福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

# 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标）设备采购招标文件

（招标编号：E3506230601800115006）

招  标  人：福建湄洲湾氯碱工业有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

2021年7月28日

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	11

1.招标条件	11

2.项目概况与招标范围	11

3.投标人资格要求	12

3.1	本次招标要求投标人须具备独立法人资格的制造商资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。	12

3.2	本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	12

3.3	类似项目业绩要求：投标人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）承揽一台（套）排气压力不低于30MPa、介质氢气含量不低于99.7%的氢气压缩机组的制造业绩。	12

3.4	本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。	12

3.5	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。	12

3.6	投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。	12

3.7	其他资格要求：其他具体详见投标须知前附表第1.4.1条款规定。	13

4.招标文件的获取	13

5.投标文件的递交	13

5.1	投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2021年8月20日 08:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。	13

5.2	在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。	13

6.投标保证金的提交	13

6.1	投标保证金提交截止时间：2021年8月20日 08:30:00（同招标文件截止时间）。	13

6.2	投标保证金提交的金额：190000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）	13

6.3	投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。	13

7.发布公告的媒介	13

8.评标办法	13

9.开标时间、地点	13

9.1	开标时间：2021年8月20日 08:30:00。	13

9.2	开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）本招标项目开标室。	13

10.联系方式	13

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	15

1.招标条件	15

2.项目概况与招标范围	15

3.投标人资格要求	15

3.1	本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。	15

3.2	本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	15

3.3	类似项目业绩要求：  。	15

3.4	本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。	15

3.5	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。	16

3.6	投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。	16

3.7	其他资格要求：  。	16

4.招标文件的获取	16

5.投标文件的递交	16

5.1	投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。	16

5.2	在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。	16

6.确认	16

7.投标保证金的提交	16

7.1	投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。	16

7.2	投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）	16

7.3	投标保证金提交的方式：  。	16

8.评标办法	17

9.开标时间、地点	17

10.1	开标时间：  。	17

10.2	开标地点：  。	17

10.联系方式	17

第二章  投标人须知	19

投标人须知前附表	19

1.总则	31

1.1招标项目情况	31

1.2招标项目的资金来源和落实情况	32

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	32

1.4投标人资格要求	32

1.5费用承担	34

1.6保密	34

1.7语言文字	34

1.8计量单位	34

1.9投标预备会	34

1.10分包	34

1.11响应和偏差	35

2.招标文件	35

2.1	招标文件的组成	35

2.2	招标文件的澄清	36

2.3	招标文件的修改	36

2.4	招标文件的异议	36

2.5	投诉	37

3.投标文件	37

3.1投标文件的组成	37

3.2投标报价	38

3.3投标有效期	39

3.4投标保证金	39

3.5资格审查资料	40

3.6备选投标方案	40

3.7投标文件的编制	41

4.投标	41

4.1投标文件的加密与递交	41

4.2投标文件的修改与撤回	42

5.开标	42

5.1 开标时间和地点	42

5.2 开标程序	42

5.3 开标异议	42

6.评标	43

6.1 评标委员会	43

6.2 评标原则	43

6.3 评标	43

7.合同授予	43

7.1 中标候选人公示	43

7.2 评标结果异议	44

7.3 中标候选人履约能力审查	44

7.4 定标	44

7.5 中标通知	45

7.6 履约保证金	45

7.7 签订合同	45

8.纪律和监督	45

8.1	对招标人的纪律要求	45

8.2	对投标人的纪律要求	46

8.3	对评标委员会成员的纪律要求	46

8.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	46

8.5	投诉	46

9.需要补充的其他内容	46

附件一：开标记录表	47

附件二：问题澄清通知	48

附件三：问题的澄清	49

附件四：中标通知书	50

第三章  评标办法（综合评估法）	51

评标办法前附表	51

1.评标办法	56

2.评审标准	56

2.1	初步评审标准。	56

2.2	分值构成与评分标准	56

3.评标程序	57

3.1	初步评审	57

3.2	详细评审	57

3.3	投标文件的澄清	58

3.4	评标结果	58

1.评标办法	60

2.评审标准	60

2.1	初步评审标准	60

2.2	详细评审标准	60

3.评标程序	60

3.1	初步评审	60

3.2	详细评审	61

3.3	投标文件的澄清	61

3.4	评标结果	62

第四章  合同条款及格式	62

第一节  通用合同条款	62

1.一般约定	62

1.1 词语定义	62

1.2 语言文字	64

1.3 合同文件的优先顺序	64

1.4 合同的生效及变更	65

1.5 联络	65

1.6 联合体	65

1.7 转让	65

1.8 合同范围	65

2.合同价格与支付	66

3.1 合同价格	66

3.2 合同价款的支付	66

3.3 买方扣款的权利	66

4.监造及交货前检验	66

4.1 监造	66

4.2 交货前检验	67

5.包装、标记、运输和交付	68

5.1 包装	68

5.2 标记	68

5.3 运输	68

5.4 交付	69

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收	69

6.1 开箱检验	69

6.2 安装、调试	70

6.3 考核	71

6.4 验收	71

7.技术服务	72

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。	72

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。	72

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。	72

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。	72

8.质量保证期	73

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。	73

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。	73

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。	73

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。	73

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。	73

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。	73

9.质保期服务	73

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。	73

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。	74

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。	74

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。	74

10.履约保证金	74

11.保证	74

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。	74

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。	74

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。	74

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。	75

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。	75

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。	75

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：	75

12.知识产权	75

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。	75

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。	75

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。	76

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。	76

13.保密	76

14.违约责任	76

15.合同的解除	77

16.不可抗力	78

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。	78

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。	78

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。	78

17.争议的解决	78

第二节  专用合同条款	79

第三节  合同附件格式	87

附件一：合同协议书	87

附件二：履约保证金格式	88

第五章  供货要求	89

供货要求	89

4.   试验与检验	102

第六章  投标文件格式	108

一、投标函	111

二、开标一览表	113

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	114

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	115

五、投标保证金	116

六、商务和技术偏差表	117

七、分项报价表	118

八、拟分包/外购企业情况（若有）	119

九、资格审查资料	120

十、投标设备技术性能、指标的详细描述	124

十一、技术支持资料（若有）	125

十二、技术服务和质保期服务计划	126

十三、其他资料	130

附件一	130

附件二	131

附件三	132

招标代理服务费承诺书	132

附件四	133

评分标准对照情况点对点应答表	133

# 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标）（项目名称）设备采购招标公告

## 招标条件

本招标项目福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标）（项目名称）已由福建漳州古雷经济开发区管理委员会以闽发改备[2021]E130009号同意建设，项目业主为福建湄洲湾氯碱工业有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建湄洲湾氯碱工业有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目名称：福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标）

工程规模：整体项目包含3.6万吨/年BDO装置及6万吨/年PBT装置，建设性质属于迁建，项目总投资约76328万元。

建设地址：福建省漳州古雷经济开发区漳州古雷港经济开发区古雷石化基地

2.2本次招标范围：

投标人须对整个项目负全面责任，包括设备的设计、制造、选材、检验、试验、包装及运输、卸货、指导安装、调试、现场支持及技术服务等工作，保证安装完成的氢气压缩机组功能完整、运行正常，达到业主所要求的各项指标及要求，具体招标范围包括：

合同包	货物名称	数量	主要技术规格和要求(单台机组工艺操作参数)

1	氢气压缩机组	2台（套）	1.介质：氢气（氢气含量大于等于99.7%）

2.压缩机组：4级压缩

2.操作转速：423 r/min

3.最大工况：

排气压力：31.1MPaG

吸气压力：2.6MPaG

吸气温度 ：40C°

质量流量：380kg/hr

4.其余详见其余详见招标人另册提供的《招标技术规格书》。

（1）交货期要求：合同生效之日并接到业主书面通知后8个月内氢气压缩机组等设备全部到达装置现场并指导安装调试完毕。具体发货时间以业主书面通知为准。

（2）交货地点：漳州古雷石化基地招标人指定地点

（3）质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术规格书的要求。

备注：本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。。

## 投标人资格要求

### 本次招标要求投标人须具备独立法人资格的制造商资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

### 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

### 类似项目业绩要求：投标人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）承揽一台（套）排气压力不低于30MPa、介质氢气含量不低于99.7%的氢气压缩机组的制造业绩。

### 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

### 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

### 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

### 其他资格要求：其他具体详见投标须知前附表第1.4.1条款规定。

## 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年8月20日 08:30前，登录漳州工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

## 投标文件的递交

### 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2021年8月20日 08:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

### 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

## 投标保证金的提交

#### 投标保证金提交截止时间：2021年8月20日 08:30:00（同招标文件截止时间）。

#### 投标保证金提交的金额：190000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

#### 投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。

## 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

## 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

## 开标时间、地点

#### 开标时间：2021年8月20日 08:30:00。

#### 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）本招标项目开标室。

## 联系方式

招 标 人：福建湄洲湾氯碱工业有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建省泉州市泉港区南山北路1137号地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦

邮    编：362800邮    编：350002

联 系 人：沈重抛 （技术)；洪晓彬 （商务）联 系 人：卢先生、李先生

电    话：0595-87027337电    话：0591-87560893、28302280

电子邮件：mzwljxmb@163.com电子邮件：zh87500203@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司泉州泉港支行开户银行：兴业银行福州西门支行

账    号：35001656707050003269账   号 ：118080100100102651

行政监督部门：漳州古雷港经济开发区经济发展局

联系电话：0596-3892004

# 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标）（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

## 招标条件

本招标项目福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标）（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建湄洲湾氯碱工业有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

## 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

## 投标人资格要求

### 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

### 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

### 类似项目业绩要求：  。

### 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

### 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

### 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

### 其他资格要求：  。

## 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

## 投标文件的递交

### 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

### 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

## 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

## 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

## 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

## 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

## 联系方式

招 标 人：福建湄洲湾氯碱工业有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称 ：福建湄洲湾氯碱工业有限公司 地 址 ：福建省泉州市泉港区南山北路1137号 联系人：沈重抛 （技术)；洪晓彬 （商务） 电话：0595-87027337 电子邮箱：mzwljxmb@163.com |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福建省福州市洪山园路68号招标大厦508室 联系人：卢先生、李先生 电话： 0591-87560893、23802280 电子邮箱：zh87500203@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组设备（重新招标） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告第2条 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：合同生效之日并接到业主书面通知后8个月内氢气压缩机组等设备全部到达装置现场并指导安装调试完毕。具体发货时间以业主书面通知为准。月 计划开始交货日期：2021年12月1日(具体发货时间以买方通知为准) |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳州古雷石化基地招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 主要技术性能指标 | 详见招标公告第2条，其余详见招标人另册提供的《招标技术规格书》 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 投标人应具备独立法人资格的制造商，并具有与本招标项目相应的供货能力。注：a.投标人应在投标文件中提供有效的投标人法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书。 （2）财务要求： 投标人未存在“进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形” （3）投标人业绩要求： 投标人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）承揽过一台（套）排气压力不低于30MPa、介质氢气含量不低于99.7%的氢气压缩机组的制造业绩。 注：①投标人须在投标文件中附上满足定义条件的相关业绩证明材料（合同复印件）。②证明文件要体现招标文件设置的业绩指标特征。若所报业绩证明材料未体现项目业绩指标特征的，应补充提交建设单位出具的证明文件（证明文件落款应盖建设单位公章）或技术协议书等材料。 （4）投标设备业绩要求： 资格条件对投标设备业绩不作要求 （5）信誉要求： 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标 （6）其他要求： 具体详见投标人须知第1.4.3条款的规定 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 | / |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，评标委员会将否决其投标，不得进入下一步的详细评审：（1）投标有效期不满足招标文件要求；（2）投标文件无法人代表（或正式授权的投标人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；（3）未按规定提交投标保证金的；（4）不满足招标文件所规定的合格性标准或提供资格证明文件不全的；（5）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；（6）投标人填报的交货期不满足招标文件规定的；（7）投标人所报投标总价高于最高限价的；（8）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。（10）招标文件中有规定的其它否决投标条款 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 | 加盖制造厂家的技术资料 |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许 ☑允许， 偏差范围：非实质性要求和条件 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 项目相关文件及相关技术规格材料，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 | 2021年8月2日17:30时前通过电子交易平台提出。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 | 2021年8月4日17:30时前通过电子交易平台答复。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 直接通过电子交易平台发布。 |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 包括但不限于投标文件格式所列要求需提供的证明材料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 按国家现行税法计算。提供增值税专用发票。在项目实施过程中，若行政主管部门有颁发新的增值税税率时，根据国家法律法规的规定进行调整，由业主承担或受益。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有， 最高投标限价：最高投标限价：1000万元。若投标人所报投标总价超过招标文件的最高投标限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | (1)本项目采用固定总价合同。在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下，由中标人采用包工包料的形式按中标价进行总承包。投标人漏（缺）报的视同已包含在本项目投标总价中，中标后，其投标总价不予调整。（2）投标人所填报的投标总价应包含提供所有与圆满完成本项目有关的设计费、知识产权费、设备价（含软件编制和提供、备品备件、专用工器具、专用检测仪器仪表）、保险费、装配费（含出厂前试运行和检测）、税金{进口关税、增值税及其他}、检验检疫费、技术资料费、包装、从供方到采购方目的地的运输、装车、保险、卸货、现场保管、二次搬运、预留预埋件费、及临水临电临设费用、指导安装安装、调试、验收、技术服务、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、安装材料、质保期内的维修维护保养费用、风险等完成本项目所涉及到的一切费用。招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。中标后，除招标人要求变更以及本招标文件另有规定外，价格均不予调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：190000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第第①或②或③或④种种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506230601800115006（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司泉州泉港支行 账户名称：福建湄洲湾氯碱工业有限公司 账 号：35001656707050003269 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | 有下列情况之一者，将被取消中标资格，并没收其投标保证金：(1)中标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。(2)中标人不能按照投标须知第7.6条款规定提交履约保证金的。(3)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的。(4)中标人在本项目投标过程有违法行为导致中标被依法确认无效的。(5)投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。(6)法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2017(作为评分项，不作为资格条件)年度至2019(作为评分项，不作为资格条件)年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 1990年1月1日（时间不要求）至2021年7月28日（时间不要求） |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | 本项目招标文件中投标文件格式中涉及投标人代表（或法定代表人）签字或盖章的地方，可由委托代理人（或法定代表人）在纸质文件上签字或签章后以原件扫描的形式导入到电子投标文件中或在指定位置加盖相应的电子印章均满足要求。本项目招标文件中投标文件格式中涉及投标人单位盖章的地方，可由在纸质文件上加盖单位公章后以原件扫描的形式导入到电子投标文件中均满足要求。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 投标文件中所附证书证件采用原件（或：复印件加盖单位公章）扫描件形式。 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | 1.投标文件编制工具软件名称及版本：“漳州市工程项目交易中心发布的新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本” 制作生成；投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300；投标文件编制和加密要求：投标人必须在截止时间前提交网上投标文件，递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。2.新点投标文件制作软件及CA办理要求详见“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2021年8月20日8:30前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间；开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）本招标项目开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：根据电子招标投标交易平台公布的投标人顺序进行唱标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式： 按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金（电汇或转账）或银行保函 履约保证金的金额：合同总价的10%。中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金或履约保函。履约保证金无息返还时间为货到齐考核验收合格之日 □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳州古雷港经济开发区经济发展局 地 址 ：漳州古雷新港城 邮编：363216 电话：0596-3892004 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （3）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 （4）投标单位在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （5）中标人应在中标结果公示前，按福建省物价局闽价通告[2018]9号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 （6）本项目的招标代理服务费按福建省物价局闽价[2002]服字610号文件规定的货物类标准向中标人收取。以差额定率累进法计算并按中国境内现行税法计取相应税金（税率6%）后确定招标代理服务费。 （7）投标人应保证其拥有所投专利技术及货物的知识产权，并保证招标人在使用该技术或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权及反不正当竞争的起诉及索赔。任何第三方如果提出异议和侵权指控的，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 （8）本招标项目实行电子招投标，具体要求： 8.1投标人应使用新点投标文件制作工具（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。未在投标截止时间前提交电子投标文件将予以拒绝。 8.2投标人只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，不能使用法定代表人CA证书加密生成标书，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 8.3“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指相应人员的电子姓名章或相应人员签字；投标文件中“授权委托书”的“委托代理人签字”处由委托代理人签字扫描上传。 8.4招标文件要求提交的证件、单据等证明材料为原件的扫描件。 8.5电子交易平台按以下程序进行开标： ①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； ②电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。③开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；④开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 8.6投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动； ②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 8.7在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。 （9）根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 |

## 总则

### 招标项目情况

#### 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

#### 招标人：见投标人须知前附表。

#### 招标代理机构：见投标人须知前附表。

#### 招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

#### “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

### 招标项目的资金来源和落实情况

#### 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

#### 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

#### 招标范围：见投标人须知前附表。

#### 交货期：见投标人须知前附表。

#### 交货地点：见投标人须知前附表。

#### 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

### 投标人资格要求

#### 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

#### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

#### 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

### 分包

#### 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

#### 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

#### 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

#### 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

#### 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

#### 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

#### 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

#### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

#### 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

#### 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

### 招标文件的修改

#### 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

#### 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

### 招标文件的异议

#### 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

#### 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

### 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

## 投标文件

### 投标文件的组成

#### 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

#### 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

### 投标报价

#### 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

#### 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

#### 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

#### 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

#### 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

#### 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

### 投标有效期

#### 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

#### 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

#### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

#### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

#### 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

#### 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

#### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

#### “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

#### “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

#### “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

#### 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

#### 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

#### 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

### 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的加密与递交

#### 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

#### 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：  ）。

#### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

## 开标

### 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

## 评标

### 评标委员会

#### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

#### 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

#### 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

#### 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

#### 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

#### 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

#### 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人（若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：15分 技术部分：45分 投标报价：40分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |

| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 投标人综合实力（满分5分） | 根据投标人企业规模、企业优势、企业的专业性、企业技术力量、企业履行合同的能力、管理体系认证以及近几年（2017年～2019年）财务报表状况、银行资信、行政主管部门颁发奖项等方面情况，由评委进行评议并在0～5分之间进行评分。 |
|  |  | 售后服务承诺及技术培训情况（满分3分） | 根据投标人在售后服务项目内容情况、售后服务人员配置及其类似项目经验、资历情况、故障报修响应时间、技术培训内容情况等方面的承诺,由评委在0～3分之间进行打分 |
|  |  | 质保期（满分1分） | 在满足招标文件要求的质保期基础上，根据投标人针对本项目的质保期延长承诺、重要关键设备质保期承诺情况，由评委在0-1分之间进行打分。 |
|  |  | 投标设备的类似业绩（满分5分） | 根据投标人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）承揽的氢气压缩机设备（参数要求：排气压力不低于30MPa、介质氢气含量不低于99.7%）的制造业绩情况，重点考虑类似业绩的规模、数量、使用用途以及与本招标项目内容相类似程度、契合度等情况，由评委进行评议并在0～5分之间进行评分，投标人应在投标文件中列出业绩表清单且写明用户的单位名称、联系人、联系电话，以方便评委随时抽查(《类似项目业绩表》详见“投标文件格式”)。 注：A.投标人应在投标文件中附上其所报业绩证明材料（如中标通知书或合同、技术协议书或验收材料等）复印件；B.投标人应对申报业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理有权对投标人申报的项目业绩进行核实和澄清，若投标人所申报资料内容有失实情况，则该投标人即被取消投标或中标资格。 |
|  |  | 投标人履约能力的评价（满分1分） | 在上述“投标设备的类似业绩”评分项的基础上，根据“投标设备的类似业绩”获得业主的反馈评价(意见需为良好或满意或优秀或以上)情况，由评委进行横向比较并在0-1之间评分。 备注：投标人在投标文件中附上业主盖章的评价意见书 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 氢气压缩机组设计方案及图纸（满分6分） | 投标人应根据招标人提供的《技术规格书》提出设计方案及图纸，内容包括但不限于：设计方案说明、机组总布置图、单机主要性能参数、容量负荷计算书、以及投标人认为可以反映投标方案技术先进、工艺独特、质量优良或安全可靠的其他文件和资料。 根据投标人提供的“氢气压缩机组设计方案及图纸”由评标委员会进行综合评议并按照以下评分标准进行评分： ①根据方案的完整性和详细程度，在0-2分之间进行评分； ②根据方案的可行性和合理程度，在0-2分之间进行评分； ③根据方案的成熟度和先进程度，在0-2分之间进行评分； |
|  |  | 主要部件、材料配置情况（满分16分） | 根据投标文件对招标文件中的技术要求的响应程度，所投设备的主要部件、材料配置情况进行综合评议并按照以下评分标准进行评分： （1）制造技术及工艺方案（0-8分） （2）主要部件、材料品牌档次（0-8分）。 |
|  |  | 随机备品备件、消耗件配置（满分2分） | 根据投标人所投货物中所配置的消耗件及备品备件的品牌、档次、价格及质量保障承诺及针对质保期后三年内所提供消耗品的价格不受涨价因素影响的书面承诺等方面进行分析，由评标委员会会在0-2之间进行评审并评分。 |
|  |  | 产品专利运用情况（满分4分） | 根据各投标人所投产品的涉及的发明专利、实用新型专利并运用于本项目的设备情况，由评标委员会在0-4之间进行评审并评分。备注：投标人应附上相关专利汇总表（包括但不限于：相关专利的名称、类型、申请号、申请日、授权日等）、相关专利复印件以及运用于本项目设备情况进行阐述说明。 |
|  |  | 产品的技术优势及运行稳定性（满分6分） | 根据各投标人所投产品的技术优势和技术特点，以及是否能够保持更长时间的稳定运行等方面情况，由评委进行评议并在0～6分之间进行评分。未提供任何说明的本项得0分。备注：投标人应结合已制造并投入使用产品的实际情况进行阐述说明并附上相关证明材料。 |
|  |  | 性能保证论证（满分6分） | 根据投标人提供的设备运行性能保证专题论证说明情况，由评委按以下进行评议： （1）根据投标人所投氢气压缩机在性能指标（包括压缩机轴功率、压缩机排量、压缩机排气压力等）保证等论证说明的可行性、科学性、可靠性等论证说明情况，由评委在0～4分之间进行评议； （2）根据投标人所投氢气压缩机组降噪、减振方案论证说明、易损件寿命保证的可行性、科学性、可靠性等论证说明情况，由评委在0～2分之间进行评议； 投标人应结合实际情况进行论证说明，并附上相关证明材料，否则将影响评委评分 |
|  |  | 项目实施管理方案（满分5分） | （1）项目进度控制措施的有效性（0-1分）； （2）参与本项目的技术服务人员（项目技术负责人、工艺工程师、仪表工程师、机械工程师、电气工程师、施工及操作指导人员）的配置及统筹安排的合理性（0-2分）； （3）与招标人的沟通服务方案的优劣以及配合业主方项目管理及服务承诺（0-1分）。 （4）设备运输方案及设备保护方案（0-1分）； |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 备注说明 | 鉴于招标文件范本2.2.4（3）所列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，经选择并确定的报价评分标准如下：根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4；当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M；其中：P为投标评审价得分；M为报价得分满分值（自定）；An为进入第二阶段评议的投标评审价；AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价；AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |

## 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

#### 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

#### 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

#### 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

#### 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

#### 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

#### 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

#### 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

#### 投标人得分=A+B+C+D。

#### 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

#### 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

#### 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

#### 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

#### 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

## 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

### 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

### 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

### 1.一般约定

### 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 合同

##### 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

##### 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

##### 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

##### 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

##### 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

##### 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

##### 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

##### 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

##### 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

##### 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 合同当事人

##### 合同当事人：指买方和（或）卖方。

##### 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

#### 合同价格

##### 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

##### 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

#### 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

#### 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

#### 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

#### 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

#### 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

#### 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

#### 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

#### 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

#### 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

#### 工程

- 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

##### 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

#### 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

#### 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

#### 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

### 合同的生效及变更

- 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

#### 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

#### 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

#### 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

#### 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

### 联合体

- 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

- 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

- 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 2.合同价格与支付

### 合同价格

#### 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

- 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

(付款方式以专用合同条款描述为准)

### 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4.监造及交货前检验

### 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

#### 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

#### 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

#### 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

#### 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

#### 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

### 包装

#### 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

#### 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

#### 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

#### 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

#### 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

#### 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

#### 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

#### 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

#### 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

#### 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

#### 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

#### 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 开箱检验

#### 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

#### 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

#### 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

#### 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

#### 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

#### 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

#### 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

#### 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

#### 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 安装、调试

#### 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

#### 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

#### 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

#### 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

#### 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

#### 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

#### 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

#### 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

#### 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

#### 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

#### 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

#### 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

#### 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7.技术服务

### 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

### 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

### 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

### 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8.质量保证期

### 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

### 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

### 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

### 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

### 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

### 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9.质保期服务

### 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

### 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

### 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11.保证

### 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

### 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

### 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

### 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

### 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

### 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

### 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

- 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12.知识产权

### 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

### 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

### 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

### 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14.违约责任

- 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

### 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过3个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16.不可抗力

### 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

### 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

### 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节  专用合同条款

专用合同条款是对合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：福建省泉州市泉港区南山北路1137号） 卖方名称、地址：（中标后填入） 项目现场地址：福建省漳州古雷经济开发区漳州古雷港经济开发区古雷石化基地产区内买方指定地点 交货期：合同生效之日并接到业主书面通知后8个月内氢气压缩机组等设备全部到达装置现场并指导安装调试完毕。具体发货时间以业主书面通知为准。 |
| 1.1.12 | 卖方为买方免费提供技术培训，压缩机在买方现场指导安装、调试期间,卖方免费派技术人员指导安装。卖方的售后服务部门执行24小时承诺的售后服务制度，即买方有问题和要求，卖方在24小时内必定回答。需到现场解决的，一般在48小时内到达现场，从速解决问题。 |
| 3.2 | 通用条款“3.2合同价款的支付”原文删除，修改为： 3.2合同价款的支付： 3.2.1 预付款 买方在收到卖方以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向卖方指定账户支付合同总价30 %的预付款，合计金额为人民币￥ 元（大写： 整）。 a. 金额为合同总价 30 %预付款的等额收据（注明预付款）； b. 卖方提交金额为合同总价10%的银行履约保证金或保函，有效期至设备调试合格后1个月)。保证金或保函有效期到期后，买方将无息退还。 3.2.2货物到货验收合格后支付款 货物到货验收合格后，买方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向卖方指定账户支付合同总价30 %的支付款，合计金额为人民币￥ 元（大写： 整）。 a.买方收到卖方开具的合同总价全额增值税专用发票（增值税率 13%）； b. 制造厂家出具的货物质量合格证书； c. 买方已收讫货物的验收凭证。 3.2.3设备考核运转合格支付款 设备用实际气体在设计工况下进行考核运转签署正式验收文件后，买方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内退还银行保证金或保函，并向卖方指定账户支付合同总价 30%的支付款，合计金额为人民币￥ 元（大写： 整）。 a.设备运转考核已合格所签发的正式验收文件。 3.2.4 质保金 质保期满后，凭下列单证和文件，买方在30(三十)个日历日内向卖方指定账户支付质保金（合同总价的 10 %），即人民币￥ 元（大写： 整）。 a. 卖方在本合同项下无任何违约情形且质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。 |
| 3.1 | 合同价格： （1）本项目采用固定总价合同。在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下，由卖方采用包工包料的形式按中标价进行总承包。买方漏（缺）报的视同已包含在本项目合同价格中，中标后，除另有规定外，其总价不予调整。 （2）买方所填报的总价包含提供所有与圆满完成本项目有关的设计费、知识产权费、设备价（含软件编制和提供、备品备件、专用工器具、专用检测仪器仪表）、保险费、装配费（含出厂前试运行和检测）、税金{进口关税、增值税及其他}、检验检疫费、技术资料费、包装、从供方到采购方目的地的运输、装车、保险、卸货、现场保管、二次搬运、预留预埋件费、及临水临电临设费用、指导安装及调试、验收、技术服务、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、安装材料、质保期内的维修维护保养费用、风险等完成本项目所涉及到的一切费用。招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在总价中。中标后，除卖方要求变更以及本招标文件另有规定外，价格均不予调整。 |
| 4.1 | 监造 4.1.1买方将根据合同技术附件决定是否进行本合同设备监造，监造的范围及具体监造检验/见证项目在合同技术附件中规定。 4.1.2买方进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为合同技术附件中所列的相应标准。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。 4.1.3卖方必须为驻厂代表和监造代表的监造检验提供配合资料及工作、生活方便。 4.1.4 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常运行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方将不承认该检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下进行该项试验。 4.1.5 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下卖方不得擅自处理。 4.1.6 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。 |
| 5.1 | 包装增加以下内容 5.1.4 卖方交付的所有货物要符合《包装储运图示标志》(GB/T191-2008)的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。 5.1.5 设备包装应符合安全、经济和不受损以及室外存放半年以上的要求。卖方应对不合格的包装引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。 5.1.6设备内件的包装应保证在运输和贮存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施，所有包装箱应注明详细标记。设备的备品配件应单独装箱发货，包装箱上应注明“备品配件”字样。 5.1.7 交货时设备外观应完好无损，标志清晰，因包装不良造成货物残损及因包装防护设备不当、不周招致货物发生锈蚀，均由卖方负责，包装物不回收。 |
| 5.2 | 标记增加以下内容 5.2.3裸装货物应系加金属标签。 |
| 5.4 | 交付增加以下内容 5.4.4 因卖方原因漏发、错发的部分，卖方应负完全责任，并及时补齐，由此发生的费用由卖方承担，并保证不影响买方的工程进度。 5.4.5 卖方负责办理将货物运抵规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。 5.4.6 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。 |
| 6.4. | 验收：通用条款6.4.3条款原文删除，修改为：“6.4.3考核合格完成后，双方应选择适当时机进行竣工验收，竣工验收的目的是确认设备最终能否被买方接受。当下列条件全部满足时，竣工验收试验即被认为是成功的：①所有现场试验全部完成；②所有技术性能及保证值均能满足；③完全符合合同技术规范和国家及地方规范、标准的要求；④合同技术规范中要求卖方提交的技术资料和有关服务已全部提交和完成”。 验收：通用条款6.4.4条款原文删除，修改为：“6.4.4在进行第一次竣工验收试验时，如果一项或多项技术性能或保证值不能满足合同的要求，双方应共同分析原因，根据具体情况确定第二次竣工验收试验的日期。第二次竣工验收试验必须在第一次试验不合格后1个月内完成。在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。卖方应自费采取有效措施使合同设备在第二次竣工验收试验时达到技术性能和保证值的要求，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：①现场更换和修理的设备材料费；②卖方人员费用；③用于第二次试验的机械及设备费用；④用于第二次试验的材料费；⑤运往安装现场及从工地运出的需要更换和修理的设备和材料的所有运费、保险费及进出口税费；⑥买方配合人员费用。如果在第二次试验中，由于卖方的责任仍有一项或多项技术性能和（或）保证值仍达不到合同规定的要求，买方有权按合同进行处理。当偏差值处于买方可接受的范围内，买方将按合同有关条款要求卖方支付违约金。在卖方向买方支付违约金10天内双方应签署临时验收证书一式四份，双方各执二份。在这种情况下该验收证书仅作为支付文件，卖方仍有责任使设备满足合同规定的技术性能和保证值的要求，并在规定工期时间内完成，最终竣工验收通过后，双方签署《竣工验收证书》。” 验收：通用条款6.4.5条款原文删除，修改为：“6.4.5当整个设备及系统通过竣工验收后，卖方应按买方的指示及时将设备系统完全交付买方使用。合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任”。 |
| 7 | 技术资料：详见供货要求；投标人应保证在本项目中所实施的技术、使用的设备和 材料不侵犯他人的专利权、商业秘密，否则，由投标人自行承担相应责任，并赔偿因此给发标人所造成的经济损失。 |
| 8 | 通用条款“8.质量保证期”条款所述内容原文删除，修改为： 8.1质保期为货物现场开箱验收后24个月或设备正常运转后18个月，二者先到为准。卖方应对合同供货范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任。在质保期内，由于卖方责任造成设备损坏，卖方应在买方规定或本合同约定时间内免费提供保修服务。合同装置出现故障如需卖方到现场处理时，卖方应在接到买方通知后48小时内到达买方现场处理。在保修期内卖方拒不修理时，买方可用卖方的预留质保金请他人维修，不足部分，卖方需另行支付。 8.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议，应在接到买方书面通知后 7 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后14日内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。 8.3由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。 8.4对质量保证期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方有权委托其他具有相应资质的服务商进行维修，但其风险和费用均由卖方承担，买方根据合同约定对卖方行使的其它权利不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质量保证期的到期时间将顺延，买方保留处罚的权利。 |
| 10 | 履约保证金：中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金或履约保函。履约保证金无息返还时间为货到齐考核验收合格之日。 |
| 11 | 性能保证要求：技术规格书 |
| 14.2 | 考虑到卖方推迟交货或不能交货对买方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按规定的交货期交货时(不可抗力除外)，买方有权按下列比例向卖方收取违约金： 迟交30日以上，每月违约金金额为合同金额的10%； 迟交超过60日，每月违约金金额为合同金额的20%； 不满一月则按天数计算，每个工作日违约金金额为合同金额的0.3% 卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。 卖方迟交超过60日时卖方向买方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，买方有权终止部分或全部合同，除非卖方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。 |
| 14. | 1.通用条款14.3条款所述内容原文删除。 2.增加 14.3 性能违约条款：性能违约判定标准及违约金标准： 按表1所列的标准判定卖方的违约程度： 表1：性能违约判定标准及违约金标准一览表 违约程度 判定标准 违约金 轻微违约 1≤q≤2，不影响设备安全运行和使用 一般违约 3≤q≤5，不影响设备安全运行和使用 严重违约 q≥6，不影响设备安全运行和使用； 卖方自己或请第三方设法解决违约问题所花费的实际费用+对应设备价格的30%=因此导致的误期赔偿费用 在一性能指标不符合导致设备不能安全运行或正常使用 卖方自己或请第三方设法解决违约问题所花费的实际费用+对应设备价格的40%=因此导致的误期赔偿费用 进一步规定： 表中的q为不符合技术规格要求的性能指标的个数，qi为第i个不符合技术规格要求的性能指标，pi为对应于第i个不符合技术规格要求的性能指标的设备价格。 违约金不足以弥补买方遭受的损失时，卖方应继续赔偿直至弥补买方的全部损失，包括任何直接损失、间接损失和可得利益损失。 卖方还应承担自己或请第三方设法解决违约问题所花费的实际费用，以及因此导致的误期赔偿费用（若有时）。 如果由于卖方的原因，致使系统设备的性能指标未能达到招标文件技术要求的，则由买方决定选择以下解决方案： ①卖方自负费用对系统的全部或部分设备作必要的调整、修正、弥补或更换，并重新进行考核检验，直至达到规定的技术性能要求，但此时保证工期的规定仍然有效；或者 ②当设备客观上无法修复，或买方认为不宜于修复时，根据系统设备的缺陷程度，卖方本款的规定向买方提供性能违约补偿。 |
| 15 | 增加（六）卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。违反此规定的，买方可解除合同，卖方应赔偿由此给买方造成的损失。 |
| 17 | 争议的解决 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给买方所在地人民法院解决。 |
| 18 | 通用条款所述的“安装”均是指“指导安装”。 |

所有在合同一般条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同（技术协议）签订时具体商定。

## 第三节  合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得                		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	                 （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）              （¥                 ）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	        份，合同双方各执 	         份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                      	（签字）

年     	月     	日

卖方： 	                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	                     （签字）

年     	月     	日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年    	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）             	（¥ 	             ）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

地   址：

邮政编码：

电   话：

年 	月 	日

# 第五章  供货要求

## 供货要求

1、本次招标的内容为：福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组的成套设计、供货及相关服务。

2、投标人应根据自身实施经验和现场具体情况足量配置确保设备正常操作和安全运行所需的所有组件，数量和质量应能满足本项目的建设需要，保证本项目正常运行。以上所需费用均含在投标总价中，中标后不予调整。

3、招标人另册提供的《技术规范书》规定了福建石化集团年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目氢气压缩机组所需设备的设计、制造、性能、指导安装、调试、验收、运行和维护等方面的技术要求。要求投标人所投设备为全新原厂原品牌产品，采用最新标准制作,具有高质量、可靠性及稳定性，其产品的制造、技术功能应符合本规格书的要求，且满足买方使用。

4、《技术规范书》中所出现的品牌均为参考品牌。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其视为技术不满足招标文件要求。

5、招标人另册提供的《技术规格书》为招标文件不可分割的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。其他具体内容及要求详见《技术规格书》。

福建湄洲湾氯碱工业有限公司

BDO/PBT搬迁项目

氢气压缩机组

C8211A/B

技术规格书

2021年4月9日

目录

1.总   则

2.设计基础数据

3.基本设计要求

4.试验与检验

5.保  证

6.资料图纸交付

7.供货范围

8.涂漆

9.包装与运输

10.标记

11.售后服务

12.交货周期

1. 总则

购 买 方 ：福建湄洲湾氯碱工业有限公司

最终用户 ：福建湄洲湾氯碱工业有限公司

项目名称 ：福建湄洲湾氯碱工业有限公司BDO/PBT搬迁项目

安装地点 ：中华人民共和国福建省漳州古雷经济开发区

福建湄洲湾氯碱工业有限公司BDO/PBT搬迁项目厂区内

采购基准：本规格书规定了福建湄洲湾氯碱工业有限公司BDO/PBT搬迁项目设备的设计、制造、选材、检验和试验标准以及要求。在设备的设计、制造、选材、检验、试验、包装及运输过程中，投标人应严格按照本规格书尤其是《设计基础数据》的规定，任何偏离都应在技术规格偏离表中逐条列明。

1.1.设备采购

| 编号 | 设备号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-8211AB | 氢气压缩机组 | 2台(套) |

2   设计基础数据

2.1 气候条件

（1） 气温

累年极端最高气温       				36.6 ℃  （1956年8月1日）

累年极端最低气温        				 3.8 ℃  （1957年2月12日）

多年平均气温           				20.8 ℃

月平均最高气温         				27.3 ℃   （8月份）

月平均最低气温         				12.8 ℃   （2月份）

（2） 相对湿度

年平均                                 77%

月平均最高                             80-85%

（3） 大气压

平均                                    100.5KPa

年最高                                 102.5KPa

年最低                                 97.07KPa

（4） 风力

本地区多年平均风速为7.1 m/s，常风向为NE向，频率占26％，其次为ENE向，频率占22％，强风向为NE及ENE向，最大风速均为40 m/s。一年中除夏季（6～8月）以南南西向风为主外，其余三个季节均以东北风为主。

（5） 降雨量

降水主要集中在每年的5～8月份，占年降水量的61％，而11月至翌年2月降水较少，仅占年降水量的9％。

累年平均降水量         				1071.2 mm

累年最大降水量         				1583.7 mm  （1961年）

累年最小降水量          				674.2 mm   （1962年）

累年最大月降水量        				458.2 mm

累年最大日降水量        				229.5 mm

降水量≥25 mm的降水日数年平均为13.1天。

(6) 地震

地震烈度 7。

2.2公用工程条件

2.2.1 冷却水

压力            温度

(kg/cm2G)        (℃)

冷却供水 (界区处)                       4.1              ≤32

冷却回水 (界区处)                     	2.0              ≤40

污垢系数                             	 ≤0.0006 m2hr℃/kcal

2.2.2 冷冻水

压力（kg/cm2G）   温度(℃)

冷冻水供应（界区内）              		4.0               5

冷冻水回收（界区内）              		2最小值          10最大值

2.2.3 工业水/饮用水

压力（kg/cm2G）   温度(℃)

工业水                          		3.06              常温

饮用水                         		3.06              常温

2.2.4 工艺空气/仪表空气

压力（kg/cm2G）   温度(℃)

工艺空气                        		≥6.0           常温

仪表空气                        		≥6.0           常温

露点                            		大气压       -40（最高）

2.2.5 氮气

压力（kg/cm2G）   温度(℃)

氮气                           		≥6.0   		    环境

纯度                           		≥99.5%（按体积计）

2.2.6 电

高压(≥150kw)                   		AC 10kV, 50 Hz, 3-phase

低压(<150kw)                     		AC 380V,50 Hz，3-phase

电压波动  10KV：  ±7%

380V/220V：+5%，-10%

频率波动：±0.5HZ

2.2.7 仪表

交流电源供电            			交流 220V 50Hz 单相

直流供电                			直流 24v

信号                    			4-20mA

2.2.8 危险区域分类

2区 （氢气）

电器设备防爆等级是ExdIICT4，控制系统是本质安全型

2.3     机组设计、制造、检验、安装、试运所采用的标准:

2.3.1   压缩机:

■API618			石油、化工和气体工业用往复压缩机

■JB/T9105		大型往复活塞压缩机技术条件

■GB/T4980		容积式压缩机 噪声声功率级的测定 工程法

■GB7777			往复活塞压缩机机械振动测量与评价

2.3.2   电动机及电气设备:

■GB/T755		旋转电机 定额和性能

■GB3836.1		爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

■GB3836.3		爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型"e"

■GB3836.2		爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型"d"

■GB50058		爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范

■GB/T997   电机结构及安装型式代号

■GB1032    三相异步电动机试验方法

■GB/T1993  旋转电机冷却方法

■GB/T4942.1电机外壳防护等级

■GB/T14711中小型旋转电机安全通用要求

■GB/T13957 大型三相异步电动机基本系列技术条件

2.3.3   压力容器:

■GB/T150.1~150.4-2011  	压力容器

■GB/T151-2014  			热交换器

■固定式压力容器安全技术监察规程

2.3.4   管道与管件阀门

■采用HG/T20615	法兰

管线分支选用无缝三通或加强管接头

2.3.5   	仪表

■API 670 非接触式轴振动轴位移测量系统

2.3.6   	噪音

■SH3024	 石油化工企业环境保护设计规范

■在一米以内允许的噪音值为85dB(A)

2.3.7   	标准优先原则:

当上述标准或文件条款互相有矛盾时,其优先原则:

a.技术协议   b.数据表    c.API标准   d.其它标准及规范

注:以上标准全部采用最新版本。

2.4   设计基础数据

2.4.1 操作参数 (单台机组工艺操作参数)

| 工况 | 正常工况 | 最大工况 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | 氢气 | 氢气 |
| 质量流量 kg/hr | 350 | 380 |
| 吸气压力 MPaG | 2.6 | 2.6 |
| 吸气温度 C | 40 | 40 |
| 排气压力 MPaG | 31.1 | 31.1 |
| 气体组分（干基） |  |  |
| H2 v/v | ≥99.70 | ≥99.70 |
| CO+CO2 v/v | ﹤10ppm | ﹤10ppm |
| S v/v | ﹤0.045ppm | ﹤0.045ppm |
| 水银 w/w | ﹤1ppb | ﹤1ppb |

2.4.2 压缩机主要参数：4级压缩，各级参数由厂家提供。

3   基本设计要求

3.1     总则:

3.1.1  	卖方对所有机组包括外采购件都负有成套责任。

3.1.2   在规定的各种工况变换下，压缩机能在无须更换部件的前提下连续有效运行。

3.1.3   距压缩机组一米处，噪音不超过85dB（A）。

3.1.4   压缩机双层布置(润滑油站、水站、各级换热器、分离器在一楼，压缩机在二楼)，楼板标高4.5米。

3.2     压缩机

3.2.1   压缩机采用对称平衡往复式,四列四级压缩。气缸为水平布置双作用，上进下出，气缸均设干式缸套，气缸及气缸盖设独立的无相互联系的夹套，并采用强制冷却。

3.2.2   各种工况下各级气缸出口法兰处的气体实际排出温度<135℃。

3.2.3   活塞平均速度小于3.6米/秒；曲轴转速423r/min。

3.2.4   机组采用回路方式调节气量，设气动调节一回一、手动二回二、手动三回三、手动四回四，并设DN25的四回一自动调节回路（自动调节阀由卖方供货，调节阀最大调节通量为机组进气量的10%），自动阀设前后手阀和旁路阀。

3.2.5		主要部件（气缸、机身等）的连接有止口，以保证精确对中。

3.2.6  	气缸、填料采用无油润滑设计,配注油系统，少油操作。各级活塞设支承环为碳填充聚四氟乙烯。铝镁合金主轴瓦及连杆大头瓦、小头瓦。

3.2.7  	在压缩机的选材中，与工艺介质接触的材料不允许采用铜合金。

3.2.8		填料为浮动环，采用不锈钢弹簧。

3.2.9  	3级和4级活塞杆磨擦面做表面喷涂碳化钨（WC）处理。

3.2.10		曲轴、连杆采用锻钢制造，模锻连杆，十字头用铸钢制造，并有可更换的有可调垫片的铝合金上下滑板。

3.2.11	接筒采用API618标准，图G-3，D型结构。按API618第2.10.2、2.10.3、2.10.4和2.10.5的要求设计。填料及隔离室连续地通入和排出氮气,并设漏气收集接管。充气、漏气收集接管为不锈钢材质,从活塞杆下部引出。充氮系统由制造厂提供减压阀. 接筒顶部放气和底部排凝装有阀门。

3.2.12 	每个主轴承设置双支测温铂热电阻（Pt100三线制）。

3.2.13	压缩机设电动盘车装置。

3.2.14 	机身上设呼吸器。

3.2.15 	主要零部件材料:

|  | 项 目 | 材 料 | 牌 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身 | 铸铁 | 由厂家填写 |
| 2 | 曲轴 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 3 | 连杆 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 4 | 活塞环、支承环 | 贺尔碧格 填充聚四氟乙烯 | PTFE |
| 5 | 气缸 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 6 | 活塞 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 7 | 气缸盖 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 8 | 气缸套 | 铸铁 | 由厂家填写 |
| 9 | 活塞杆 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 10 | 气阀阀座 | 不锈钢 | 2Cr13 |
| 11 | 升程限制器 | 不锈钢 | 2Cr13 |
| 12 | 阀片 | 贺尔碧格 | PEEK |
| 13 | 阀弹簧 | 贺尔碧格 不锈钢 | 17-7PH |
| 14 | 填料环 | 贺尔碧格 填充聚四氟乙烯 | PTFE |
| 15 | 填料盒/压盖 | 不锈钢 | 2Cr13 |
| 16 | 隔距件 | 铸铁 | HT250 |
| 17 | 十字头 | 铸钢 | 由厂家填写 |
| 18 | 十字头销 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 19 | 活塞杆螺母 | 锻钢 | 由厂家填写 |
| 20 | 主轴瓦 | 铝镁合金 | ZAlSn6Cu2Ni1 |
| 21 | 连杆大头瓦 | 由厂家填写 | 由厂家填写 |
| 22 | 连杆小头瓦 | 由厂家填写 | 由厂家填写 |
| 23 | 滑履 | 由厂家填写 | 由厂家填写 |
| 24 | 连杆螺栓 | 锻钢 | 由厂家填写 |

3.3  	运动机构润滑油系统

运动机构润滑系统采用压力润滑,包括:

a)一台1.2倍全流量主油泵（螺杆泵）, 油泵由电机驱动。电机为户外型，防爆等级：ExdIICT4，防护等级：IP54，接线盒防护等级：IP55。

b)一台1.2倍全流量辅助油泵（螺杆泵）, 油泵由电机驱动。电机为户外型，防爆等级：ExdIICT4，防护等级：IP54，接线盒防护等级：IP55。

c) 主辅泵各有独立的安全阀。

d) 油冷却器为管壳式，材料为全不锈钢。

e) 带六通切换阀的不锈钢双联过滤器,过滤精度25μm

f) 整套连接管道以及必要的检测、控制仪表。

g) 机身油箱与润滑油站间增设截止阀。润滑油系统内和润滑油接触的管道,管件和阀门均为不锈钢材质。油管为无缝管，法兰为对焊带颈法兰。油站出厂前酸洗、钝化，跑油合格后密封出厂。

h) 润滑油站设钢底座,底座上设污油收集槽,集中排污。油站安装在楼下。

油站所有连接采用法兰，不允许用螺纹。垫片采用四氟材料。

- 机身油池设最高和最低油面显示并设置浸入式恒温电加热器，可现场手动启停。

3.4   	冷却水系统:

3.4.1  气缸、填料采用无离子水循环冷却，水箱和水站买方提供（利旧），其余管道及配件卖方提供。

3.4.2	每个气缸、填料冷却水进、出口装有截止阀，出口管道上装有双金属温度计和流动视镜。

3.4.3  冷却器采用循环水冷却，每个冷却器冷却水进、出口装有截止阀并装导淋阀，每个出口设一个流动视镜及双金属温度计。

3.5	联轴器和保护装置

3.5.1 	压缩机与主电机之间采用刚性连接。

3.5.2  联轴器提供全封闭无火花防护罩。

3.5.3  所有可能危及人身安全的运动部件都提供无火花防护罩。

3.6    管路系统

3.6.1  管路终端提供成对法兰、垫片、螺柱和螺母。一、二、三、四级工艺管线材质为20#碳钢，三、四级出口管线弯头采用R=3D弯头。

3.6.2  入口过滤器:入口过滤器为永久型，过滤精度：80目，过滤网材料为不锈钢。

3.6.3  脉动和振动控制要求

设计院提供配管图后由制造厂负责进行机组的管路脉动计算（API618第3.9.2节方法三的要求）。

如果计算结果要求对设备或管段作尺寸和结构变动时,双方应认真协商进行修改。若设计院详细设计的配管图与卖方提供的基础设计配管图变化较大，增减材料管件的价格差异，双方后期商议增补。

3.7    缓冲器

3.7.1  缓冲器材料为碳钢Q345R，腐蚀裕度3.5mm。

    - 缓冲器的最小容积至少为其联接气缸每转活塞排量的12倍。缓冲器的长径比应不超过4.0倍。

  - 工艺冷却器

    - 工艺冷却器采用管壳式，换热面积为设计计算值的120%，管束能方便拆卸。

    - 冷却器不采用U型管结构，避免气体冲刷。列管、管板采用304不锈钢，壳体碳钢，封头隔板加固。

  - 分离器

    - 分离器材质为碳钢Q345R，带螺旋分离板结构。

    - 分离器上设手动排液装置,液位设就地显示及液位高报警

    - 压力容器供货厂商：江阴景隆化工设备有限公司、沈阳东方钛业股份有限公司、、张家港市江南锅炉压力容器有限公司、大连金州重型机器有限公司、江苏民生重工有限公司。

3.10盘车机构

3.10.1  压缩机设电动盘车机构。

3.11  		管道和附属设备:

3.11.1 	所有气、油、水管道上的阀门及管件不允许用铸铁材质。

3.11.2	油管、工艺接管不允许采用滑套接头。

3.12 		主电动机

3.12.1  主电机为隔爆型异步机，户外型。防爆等级：ExdllCT3，电机防护等级：IP54，接线盒防护等级：IP55。

3.12.2  电动机主要技术参数:

| 项目 | 单位 | 数据或说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | YBKS |
| 型式 |  | 隔爆型异步机 |
| 旋转方向 |  |  |
| 额定功率 | kW | 由厂家填写 |
| 同步转速 | r/min | 423 |
| 额定电压 | V | 10000 |
| 额定电流 | A |  |
| 绝缘等级/型式 |  | F级 |
| 温升考核 |  | B级 |
| 启动方式 |  | 全压启动 |
| 功率因数 |  |  |
| 效率 | % |  |
| 防爆等级 |  | ExdIICT3 |
| 防护等级 |  | IP54，接线盒IP55 |
| 冷却型式 |  | 空－水冷式 |
| 空间加热型式 |  | 配备 |
| 供货厂商 |  | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司或 佳木斯电机股份有限公司 |

3.12.3		主电动机每相定子绕组内应铠入二只测温铂热电阻(Pt100),每个轴承内安装铠装测温铂热电阻(Pt100)。

3.12.4		主电机与混凝土基础之间应设钢底座并由电机厂随机提供。

3.12.5 	主电机电源、加热器电源、定子测温、轴承测温、需配单独接线盒，接线盒应符合防爆区划分要求。

3.12.6 	电动机全压起动，在电机端电压不低于额定电压的85％的情况下，电机能拖动机组启动。

3.12.7  1、控制启动柜、现场操作箱提供接地铜排，一、二次端子采用魏德米勒或菲尼克斯。所有控制回路连线采用多股铜绞线，截面不小于1.5mm2，用于电流互感器的导线截面不小于2.5mm2，涉及信号传输的导线要求用屏蔽电缆；卖方提供的电气成套柜（箱）内的时间继电器和小型中间继电器选用OMRON产品，塑壳断路器采用常熟CM3系列壳架等级100A及以上，接触器常熟CK3系列，交流接触器放大一级选型，热继电器采用西门子3RU61或3RU51系列，其它元器件采用西门子或ABB产品（包括按钮、指示灯），控制电源为AC220V；37KW及以上的电机要求柜门配备电流表。成套柜的进出线方式采用下进下出；进线电缆直接接在总断路器上端。

2、对于厂家提供的成套柜，供电系统采用TN-S系统，设有单独的零、地排，买方  只提供一路AC380V，50HZ三相五线制独立电源。所有三相设备的电源电压为AC380V、50HZ，单相设备电源电压AC220V、50HZ。当电源电压在（-5%~+10%）Ue、频率±1HZ范围内波动时，卖方所供的电气设备和控制系统都能正常工作。卖方所供成套柜的总断路器能在额定电压下分合闸，短路分断能力不低于50KA。

3、按钮、指示灯

指示信号颜色、报警信号及标识要求：

A 绿色指示灯：设备停机信号

B.红色指示灯：表示设备运行信号，总电源有电信号

C.绿色按钮：设备启动

D.红色按钮：设备停止

E.白色指示灯：表示工艺正常，允许开车信号

F.黄色指示灯：表示设备故障信号

G.现场电气成套柜（箱）门上的表计、指示灯、按钮下方需有钢制标识牌，且标识牌需标识准确。

3.12.8 设置在控制室的控制启动柜按照国家标准制造，框架和外壳材料应采用优质冷扎钢板，钢板厚度1.5mm及以上。现场操作箱满足买方提供的现场防爆等级，配有防雨罩，电气柜独立成柜。配套控制启动柜、现场操作箱按相关国家标准制作，并考虑散热和除湿，在柜底底部装100W的硅橡胶散热板。框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能够防尘、防水、防腐蚀。其外壳的防护等级不低于IP55。

3.12.9  电气技术资料要求

提供以下技术资料：

（1）技术说明书（含电气原理图、动力控制系统图、端子接线图）AUTOCAD 2004版；图纸纸版装订成册提供5份；提供AUTOCAD可编辑电子版控制原理图。

（2）安装图纸（部件安装图，电气接线图）；

（3）安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

（4）产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

（5）易损零部件的制造图纸及其目录单；

（6）合同中要求的其他文件资料；

（7）出厂明细表（装箱单）；

（8）原产地证明；

（9）进口设备、材料列表、合格证及入关证明；

（10）所有元器件的说明书；

（11）所有防爆电器设备需提供型式试验报告。

3.13    控制和仪表

3.13.1  所有仪表为SI单位，电动仪表选型按本安型（iaⅡCT4）或隔爆型（ExdIICT4），模拟量用本安型，开关量用隔爆型，接线盒（带密封接头）是隔爆型，防爆等级为ExdⅡCT4。本安和隔爆信号分设接线盒，仪表防护等级IP65。

3.13.2  所有的仪表管路、管件、阀门均为不锈钢。

3.13.3  引到就地盘/柜上安装的压力表/差压仪表在取源处加根部阀。现场仪表盘为柜式。

3.13.4	 仪表信号：

远传信号为4-20mA DC。

3.13.5  所有现场一次仪表，包括就地仪表和远传一次仪表的供货由机组卖方负责完成。机组供货厂家在机组的适当位置设计防爆接线盒，买方与卖方分界面以防爆接线盒为仪表分工界限。防爆接线盒由卖方提供。界限外所有电缆由买方自行采购。

3.13.6  液位测量及其他控制项目

| 检 测 项 目 | 显 示 | 中 控 室 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 连锁 |  |
| 机身油池液位 | √ |  |  |  |  |  |
| 分离器液位 | √ |  | √ | √ |  | 3、4级分离器除外 |
| 漏气回收罐液位 | √ |  |  |  |  |  |

3.13.7 压力测量控制项目:

| 检 测 项 目 | 显 示 | 中控室 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 联锁 |  |
| 一段进气压力 | √ | √ | √ | √(*) L | √(*) LL | 一级设低报警低低停车 |
| 二级至四级进气压力 | √ | √ | √ |  |  |  |
| 各段排气压力 | √ | √ | √ | H√ | HH√ |  |
| 润滑油供油总管压力 | √ | √ | √ | √ | √ | LAS.LLS（三取二）.HA ** |
| 油泵出口压力 | √ |  |  |  |  |  |
| 润滑油过滤器差压 | √ |  | √ | √ |  | HA |
| 循环水总管压力 | √ |  |  |  |  |  |
| 气体入口过滤器差压 | √ |  | √ | √ |  |  |
| 仪表风压力 | √ |  |  |  |  |  |
| 填料充氮压力 | √ |  |  |  |  |  |
| 隔离室充氮压力 | √ |  |  |  |  |  |

**：润滑油供油总管：压力低报警并启动辅助油泵，压力低低停主机，压力高报警手动停辅助油泵。

3.13.8 温度测量控制项目

| 检 测 项 目 | 显 示 | 中控室 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 联锁 |  |
| 进气温度（每缸） | √ |  | √ |  |  |  |
| 排气温度（每缸） | √ | √ | √ | √ |  | HA、HHA |
| 润滑油冷却前、后温度 | √ |  |  |  |  |  |
| 机身油池温度 | √ |  | √ |  | √ | ** |
| 循环水总管温度 | √ |  |  |  |  |  |
| 润滑油总管温度 | √ |  | √ |  |  |  |
| 气缸冷却水回水温度（各点） | √ |  |  |  |  |  |
| 填料冷却水回水温度（各点） | √ |  |  |  |  |  |
| 油冷却器回水温度 | √ |  |  |  |  |  |
| 压缩机主轴承温度 |  |  | √ | √ |  | HA. HHA |
| 电机轴承温度 | √ |  | √ | √ |  |  |
| 电机定子温度（三点备三） |  |  | √ | √ |  | HA. HHA. |

**：温度低于27℃启动电加热器，温度高于35℃停电加热器。

3.13.9 振动开关等

| 检 测 项 目 | 显 示 | 中控室 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 联锁 |  |
| 机身振动开关 |  |  | √ | √ | √ | HA |
| 活塞杆沉降开关 |  |  | √ | √ |  | HA |
| 主电机冷却器漏水开关 |  |  | √ | √ | √ |  |

3.13.10 启机条件：

| 序号 | SIS联锁激发条件 | 联锁值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油总管压力 | ≥0.3MPa | 允许开机 |
| 2 | 润滑油总管油温 | ≥27℃ |  |
| 3 | 盘车器 | 脱开 |  |
| 4 | 注油器电机 | 启动 |  |
| 5 | 主电机空间加热器 | 停止 |  |

3.13.11 供货厂商

| 名 称 | 规格及型式/型号 | 制造厂商 | 供货方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | 耐震 | 上仪四厂、北京布莱迪 | 卖方 |
| 温度表 | 双金属温度计 | 上仪三厂、天津中环 | 卖方 |
| 液位计 | 玻璃板液位计 | 上仪五厂、克罗尼 | 卖方 |
| 磁翻板液位计 | 本安型 | 上仪五厂、克罗尼 | 卖方 |
| 压力变送器 | 本安智 | EJA（E系列） | 卖方 |
| 压力开关 | 隔爆型 | SOR | 卖方 |
| 热电阻 | 本安型 | 上仪三厂、天津中环 | 卖方 |
| 振动开关 | 本安型 | 本特利 | 卖方 |
| 振动变送器 | 本安型 | 本特利 | 卖方 |
| 气动薄膜调节阀 | 本安型 | 阀门：吴中仪表、定位器：Azabil AVP102-H | 卖方 |
| 电磁阀 | 本安型 | Asco | 卖方 |
| 防爆接线盒内部接线端子 |  | 魏德米勒或菲尼克斯 | 卖方 |
| 高压管阀件 | CT螺纹（9/16"）/ 20000 psi | HIP海德利森、世伟洛克 | 卖方 |

# 4.   试验与检验

●	零件材料检验

乙方对下列零部件进行机械性能检验和化学成分分析,并向买方提供检验报告:

气缸、气缸套、 曲轴、曲轴箱、连杆、活塞、活塞杆、十字头、连杆大头螺栓、十字头销等(铸铁件不提供化学成份)。

●  无损检查

卖方对下列零部件进行无损检查.并向买方提供检查报告

| 零 件 名 称 | 检 查 手 段 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 磁 粉 | 着 色 | 超 声 波 | 射 线 |  |
| 曲轴 | Y |  | Y |  |  |
| 连杆 | Y |  |  |  |  |
| 大头螺栓 | Y |  |  |  |  |
| 十字头销 | Y |  | Y |  |  |
| 活塞杆 | Y |  | Y |  |  |
| 活塞杆与十字头联接紧固螺母 | Y |  |  |  |  |
| 压力容器焊缝 |  |  |  | Y | 100%探伤 |

●  水压试验和压力试验

- 气缸体、气缸盖、活塞等受压零件气腔的试验压力至少为最大允许工作压力的1.5倍,并持续30分钟以上。上述部件水腔的试验压力为0.6MPa。

- 气缸在最大允许工作压力下做氦气试验。

3   容器的试验压力按相关标准规定执行，并提供试压报告。

4   机身煤油试漏试验并提供试压报告。

●  运转试验

1  无负荷机械运转试验

压缩机出厂前在工作转速下进行无负荷机械运转试验。该试验在卖方工厂进行,采用车间电机和油系统,运转试验4小时。卖方在试验前7天通知买方参加试验见证。试验完成后,由卖方提供试验报告。

2  负荷或部分负荷试运

试运在用户现场安装后进行,使用全套供货机组,以空气或氮气为介质,在工作转速下至少运转8小时。

负荷或部分负荷试运前,买方提供机组安装记录,卖方检查记录是否齐全并是否全部达到设计规定要求,然后卖方向买方提出负荷试运方案,由现场试运负责人组织实施,买方、卖方派人参加调试运转。试运结束后,由卖方、买方的代表在整理完整的负荷试运报告上签署,作为初步验收的文件。

3  考核运转

装置投产时,用实际气体在设计工况下进行考核运转,买方提前7天通知卖方及设计院,由买方、卖方的代表按订货机组的参数，对机器进行72小时考核运转,符合要求后,签署正式验收文件。

5. 保证

●  性能保证(额定工况)

压缩机轴功率:    偏差不大于+3%

压缩机排量:      无负偏差

压缩机排气压力:  无负偏差

机组噪音:        按JB2747-80;不大于85分贝

机身振动:        振动烈度符合GB7777-89  标准要求。

●  易损件寿命

活塞杆:	        	20000 小时

活塞环:	        	8000  小时

活塞支承环:	   	8000  小时

气缸套:	        	24000 小时

活塞杆填料:      	8000  小时

气阀阀片、弹簧:  	8000  小时

●  质保期：货物现场开箱验收后24个月或设备正常运行后18个月，二者先到为准。重要零件因设计和制造质量问题损坏,卖方负责免费更换。更换后,机械保证期自更换之日起一年内有效。

6．资料图纸交付

●  卖方向买方及设计方提供的图纸资料如下：

1   交付资料份数:

买  方: 福建湄洲湾氯碱工业有限公司

中间资料：3 份， 最终资料：3 份，随机资料：1份.

通讯地址：

邮编：

电话:

传真:

E-mail：

联系人：

设计方：

中间资料：2  份， 最终资料：2  份 。

通讯地址：

邮编：

电话:

传真:

E-mail:

联系人：

2  	下列资料注 A（中间资料） 表示合同生效后一个半月内由卖方提供的资料，收到中间资料后10天召开技术协调会。协调会后10天卖方向买方和设计院提供A类资料的最终资料; 注B则表示随机资料。协调会的具体时间及地点另行商定。

●  卖方交付的图纸资料名称

(A) 机组主要设备技术数据表

(A) 机组总布置图

包括压缩机、电机以及全套辅助系统及其设备,并应在图中列出各单机主要性能参数、机组旋转方向、单机外形尺寸、连接尺寸、维修和拆卸空间所需尺寸、各单机质量、各单机最大检修件名称、质量以及外形尺寸、技术要求的资料等。

(A) 压缩机总装配图以及主要部件图等

要有主要配合尺寸,最大外型尺寸等。主要部件图的尺寸标注应使买方和设计院足以复核卖方提供的基础条件图主要尺寸。

(A) 辅助设备单体图

包括气缸进出口缓冲器(注明缓冲罐容积、缓冲罐个数、内部结构、焊接详图、内部排液管详图等)、级间冷却器、级间分离器、进气过滤器、油站等。图中应至少有数据表所列的数据。

(A) 基础条件图

包括地脚螺栓位置、预留孔、基础外形以及所有作基础设计所需的资料。

(A) 气体安全阀型号规格。

(A) 油站布置图(包括油站性能参数，泵、电机、电加热器型号及参数)

(A) 机组管道和仪表控制流程图(标出流量压力、温度正常值、报警值、停机值、管道规格、法兰标准并有供货界限符号。

(A) 润滑油系统流程图(标出压力、温度、管道规格、法兰标准并有供货界限符号。

(A) 水系统流程图(标出流量、压力、温度正常值、报警值、停车值、管道规格、法兰标准并有供货界限符号。

(A) 机组报警及联锁逻缉框图(标出正常值、报警值、联锁整定值)。

(A) 报警、联锁项目一览表(标出报警锁联设定值)。

(A) 仪控设备规格表(发讯开关要标明电气接头规格)。

(A) 就地盘盘面和架装仪表布置图(包括外形尺寸、荷重、安装尺寸)。

(A) 仪表导压配管连接图，远传仪表及就地仪表盘接线图。

- 仪表自控材料表、设备材料汇总表；

(A) 气、水、油、仪表管路图，材料规格表、工艺安装说明。

- 电动机资料

电动机外形图和侧视图； 各种端子箱接线图及接线盒；电机数据表；电动机特性曲线（负载----效率曲线、转矩----转速曲线、负载----功率因数曲线、电机允许过负荷曲线、Te时间曲线等）

(A) 机组水、电、气消耗指标分列及汇总表。

(A)接入甲方DCS系统 的信号IO点表(按甲方模板提供)

(A)仪表索引(按甲方模板提供)

(A)仪表数据表(按甲方模板提供)

(A)仪表使用说明书、防爆合格证、联锁仪表SIL认证证书、气动调节阀耐压测试报告和出厂调校记录

(A)所有仪表资料均提供纸版和电子版

(B) 机组安装说明书

(B) 机组维修说明书

(B) 机组操作说明书

(B) 所有供货设备的工厂试验检验报告,所有供货设备的合格证书，按容规规定的压力容器有关取证资料。

(B) 备件清单

(B) 特殊工具清单

(B) 装箱单

- 其它常规的出厂随机资料

7.  供货范围

卖方提供两台套往复压缩机机组，包括辅机系统、油系统和完整的一次仪表及发讯元件。

每台套配置如下：

7.1    氢气压缩机组：  4缸4级        ，主要包括：

7.1.1  压缩机                                       1  台

7.1.2  主电动机及其附属设备                         1  台

7.1.3  主电机钢底座                                 1  台

7.1.4  联轴器(包括护罩)                             1  套

7.1.5  各级进、出口缓冲器及支座                     1  套

7.1.6  级间冷却器，最终冷却器，和分离器             1  套

7.1.7  汇总分离器                                   1  个

7.1.8  入口过滤器                                   1  个

7.1.9  工艺气管路系统 （阀门用开封高压、中核苏阀）  1  套

7.1.10 出口安全阀 （四级用克洛斯比、中国罗浮阀门集团；其余用航天11所、中国罗浮阀门集团、中国永一阀门集团）                        4  个

7.1.11 出口单向阀                                   1  个

7.1.12 运动机构润滑油系统(含注油系统)               1  套

7.1.13 填料漏气回收罐                               1  套

7.1.14 旁路调节系统                            1 套

7.1.15一次仪表(包括就地盘)                          1  套

7.1.16现场防爆操作箱                                1  个

7.1.17电气控制柜（非防爆）                          1  个

7.1.18隔离室的放空、排凝接管                        1  套

7.1.19冷却水系统（含阀门、水流指示器等）            1  套

7.1.20电动盘车机构                                  1  套

7.1.21开工用备件(附清单)                            1  套

7.1.22专用工具(附清单)                              1  套

7.1.23所有供货范围内的法兰均提供配对法兰、螺栓、螺母、垫片。所有不用连接的开口均提供盲板或丝堵或常闭阀门。

7.1.24 提供所有供货设备的连接紧固件、地脚螺栓、螺母、垫片。

注: ①  气量旁路调节系统：包括调节阀、连接管道、管件、阀门等。

- 运动机构润滑油系统包括油站（主备油泵、油冷却器、双联油过滤器、过滤器用连续流切换阀、油箱电加热器、所有的不锈钢管线、阀门及管件）。

③  仪控电气系统包括本协议书所列全部项目的一次仪表和一次检测元件，即就地仪表和就地盘及盘上安装仪表、一次发讯元件、防爆接线盒及至接线盒和就地盘的导线和导管及安装材料。

④  填料、接筒的放空、排凝系统供货至法兰或阀门。

- 所有供货范围内的法兰均提供配对法兰及相应螺栓、螺母和垫片。

- 充氮系统管路采用不锈钢材质，提供减压阀。

7.2  专用工具清单

各种扭力扳手					             1件

填料保护套                                    1件

十字头调节螺母扳杆                            1件

活塞螺母扳杆         	                      1件

保证机组安装检修用的整套专用工具              1套

7.3  随机备件清单(单台机)

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴承 | 付 | 1 |
| 2 | 刮油环 | 套 | 1 |
| 3 | 填料密封、阻流、节流环、弹簧 | 套 | 1 |
| 4 | 各级活塞环 | 个 | 1 |
| 5 | 各级支承环 | 件 | 1 |
| 6 | 各级气阀阀片、弹簧、阀垫 | 套 | 1 |
| 7 | 填料盒0型圈 | 套 | 1 |
| 8 | 连杆大头瓦 | 付 | 1 |
| 9 | 连杆小头瓦 | 件 | 1 |

7.4  随机备件清单(二台机合用)

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有类型检测仪表 | 套 | 每种类型各1 |
| 2 | 所有类型电磁阀 | 个 | 每种类型各1 |
| 3 | 所有类型定位器 | 台 | 每种类型各1 |
| 4 | 低中压不锈钢截止阀 | 个 | 每种类型各4 |
| 5 | 高压管阀件 | 套 | 每种类型各2 |
| 6 | 其它安装辅材 | 套 | 每种类型各5 |

8.涂漆

油漆要求按制造厂标准进行，但主、辅机（包括电、仪装置）色标应得到买方的确认，压缩机内壁防腐油漆要满足长期在润滑油环境中不会发生脱皮掉落。

9.包装与运输

9.1 包装和发货应符合规定的装运要求。

9.2 卖方应按规定的装运要求进行包装。从装运时算起，应保证机组可以在室外至少存放6 个月。

9.3 所有保证应适合于运输条件。被包装件应有妥善的防护措施且在装运中不被损伤和锈蚀。

9.4 每个包装箱应有两份装箱清单，一份在箱内，一份固定在箱外。

9.5 每个包装箱应有清楚牢固的说明标记，如向上位置、起吊点、重量、外形尺寸等。

9.6 卖方在合同规定的供货期内将货物发运到买方项目现场。

10. 标记

10.1 所有可拆卸部件应有相应的配合标记。

10.2 与主机分开装运的材料、附件等应有与主机相对应的标签或标记。

11.售后服务

卖方为买方免费提供技术培训，压缩机在买方现场安装、调试期间,卖方免费派技术人员指导安装。卖方的售后服务部门执行24小时承诺的售后服务制度，即买方有问题和要求，卖方在24小时内必定回答。需到现场解决的，一般在48小时内到达现场，从速解决问题。

12.交货周期

合同生效后8个月，具体发货时间以甲方通知为准。

注：以上所涉及标准与规范均须为国内现行最新有效版本。以上所涉及的标准及规范如不能完全覆盖该项目中涉及的产品，可进一步澄清。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、拟分包/外购企业情况（若有）

九、资格审查资料

十、投标设备技术性能、指标的详细描述

十一、技术支持资料（若有）

十二、技术服务和质保期服务计划

十三、其他资料

## 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

## 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

## 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

## 五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于           		            （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年     月     日参加 	                 （项目名称）设备采购招标的投标， 		            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		           。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	         （签字）

地	    址：

邮政编码：

电    	话：

年 	      月 	     日

## 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

## 八、拟分包/外购企业情况（若有）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 拟分包/外购部分 |  |
| 分包/外购理由 |  |

附：拟分包/外购企业的营业执照（副本）、资质证书（副本）扫描件，并加盖拟分包/外购企业和投人的单位公章。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、每个拟分包/外购企业均应分别填写本表。

2、拟分包/外购部分仅限于投标人自行交货范围内的非主要、非关键部分。

## 九、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

（五）制造商授权书

制造商授权书

致：               （招标人）

我单位                （制造商名称）是按                 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 （制造商地址）。兹授权按              （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                   （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的              （设备名称）进行           （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                          	。

投标人名称：                  （盖单位章）制造商名称：                  （盖单位章）

签字人职务：                             签字人职务：

签字人姓名：                              	签字人姓名：

签字人签名：                              	签字人签名：

## 十、投标设备技术性能、指标的详细描述

## 十一、技术支持资料（若有）

## 十二、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

#### 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

##### 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  | 职务/职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |

(注：每人一表)

##### 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

##### 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

#### 培训

##### 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

##### 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

##### 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

##### 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

#### 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 | 重量 | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            投标人代表签字：

日     期：________________

## 十三、其他资料

附件一

合同付款方式和条件承诺

致：   （招标人单位名称）

我单位响应贵单位 （    项目名称 、合同包号        ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们郑重承诺：

本项目的合同付款方式和条件：（可填入“完全响应招标文件的要求”或投标人填报的付款方式和条件）。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件二

承 诺 书

致（招标人单位名称）：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺：

我司承诺：若我司以弄虚作假方式取得中标的（如：提供的业绩存在造假的行为），经查实，招标人有权取消我司的中标资格，并没收我司投标保证金，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，招标人有权要求我司赔偿中标差价等损失。我司捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人有权没收我司投标保证金。如有不实，招标人有权取消我司中标资格并没收我司的投标保证金，同时我司将承担由此产生的全部责任，并接受有关行政主管部门的处罚。

我司承诺：我司不会故意捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉。若我司以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉，给贵司或第三人造成损失的，我司愿意依法承担赔偿责任且贵司有权没收我司的投标保证金。

投标人：                  （盖单位公章） .

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  （签字）

附件三

招标代理服务费承诺书

致：        （招标代理机构名称）         ：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：      ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金和在买方付给卖方的中标款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：_____________________

授权代表签字：__________________

投标人盖章：____________________

地      址：_________________

邮 编：___________电 话：___________

传 真：___________日 期：___________

附件四

评分标准对照情况点对点应答表

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |

备注：

①投标人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。若投标人未作明确应答或相关资料提供不完整，则视同为投标人不满足，评委有权做出不利于投标人的评议和评分。

②投标人应将招标文件中要求的如：相关测试报告文件、各类证书、证明等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

投标人代表签字：

日      期：