福建省建筑工程

标准设计招标文件

（2018年版）

专用本

报建编号：3506932401310101

招标项目名称：漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）设计

招标项目编号：E3506010601801199001

招标人：漳州九龙江医院有限公司（盖招标人单位公章）

招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标代理机构项目负责人：林小真

招标代理机构编制人：林志燕

招标文件开始发出日期：2024年2月7日

使用说明

- 《福建省建筑工程标准设计招标文件（2018年版）》（以下简称《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2013年版）》示范文本基础上，结合《电子招标投标办法》及我省实际情况修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，省厅公开征求各方意见后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅科技设计处反映。

目   录

第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书	5

招标公告（格式）	5

第2章 投标须知及投标须知前附表	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表（格式）	13

投标须知和附件	29

一、投标须知	29

（一）总  则	29

（二）招标文件	34

（三）投标文件的编制	35

（四）投标文件的递交	41

（五）开标	43

（六）评标	44

（七）合同授予	46

二、投标须知和附件	50

附件一  问题澄清通知	51

附件二  问题的澄清	52

第3章 评标办法和标准	56

第1节 评标办法和标准前附表	57

评标办法和标准前附表	58

第2节 资格审查办法和评审标准及标准数据表	59

一、资格审查办法和评审标准数据表（格式）	61

二、资格审查办法和评审标准	63

第3节 评标办法和标准数据表	66

一、评标办法和标准数据表	66

二、评标办法和标准	67

综合评估法	67

第4章 合同条款及格式	80

《项目设计人员配备表》	104

一、方案设计	132

二、初步设计	132

三、施工图设计	134

第七条 通风与空调专业图纸编制深度要求	135

第5章 技术标准和设计要求	139

第1节 工程概况	139

第2节 设计任务书	139

《建筑设计任务书》(2024）	139

第3节 设计服务要求	152

（“设计服务要求”的格式和内容由招标人自定）	153

第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]	153

（无）	153

第5节 其他要求	153

第6章 设计有关资料	154

第7章 投标文件格式	155

第1节资格审查文件	156

第2节商务文件格式	171

第3节技术文件	185

附录  通用本文件内容补正表	188

# 第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书

## 招标公告（格式）

1.招标条件

漳州九龙江医院有限公司的编号为E3506010601801199001的漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）设计已由漳州高新技术产业开发区管委会行政审批局以闽发改备[2024]E150009号文批准建设，项目业主为漳州九龙江医院有限公司，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，委托的招标代理单位为福建正茂工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的设计进行公开招标，选定设计单位。

2.项目概况

2.1.项目名称：漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）设计；

2.2.建设地点：漳州市高新区圆山大道以南、西环城路以东；

2.3.工程建设规模：项目总用地面积44550平方米，土地用途：二类居住与商业混合用地。1.0＜容积率＜2.0，建筑密度＜32%，绿地率＞30%，44550平方米＜计容建筑面积＜89099平方米。商业建筑的总计容建筑面积应大于总计容建筑面积的10%，且不超过总计容建筑面积的50%；建筑高度＜80米（荔枝海观景台望向圆山的视线通廊区域宜控制在60米以内 ）；

2.4.投资总额：人民币88340.84万元。其中，工程费用限额：人民币约42300万元；

2.5.招标类型：实施性方案设计招标；

2.6.招标范围和内容

2.6.1.招标范围：（1）基坑支护设计（含支护结构体系、排水体系、变形监测方案、应急抢险方案、相关计算书等）；

（2）建筑方案及施工图设计[含总平管综、建筑、结构、水、电、暖、日照分析报告、节能及绿建（含氡检测）、人防、结构超限设计等]；

（3）住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房工程方案及施工图设计（含硬装设计、软装设计、灯光设计、二次机电设计，包含且不限于所有二次机电点位及其他专项设计点位定位）；

（4）室外景观工程方案及施工图设计（含园建、水景、道路、绿化、景观照明、水电、景观软装意向设计）；

（5）其他专项设计[包括但不限于外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、智能化工程（含电梯五方通话、电梯运行监控管线设计）、建筑夜景照明工程、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等]。

2.6.2.内容：（1）负责基坑支护、建筑、住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房、室外景观工程的各项方案设计（含估算）、初步设计（含概算）、各专业施工图设计、其他专项设计（图纸除应满足外部相应图纸深度标准外，还应满足招标人各项内部技术规定和要求（中标后提供）；（2）负责各类报批、报审的成果报送及盖章，负责所有设计文件（含建筑、住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房、室外景观、其他专业设计）的汇总、审图、会签、修改。各图纸通过相关部门审查，编制技术规范并配合业主进行施工招标及后续施工全过程服务；（3）提供工程招标所需的完整图纸：应能满足招标要求的各专业完整图纸，含设备选型、材料清单、装饰做法等内容；（4）负责出具面积测绘相关图纸（规划测绘、产权测绘）并根据测绘结果进行测绘图纸修改（针对不合理的超计容情况及规划面积与产权面积不符情况），配合所有面积测绘相关事宜的推进及最终完成；（5）负责根据招标人的要求提供相应的材料样品，配合打样、定样，并配合招标人进行各类施工招标；（6）负责完成招标人销售要求的各类折页附图、宣传效果图、营销沙盘及区域模型制作所需图纸等；（7）负责施工阶段的施工指导、技术交底及施工配合（包括并不限于根据招标人的要求进行设计变更、定期现场巡检、参加项目各类验收、竣工图配合、保修阶段的咨询服务等）；（8）其他专项设计[包括但不限于外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、挡墙设计、智能化工程（含电梯五方通话、运行监控系统管线）、建筑夜景照明工程、二次机电、室内照明、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等]；（9）需提供景观施工图SU全模型（在建筑施工图SU模型的基础上，不少于叠合铺地、围墙、小品构筑物、地形、胸径＞20cm的乔木、桩景苗、＞1.5米的灌木球、地被线、草坪等）；（10）需根据施工图SU翻模（表达主体结构、外立面、设备管线、通风井、消火栓、水箱等）；（11）负责根据招标人要求的内部标准化编制；（12）施工图中标单位应根据招标人要求，无偿作为第三方，审核招标人指定的一个项目施工图；审图质量作为作为招标人供方评价依据之一；其中施工图设计包括详见附件8《建筑设计图纸编制深度统一要求》内容。

2.7.计划开工日期及建设周期：本工程计划于2024年5月开工，工程建设周期30个月。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人具备有效的法人营业执照，且具备建设行政主管部门核发有效的建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质（注：若投标人的资质为设计综合甲级资质，则须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求）；

3.2.本项目不接受联合体投标（本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标）；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于一级国家注册建筑师执业证书（如以结构专业为主的工程设计项目可由不低于/级注册结构工程师担任设计负责人，《设计招标文件》中对应处进行相应修改）；

3.4.投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的独立承接的总建筑面积≥8万平方米的大型（层数＞20层）民用建筑（厂房除外）项目业绩；

3.5.投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

3.7本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.获取招标文件

4.1.凡有意参加投标者，请于2024年2月8日至2024年3月8日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至24时00分（北京时间，下同），到漳州市工程项目交易中心网站https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front下载/购买招标文件（含资格审查文件）；禁止要求投标人在报名时填报拟派设计负责人名单。

4.2.招标文件（含资格审查文件）每份售价0元，售后不退。招标项目的设计有关资料每份售价0。

5.评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年3月8日09:30:00时（含）前；

6.2.投标保证金提交的方式：

电子保函形式或年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区），根据《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》漳发改法规[2022]2号文，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函，具体详见招标文件；

6.3.投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00元）。

7.投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（若采用资格预审的，递交的投标文件指的是资格审查文件，递交时间和地点另行通知）：2024年3月8日 09:30，提交地点（开标地点）为　　　　　　　　　　　　漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front，本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）；

7.2.在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）在递交投标文件的截止时间前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

7.4.本项目递交投标文件方式：□采用线下提交方式，投标人以书面投标文件形式递交投标文件；☑采用线上提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件；□采用线上+线下提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件的内容为：/，采用线下书面形式提交的投标文件内容为：/。具体要求详招标文件投标人须知。

8.费用

8.1.招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为42300万元，估算的工程设计收费金额为暂定价797.2万元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

8.2.招标人只要求中标人承担方案阶段设计而不再承担后续设计和服务的，其设计费为/万元（全过程设计费总额的/％）。

8.3.招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项（本款仅适用于发包内容包含勘察的项目）。

9.发布公告的媒体

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（http：//www.https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）、九龙江集团网站（http://www.zzjljjt.com） 上发布。

10.联系方式

招标人：漳州九龙江医院有限公司

地址：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园2号高新区产业园行政办公楼1楼  邮编：363099

电话：0596-6631917  传真：/

联系人：吴工

招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806室  邮编：363000

电话：0596-2968036  传真：/

联系人：小林

投标保证金银行帐号：/

开户银行：/

帐户名称：/

帐    号：/

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地    址：漳州市水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼

# 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

## 投标须知前附表（格式）

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州九龙江医院有限公司 地址：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园2号高新区产业园行政办公楼1楼 项目负责人：吴工 电话：0596-6631917 招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806号 项目负责人：小林 电话：0596-2968036 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）设计 报建编号：3506932401310101 招标编号：E3506010601801199001 标段划分：/ 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：/ 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：/ 招标人允许中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 漳州市高新区圆山大道以南、西环城路以东 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为：项目总用地面积44550平方米，土地用途：二类居住与商业混合用地。1.0＜容积率＜2.0，建筑密度＜32%，绿地率＞30%，44550平方米＜计容建筑面积＜89099平方米。商业建筑的总计容建筑面积应大于总计容建筑面积的10%，且不超过总计容建筑面积的50%；建筑高度＜80米（荔枝海观景台望向圆山的视线通廊区域宜控制在60米以内 ）； （包括拟设计工程的用地面积、建筑密度、绿地率、规划总建筑面积、建筑高度、层数、栋数等）； 投资总额：人民币88340.84万元。其中，工程费用限额：人民币约42300万元。： |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：包括（1）基坑支护设计（含支护结构体系、排水体系、变形监测方案、应急抢险方案、相关计算书等）；（2）建筑方案及施工图设计[含总平管综、建筑、结构、水、电、暖、日照分析报告、节能及绿建（含氡检测）、人防、结构超限设计等]；（3）住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房工程方案及施工图设计（含硬装设计、软装设计、灯光设计、二次机电设计，包含且不限于所有二次机电点位及其他专项设计点位定位）；（4）室外景观工程方案及施工图设计（含园建、水景、道路、绿化、景观照明、水电、景观软装意向设计）；（5）其他专项设计[包括但不限于外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、智能化工程（含电梯五方通话、电梯运行监控管线设计）、建筑夜景照明工程、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等]。（工程勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]、方案设计、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务……）； 内容：包括为完成本工程设计的（1）负责基坑支护、建筑、住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房、室外景观工程的各项方案设计（含估算）、初步设计（含概算）、各专业施工图设计、其他专项设计（图纸除应满足外部相应图纸深度标准外，还应满足招标人各项内部技术规定和要求（中标后提供）；（2）负责各类报批、报审的成果报送及盖章，负责所有设计文件（含建筑、住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房、室外景观、其他专业设计）的汇总、审图、会签、修改。各图纸通过相关部门审查，编制技术规范并配合业主进行施工招标及后续施工全过程服务；（3）提供工程招标所需的完整图纸：应能满足招标要求的各专业完整图纸，含设备选型、材料清单、装饰做法等内容；（4）负责出具面积测绘相关图纸（规划测绘、产权测绘）并根据测绘结果进行测绘图纸修改（针对不合理的超计容情况及规划面积与产权面积不符情况），配合所有面积测绘相关事宜的推进及最终完成；（5）负责根据招标人的要求提供相应的材料样品，配合打样、定样，并配合招标人进行各类施工招标；（6）负责完成招标人销售要求的各类折页附图、宣传效果图、营销沙盘及区域模型制作所需图纸等；（7）负责施工阶段的施工指导、技术交底及施工配合（包括并不限于根据招标人的要求进行设计变更、定期现场巡检、参加项目各类验收、竣工图配合、保修阶段的咨询服务等）；（8）其他专项设计[包括但不限于外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、挡墙设计、智能化工程（含电梯五方通话、运行监控系统管线）、建筑夜景照明工程、二次机电、室内照明、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等]；（9）需提供景观施工图SU全模型（在建筑施工图SU模型的基础上，不少于叠合铺地、围墙、小品构筑物、地形、胸径＞20cm的乔木、桩景苗、＞1.5米的灌木球、地被线、草坪等）；（10）需根据施工图SU翻模（表达主体结构、外立面、设备管线、通风井、消火栓、水箱等）；（11）负责根据招标人要求的内部标准化编制；（12）施工图中标单位应根据招标人要求，无偿作为第三方，审核招标人指定的一个项目施工图；审图质量作为作为招标人供方评价依据之一。（建筑安装工程、装修工程、室外总体工程等）；其中施工图设计包括详见附件8《建筑设计图纸编制深度统一要求》内容。（建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、人防工程和环境工程等）专业工程。 招标人在本栏中已约定只要求中标人承担方案阶段设计而不再承担后续设计和服务的，则其设计费为/万元（占全过程设计费总额的/％）。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于2024年5月开工，工程建设周期30个月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 方案设计优化：5日历日 初步设计 ：30日历日 施工图设计 ：50日历日 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质（注：若投标人的资质为设计综合甲级资质，则须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求）或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质（设计资质类别和等级，发包内容包含勘察的，还要提出勘察的资质要求）； 非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 具备有效的法人营业执照； 设计人员要求： 投标人拟担任本设计项目负责人应具备级国家注册建筑师资格；（如以结构专业为主的工程设计项目可由注册结构师担任设计负责人，《设计招标文件》中对应处进行相应修改） 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：具备国家一级注册建筑师（可与设计项目负责人为同一人担任，但应符合本项要求）； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）：具备国家一级注册结构师； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册电气（供配电）工程师或（具备电气工程或供配电工程或电气设备或公用设备等相关专业中级及以上技术职称）； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册公用设备（给水排水）工程师或（具备建筑水电或排水工程或给排水工程或给水工程等相关专业中级及以上技术职称）； 造价编制负责人1人，职称（资格）：具备有效的土建专业一级注册造价工程师（国家注册造价工程师）（可外聘，应提供外聘委托协议书）； （以上所列各专业设计负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） 本招标项目发包内容包含勘察的，还应当有1名勘察项目负责人以及/名勘察专业负责人， 勘察项目负责人要求具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书； 勘察现场施工专业负责人/名，资格（职称）：/； 勘察设计专业负责人/名，资格（职称）：/； 室内试验专业负责人/名，资格（职称）：/；（以上所列各专业勘察负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） 类似项目设计业绩要求： 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。 “类似项目设计业绩”定义见资格预审公告/招标公告/投标邀请书相关条款。 信用要求： 依法招标的项目，应用福建省工程勘察设计企业信用评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分。采用综合评估法评标，以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.……。福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人（短名单）的评审办法和标准见第3章第2节资格审查评标办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | （1）踏勘现场：☑不组织□组织,踏勘时间：/ 踏勘集中地点：本项目不集中组织踏勘,投标人需要了解现场情况的，投标人可自行到现场踏勘。投标人在踏勘过程中应自行承担安全责任。 （2）标前会议：☑不组织□组织,召开时间：/ 召开地点：/； 投标人在标前会议前提出问题的时间和方式：宜书面形式提交，会后应在招标文件要求澄清的截止时间前通过招标公告发布的电子交易平台之一提交，以确保所提出的问题不被遗漏。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、……之一提交提交潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台提交，逾期不受理。 要求澄清的截止时间：2024年2月20日 11:30（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、……发布，同时通过省行政监督平台备案招标人的澄清或修改内容。 投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。电话：0596-2968036。招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、答疑纪要或文件为准。投标人在投标截止日期前应随时登陆发布招标公告的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件：（要求）提交 展示图：（不要求）提交 演示盘：（不要求）提交 模型：（不要求）提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | （不允许）提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为42300万元，估算的工程设计收费金额为暂定价797.2万元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下： （1）工程设计收费基准价：1273.10万元，浮动幅度值：方案设计阶段-30%；初步设计阶段-30%；施工图设计阶段-46%； （2）基本设计收费：1273.10万元，其他设计收费：/元； （3）工程设计收费基价：1107.04万元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.0。 设计费计算办法：工程设计费收费参考国家计委和建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算：工程设计收费计费额为42300万元，参考《工程设计收费基准表》，工程计费额40000万元收费基价为1054万元；工程计费额60000万元收费基价为1515.2万元；工程设计费收费基价＝1054+（1515.2-1054）/（60000-40000）×（42300-40000）＝1107.04万元，基本设计收费＝1107.04×1.0×1.15＝1273.10万元，工程设计收费=1273.10×方案设计阶段比例25%×（1-30%）+1273.10×初步设计阶段比例30%×（1-30%）+1273.10×施工图设计阶段比例45%×（1-46%）≈797.2万元。折成费率为：797.2万元÷42300万元×100%=1.88%，（参照现阶段漳州地区房地产项目设计费下浮幅度行情取值）。本项目设计费采用固定费率加风险包干的合同方式。最终设计费按招标方（或其委托的第三方）审核确定后建安工程结算审核价×设计费率1.88%计取。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，设计费费率均不做调整。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标报价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的范围和内容、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的设计费的计取方法，中标后，招标人不再另行计价或补偿。（注：商务文件中投标函附表及投标报价表中的投标报价金额按暂定的设计收费金额￥797.2万元填报，实际中标后，按本设计费计算办法计取本项目设计费用。）。 招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值范围为：/％（须标明“+”或“-”）。 勘察费计算办法：/。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后180日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“/投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：/ 帐 号：/ 开户银行：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按漳行政〔2012〕19号及漳建易[2012]12号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。投标人应按闽建筑[2014]33号规定办理年度投标保证金，投标人须将《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，无需补足。否则视为不响应招标文件的要求。《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ④银行保函、担保保函或保证保险形式。 银行保函、担保保函或保证保险出具且内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，具体格式见投标须知附件三或《专用本》另附格式），并将银行保函、担保保函或保险凭证的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分，投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | □采用线下书面提交： 资格审查文件：/正本 ，/套副本。 商务文件：/正本 ，/套副本。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：/正本 ，/套副本。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 □采用线上电子投标文件+线下书面提交： 电子投标文件提交内容：/（制作要求同上） 书面投标文件提交内容：/ （以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准） 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 投标文件编制和加密要求：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。电子投标文件具体要求：（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。（3）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（4）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的电子投标文件上传至电子交易平台。(5)技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：①技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。（6）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。（7）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所上传电子文件一致的纸质投标书伍份并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）按照本须知19.2、19.3和19.4规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。 |
|  | 19.2 | 包封要求 | 采用网上电子招标，19.1条款不适用。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人（不提供）包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front）[本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件] 收件人：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front） |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2024年3月8日 09:30（北京时间）。 采用资格预审方式的，投标人递交《资格审查文件》截止时间为：/（北京时间）；商务文件和技术文件递交的时间和地点另行通知。 采用线下递交投标文件的，招标人在截止时间前/分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。 采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：☑支持□不支持 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用（综合评估法） |
|  | 28.2 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心、九龙江集团网站 网址：https://www.fjggfw.gov.cn、https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front、（http://www.zzjljjt.com） 其它媒体/场所：/ |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 1.招标人根据评标委员会的评审按投标最终得分高低顺序排序列出得分前五名优选方案，未中标方案补偿：排名第一的投标人为本项目设计中标人，承担本项目的设计工作，不补偿。招标人将分别向已提交设计方案的排名第二的投标人（未中标情况下）支付人民币10000元方案补偿费，排名第三、四、五的投标人（未中标情况下）各支付人民币5000元方案补偿费。除上述投标人外，招标人均不予补偿此费用。2.设计方案评标后投标人的设计成果均不予退还。享受补偿费的未中标候选人在定标后需提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书各一份及包含所有投标文件内容的扫描件电子光盘一张。否则不予补偿此费用。3. 招标人按规定给予未中标投标人经济补偿后，投标文件成果将归招标人所有，招标人有权采用获得方案补偿费投标人的设计方案对招标设计方案进行优化。中标人及获得设计补偿费的投标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人及获得设计补偿费的投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局 地点：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区 电话：0596-6620580、0596-6628937 |
|  | 35.1 | 其他 | 电子投标的其它注意事项： 一、以下条款为招标文件的修改及补充，招标文件其他条款如与以下条款有不符之处，以下条款为准。 1、本项目无需设计项目负责人到场验证，招标公告及招标文件中涉及到“设计项目负责人到场验证”的有关要求均取消。（招标文件涉及本条款内容的，均以本条款为准） 2、本投标须知前附表第17项2、投标保证金形式修改为：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：本项目不适用。 ②年度投标保证金形式：年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按漳行政〔2012〕19号及漳建易[2012]12号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交或附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分。《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：本项目不适用。 ④电子保函形式。投标人以银行保函、担保保函或保证保险形式提交投标保证金的，均应以电子投标保函形式提交，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。电子投标保函扫描件及其手续费转账凭证扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分提交。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具并盖章的到账证明扫描件（到帐证明格式详见“闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项-闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。 注：本项目不要求投标人到开标现场提交投标保函原件及投标人名称变更证明材料原件（如有），由投标人在制作电子投标文件时将保函原件扫描件及投标人名称变更证明材料原件扫描件（如有）加盖电子印章后一并在线上传。 3、删除招标文件中“投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。”的要求。 4、是否授权评标委员会确定中标人: 否，推荐的中标候选人数：1个。 5、设计质量要求：达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，提供让招标人满意，满足招标人使用要求的设计成果。 6、招标文件投标须知前附表第26项“30.1”条款号修改“31.2” 。 7、投标须知6.5条款给予删除。 8、投标须知18.2条款给予删除。 9、本项目招标范围不含勘察，招标文件中相应的勘察内容均给予删除。 10、拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括（与本投标须知前附表第10项3.1内容不一致的，以本条款内容为准）: (1)建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：具备国家一级注册建筑师（可与设计项目负责人为同一人担任，但应符合本项要求）；； (2)结构设计专业负责人1人，资格（职称）：具备国家一级注册结构师； (3)电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册电气（供配电）工程师或（具备电气工程或供配电工程或电气设备或公用设备等相关专业中级及以上技术职称）； (4)给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册公用设备（给水排水）工程师或（具备建筑水电或排水工程或给排水工程或给水工程等相关专业中级及以上技术职称）； (5)暖通专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册公用设备（暖通空调）工程师或（具备暖通相关专业中级及以上技术职称）； (6)造价编制负责人1人，职称（资格）：具备有效的土建专业一级注册造价工程师（国家注册造价工程师）（可外聘，应提供外聘委托协议书）； (7)后续服务负责人1人，资格（职称）：具备建筑或结构或电气或给排水或暖通相关专业工程师及以上职称（可由拟派本项目的同专业设计负责人兼任）。 备注:①除造价编制负责人可外聘外，所有设计人员应为投标人单位在职职工；②除建筑设计专业负责人可由设计项目负责人兼任，后续服务负责人可由拟派本项目的同专业设计负责人兼任外，拟投入本项目的其他主要设计人员不得在本项目招标和设计中兼任其他专业负责人；③人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以注册执业证书（或岗位证书）上注明的专业为准，注册执业证书（或岗位证书）上的注册专业非本工程所要求专业的以职称证书上注明的专业为准，职称证书上注明的专业非本项目所要求专业的以毕业证书上注明的专业为准。④上述要求部分人员如要求应具备国家注册资格的，应以注册证书原件扫描件加盖投标单位的公章及证书注册章为准。 11、外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、挡墙设计、智能化工程（含电梯五方通话、运行监控系统管线）、建筑夜景照明工程、室内灯光、二次机电、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等其他二次专项设计，需满足招标人对项目进度、质量效果的要求，如多次调整仍未满足，招标人有权利要求投标人更换本条例中涵盖的二次专项设计单位，投标人对此不得提出异议。 12、招标文件第七章投标文件格式中，执业资格证书无需加盖注册章。 13、由于福建省工程勘察设计企业信用评价分值未明确应用，因此本招标项目不应用福建省工程勘察设计企业信用评价得分。综合评分中各投标人企业信用评分值均按满分计。 14、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 15、投标文件解密方式：采用现场线上开标，远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件，参加现场开标会。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中如需随机抽取入围单位及中标候选人的，投标人可通过直播画面进行观看，网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 16、投标文件解密失败的补救方案：（1）若为投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的,由此造成的后果投标人自行承担。（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 17、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 18、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 19、根据“闽建筑[2023]12号”文件通知，将《福建省建筑工程标准设计招标文件（2018年版）》通用本第2章第2节投标须知和附件第17.4款第（1）项，即“投标人在投标有效期内撤回其投标文件”予以删除。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）（附件三）中的“投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的”条款予以相应删除。 20、中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 21、中标人若为福建省外企业的，按照福建省相关规定，中标后须办理进福建省设计备案。 22、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人公章处加盖投标人的企业电子公章。投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 23、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 24、根据《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116 号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许[2023]4号）的文件精神，关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托 下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12 月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至 2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(具体以相关部门颁发的文件为准) 25、本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 26、本项目履约保证金： 履约保证金额：合同价款的10%； 履约保证提交形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或履约保函的方式提交；履约保函可以银行保函或担保保函或保证保险。 履约保证金转入账户：中标后提供。 履约保证提交时间：设计人应在签订合同前缴交履约保证金，未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。 履约保证金的退还：履约保证金有效期至施工图审查合格后退还，履约保证金退还由设计人提出申请并提供等额合法有效票据后，发包人于10个工作日内无息退还。 保函的有效期：如工程实际周期超过保函的有效期，保函的有效期需延长至全部设计周期之日，若未按要求延长保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程全部施工图审查合格后10个工作日内退还。 27、本项目如有涉及分包部分工程设计工作，分包单位应是具有相对应资质的法人，采用分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。设计人应与分包人就分包工作向发包人承担连带责任。 28、本项目代建单位为厦门建发建设运营管理有限公司。本项目设计合同中发包人（由业主单位和代建单位共同组成）与设计人进行签订。 29、本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 |

## 投标须知和附件

## 一、投标须知

说明：采用资格预审方式的，本投标须知包含了投标申请人须知，本节中的投标人包括了投标申请人，本项目的招标文件也包括了资格预审文件，投标人应按照招标文件中关于对投标人要求编制和提交《资格审查文件》。

### （一）总  则

##### 1.工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

1.1.招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

1.2.招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

1.3.资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

1.4.招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

1.5.招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

1.6.招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担方案设计及后续阶段设计和服务工作。对工程外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性工程和省重要大型工程，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位组成联合体共同投标，以满足方案优化后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担方案设计的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。采用建筑工程实施性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准支付中标人。采用建筑工程概念性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。如招标人只要求中标人承担方案阶段设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，应说明支付中标人的设计费用，其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。

招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担方案设计的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

1.7.计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

1.8.设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于20天，施工图设计时间不少于30天；大型公共建筑工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。招标内容包括勘察的，招标人应给予中标人合理的勘察周期，以保证工程的勘察质量。乙级工程勘察项目的详细勘察时间不少于20天；甲级工程勘察项目的详细勘察时间不少于30天；特殊性岩土分布地区勘察（如岩溶地区）时间应适当延长。

##### 2.资格审查方式

2.1.本招标项目招标人对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

2.2.采用资格预审方式对投标人进行资格预审的，招标人应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

2.3.采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

2.4.资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

##### 3.投标人的资格要求

3.1.为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程设计资质证书或建筑专业事务所资质证书，并按规定的等级和范围参加建筑工程项目方案设计投标活动。本招标项目发包内容包含勘察的，还应具有相应的勘察资质。

（2）注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的建筑设计行业协会或组织推荐的会员。其行业协会或组织的推荐名单应由建设单位确认。

（3）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、人员的类型、数量和条件等。本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。投标人拟派出的人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。

3.2.为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

3.3.两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

3.4.招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的资格要求。

3.5.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 4.投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

##### 5.踏勘现场和标前会议

5.1．投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场或标前会议的，投标人应派人准时参加，部分投标人未按时参加踏勘现场或标前会议的，不影响踏勘现场或标前会议的正常进行。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

5.2.招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3.投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以在标前会议上提出要求澄清问题。但所有问题都应以前附表第11项、第12项规定的方式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以前附表第12项规定的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管标前会议口头回答与否，最终均以书面文件为准。

##### 6.知识产权

6.1.招标人和投标人均应保护对方的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。投标人对招标人提供的资料负有保密责任，未经招标人同意，不得将招标人提供的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的其他建设项目。

6.2.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3.招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

6.4.招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

6.5.联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有，或按联合体协议书另行约定。

### （二）招标文件

##### 7.招标文件的组成

7.1.招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     资格预审公告/招标公告/投标邀请书

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准【含资格审查评审标准】

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和设计要求

第6章　　 设计有关资料

第7章     投标文件格式【含资格审查文件格式】

7.2.除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3.招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应擅自修改、补充条款，不得增设招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

7.4.招标文件中严禁有不符合相关标准/规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

7.5.招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

##### 8.招标文件的澄清

8.1.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9.招标文件的修改、补充

9.1.在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2.招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

9.3.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4.当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

##### 10.招标文件异议处理

10.1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.2.招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

### （三）投标文件的编制

##### 11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1.投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 12.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

12.1.资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

12.2.商务文件包括下列内容：

12.2.1．投标函；

附：投标保证金有关单据

12.2.2．投标函附表；

12.2.3．授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

12.2.4．投标报价表；

12.2.5．设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

12.2.6．设计项目负责人、其他主要设计人员；

12.2.7．服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

12.2.8．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

12.3技术文件包括以下内容：

12.3.1.设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

12.3.2.展示图、演示盘和模型；

与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。

12.3.3.技术文件的编制要求见第13.3款规定。

##### 13.对投标文件的要求

13.1.招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。

13.2.投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

13.3.投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

13.4.投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

13.5.投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

13.6.投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

13.7.如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

13.8.采用电子投标的，投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

##### 14.投标报价和合同金额

14.1.本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

14.2.合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

14.3.招标人可参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕；

投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清，书面提出，招标人应按规定做出书面答复。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动比例也不得超过招标人公布的浮动范围。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算与经批准的金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例在设计合同中明确。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

14.4.本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。

14.5.招标内容包含勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]的，其勘察收费根据招标人委托的勘察范围和内容可参照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定计算工程勘察收费基准价，勘察收费金额按照下列公式计算：

（1） 工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）；

（2） 工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费；

（3） 工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

（4） 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；若资料欠缺，可采用工程投资额的1-3%进行估算，投资额较大或地质条件简单取小值、投资额较小或地质条件复杂取大值。

本招标项目招标人公布的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

投标人如对招标人公布的的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。

工程勘察工作范围和内容、勘察费和计算办法、勘察成果要求和勘察费支付办法等见招标文件《专用本》第5章第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]中的有关规定。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，招标人和中标人在合同中约定以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

14.6.所有根据合同或其他原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

14.7.投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

##### 15.投标和支付所使用的货币

15.1.本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

15.2.境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。

##### 16.投标有效期

16.1.投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

16.2.如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。采用电子招投标的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 17.投标保证金

17.1.投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，并将其清晰的扫描件（电子投标的应为原件彩色扫描件）作为其投标文件的附件一并提交，否则视为未提交投标保证金。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件三相关格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

17.2.对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.3.招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

17.4.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（2）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

##### 18.投标文件的份数和签署

18.1.投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

18.2.投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

18.3.投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

18.5.投标文件之技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章。

18.6.采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人或设计项目负责人的签字或盖章是指加盖个人电子姓名章或在指定位置打印姓名即可。

### （四）投标文件的递交

##### 19.投标文件的装订、包封、密封和标识

19.1.投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）必须分别单独装订、分别单独包封；技术文件中的展示图和计算机文件、演示盘、模型（如有时）的装订和包封见第19.5款规定。资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的总包封要求见前附表第19项规定。

19.2.资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

- 封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

19.3.商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。

19.4.技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的装订、包封、密封和标识规定如下：

（1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用不超过150g/㎡的白色A3规格复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装）；正本封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；

（2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。

- 内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其他标识或文字。

19.5.技术文件〔展示图、演示盘、模型（如有时）〕包封、密封和标识规定如下：

（1）展示图不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。展示图应单独包封。包封必须使用无字牛皮纸，不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

（2）演示盘、模型均不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。演示盘（如有时）应随技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）副本一起包封。

（3）模型（如有时）应在提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的同时单独提交。模型应单独包封。包封上不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

19.6.招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

19.7.采用线上提交电子投标文件的，按电子交易平台要求在专用本中具体约定。

##### 20.投标文件的递交

20.1.投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持身份证原件在投标文件递交截止时间以前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

20.2.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

##### 21.投标文件递交的截止时间

21.1.采用资格预审方式的，投标人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格预审审查合格并被确定为投标人的，其递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

21.2.招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

21.3.到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21.4.迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。采用线上电子递交投标文件的，投标截止时间以后电子交易平台拒绝接收投标文件。

##### 22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1.采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

采用线上电子递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，通过电子交易平台撤回，修改后再提交。以其最后递交的投标文件为准。在投标截止时间以后，投标人不能更改投标文件。

22.2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3.从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

### （五）开标

##### 23.开标

23.1.采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。采用线上电子开标的，投标人应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。各公共资源交易中心电子交易平台应为投标人远程解密电子投标文件提供便利和软件技术支持。招标文件应对电子交易平台是否支持远程解密进行明确，并在投标须知前附表第23项明确告知投标人。

23.2.采用线下开标的，开标程序：

23.2.1．开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

23.2.2.由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

23.2.3.首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

23.2.4.开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、注册建筑师执业资格证书级别和注册编号、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

23.2.5.招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23.3.采用线上开标的，招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。

23.4.采用线下开标的，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。采用线上开标的，投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复；电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

### （六）评标

##### 24.评标委员会

24.1.采用资格预审的，招标人依法组建资格预审委员会审查资格预审申请文件。采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

24.2.评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

- 评标委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型公共建筑工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含1名一级注册结构工程师）；工程项目招标含勘察、设计的，评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）。凡带建筑工程设计方案的评标，建筑专业专家不得少于专家总数的2/3。

- 评标委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人。

- 设计项目：房屋建筑工程评标专家应以一级注册建筑师为主，评标专家应从省综合评标专家库工程设计类建筑（总平面规划）专业中具备一级注册建筑师或规划师执业资格的专家（除要求的结构专业专家外）中随机抽取产生，评标委员会主任应由一级注册建筑师担任；市政基础设施工程评标专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生；勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生。已实施注册执业资格制度的，评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。

- 技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等现行的规定直接确定评标委员会的专家成员。

24.3.评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

24.4.评标委员会的专家成员应在截标后（采用电子投标的应在投标文件解密完成后）抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

##### 25.评标原则

25.1.遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

##### 26.评标过程保密

26.1.评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

26.2.在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评标委员会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

26.3.中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 27.评标

27.1.本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。中小型设计项目评标办法可以采用“记名投票法”，大型设计项目宜采用“综合评估法”。工程项目招标含勘察、设计的，评标办法宜采用“综合评估法”。

27.2.评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

27.3.采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

27.4.评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。

### （七）合同授予

##### 28.定标方式

28.1.招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

28.1.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.3.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

28.4.本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

##### 29.中标公示

29.1.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。公示内容应包含：评标委员会推荐的中标候选人名单和排序，投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据，中标候选人的勘察负责人（如有）、设计项目负责人姓名和相应的注册证书编号或职称证书编号、投标价、在投标文件中提交的项目业绩、评标委员会方案评审意见、异议渠道等。

29.2.公示期间，招标人应向人民检察院查询中标候选人的单位、法定代表人及拟派勘察设计负责人是否存在行贿犯罪记录，存在行贿犯罪记录的不得确定为中标人。

29.3.依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、勘察负责人姓名（如有）、设计项目负责人姓名、投标报价；评标委员会成员名单，含专业、职称、注册情况；异议渠道等。

29.4.公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

29.5.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理；按规定不予受理的，应向异议提出人发出不予受理告知书。

29.6.招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向行政监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 30.中标通知

30.1.招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人；

30.2.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向行政监督机关备案。

##### 31.签订合同

31.1.招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2.中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

31.3.中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

31.4.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请并取得招标人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

31.5.公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

##### 32.重新招标或经批准调整招标方式

32.1.依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

32.1.1.资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

32.1.2.在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

32.1.3.所有投标均被否决的；

32.1.4.经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

32.1.5.根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

32.2.招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

##### 33.补偿和奖励

33.1.招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的建筑工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。非投标人原因，招标人最迟应在中标结果公示结束后7天内支付未中标补偿金。

33.2.招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

33.3.本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。

33.4.中标结果公示后，招标人终止实施项目，应按中标人已完成工作量支付相应的设计费。

##### 34.招标项目监管部门

34.1.招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

34.2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

34.3.投标人对预审文件、招标文件、开标过程、评标结果事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。投标人向招标人提出的异议以及招标人对异议的处理有关要求详《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）第三十一至三十四条款规定。

34.4.各市、县（区）招标监管部门应当加强对房屋建筑和市政基础设施工程勘察招标的监管，但不得干预正常的招标投标活动。招标人或其委托的招标代理机构以及投标人或评标委员会成员不执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）的，招标监管部门应当责令其改正，拒不改正的，全省通报，并记入有关单位和个人信用档案。

##### 35.其他

35.1.有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。

## 二、投标须知和附件

### 附件一  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）标段设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。（适用于线下书面投标评标的）

请将上述问题的澄清于年月日时前通过电子交易平台回复本评标委员会。（适用于线下书面投标评标的）

评标委员会主任：（线下书面投标评标的应签字，线上电子投标评标的只需印刷体打印姓名）

年月日

### 附件二  问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）标段设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

年月日

备注：线下书面投标评标的应签字、盖章；线上电子投标评标的应通过电子交易平台提交并加盖投标人电子公章，法定代表人或委托代理人只需印刷体打印姓名即可）

附件三  保函、保险的格式

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               设计的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

# 第3章 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 资格审查评标办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为：第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”，由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准数据表”、“评标办法和标准数据表” 和“资格审查办法和评审标准”、“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分“二”中评标办法和标准的基本内容在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 第1节 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 漳州九龙江医院有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）设计 招标编号：E3506010601801199001 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | （资格后审） |
| 本招标项目采用的评标办法 | （综合评估法） |

## 第2节 资格审查办法和评审标准及标准数据表

（根据招标项目所选用的评标办法（记名投票法/排序法/综合评估法），按照设计招标文件《通用本》规定的“资格审查办法和评审标准及标准数据表”相对应的格式和内容要求填入具体数据）

资格审查办法和评审标准

### 一、资格审查办法和评审标准数据表（格式）

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 3 | 资格审查委员会 | 资格预审的资格审查委员会组成：/人，其中专家/人，招标人代表/人，专家产生办法：/。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
| 3 | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式：合格制 |
| 4 | 6 | 有限数量制的短名单确定和评分标准（仅适用于有限数量制） | （1）通过资格审查评审合格的投标人不少于3个且不超过/个的，所有资格预审评审合格的投标人均进入短名单，不再进行评分。 （2）通过资格审查评审合格的投标人超过/个的，按照以下评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，排名在前个合格投标人进入短名单参加投标。评分标准如下： 财务状况： /； 类似项目业绩： /； 信誉： //； 认证体系： /； |
| 5 | / | / | / |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

### 二、资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

- 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标人提交的资格审查申请文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

  - 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

    - 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标人不少于3个的，招标人向所有合格的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标人不得参加投标。

    - 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标人不得参加投标。

  - 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件应否决其投标。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则应否决其投标。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的住房城乡建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人和其他主要勘察人员的要求）；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 采用邀请招标方式的，投标人应是招标人确定邀请参加投标的被邀请者；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 对通过资格审查合格的投标人的评分标准（仅适用于资格预审的有限数量制）

  - 通过资格审查评审合格的申请人不少于3个且没有超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

  - 通过详细审查的申请人数量超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，审查委员会依据资格审查办法和评审标准数据表第4项（2）评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 资格审查结果

  - 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

  - 重新进行资格预审或招标

采用资格预审的，通过资格审查评审评审合格的投标人不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

## 第3节 评标办法和标准数据表

### 一、评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成9人，其中技术类专家7名，招标人代表2名； 2、评标专家确定方式。 （1）评标委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型公共建筑工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含1名一级注册结构工程师）；工程项目招标含勘察、设计的，评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）。凡带建筑工程设计方案的评标，建筑专业专家不得少于专家总数的2/3。 （2）评标委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人。 （3）设计项目：房屋建筑工程评标专家应以一级注册建筑师为主，评标专家应从省综合评标专家库工程设计类建筑（总平面规划）专业中具备一级注册建筑师或规划师执业资格的专家（除要求的结构专业专家外）中随机抽取产生，评标委员会主任应由一级注册建筑师担任；市政基础设施工程评标专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生；勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生。已实施注册执业资格制度的，评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用（资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | 另详 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

### 二、评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查委员会，负责对对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评标委员会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

  - 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查文件。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，应予以否决，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度；招标内容包含勘察的，其勘察费的投标报价金额（上下幅度值）超过招标人公布的勘察费收费金额（允许的上下幅度值范围）；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本无拟担任本设计项目负责人的注册建筑师签章（须加盖注册建筑师执业专用章并签字）的；或拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占75%，企业信用评价分占15%。综合评估法的评分标准见附件《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。评标委员会成员应当独立对投标人的技术方案出具评审意见。

每一项评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告（采用电子招标的，应当通过电子交易平台提交）：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标的情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序、各评标委员会成员对其方案设计评审意见以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 采用线下评标的，在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清；采用线上评标的，评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

附件

福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占75%，企业信用评价分占15%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分主要包括对投标人设计方案的总体规划、建筑设计以及结构设计三个方面内容的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，按评分细则内容进行逐项计分。

投标人的企业信用评价得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（ 10）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1.00 | 投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分0.5分，具有建筑工程设计甲级及以上资质等级加0.5分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2.00 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。注：①类似工程项目业绩指自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的独立承接的总建筑面积≥8万平方米的大型（层数＞20层）民用建筑（厂房除外）项目业绩。业绩完成时间以施工图审查合格书的批准日期为准，不含发布招标公告当日。②投标人应同时提供设计合同和施工图审查合格文件，时间以施工图审查合格证书所注时间为准。若上述材料中均未标明有反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述要求的相关资料，否则业绩不计。 |  |
| 项目设计组 （5分） | 项目负责人 | 3.00 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。 注：①类似工程项目业绩指自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的独立承接的总建筑面积≥8万平方米的大型（层数＞20层）民用建筑（厂房除外）项目业绩。业绩完成时间以施工图审查合格书的批准日期为准，不含发布招标公告当日。 ②投标人应同时提供设计合同和施工图审查合格文件，时间以施工图审查合格证书所注时间为准。若上述材料中均未标明有反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述要求的相关资料，否则业绩不计。 若设计合同书未明确标明设计项目负责人的，应补充提交由行政主管部门发出的如优秀设计项目证书等，能证明设计项目负责人的相关证书扫描件加盖公章，或建设单位开出的设计项目负责人证明扫描件加盖公章，否则其设计项目负责人业绩无效。 ③投标人类似业绩与本项目设计项目负责人类似业绩可在同一或不同项目中体现。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2.00 | 配备的各专业负责人其中之一具有教授级高级工程师职称的得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。注：研究员级高级工程师或正高级工程师等同于教授级高级工程师。 |  |
| 服务保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1.00 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分 |  |
|  | 配合工程实施 | 1.00 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

（二）技术分评分标准（ 75）

本次评标技术标分值为 75分，评标委员会对有效投标文件分别按评分细则内容进行逐项计分。在评标委员会各成员的最后评分中去掉一个最高分，去掉一个最低分后取其算术平均值作为该投标人的最终得分（小数点后取2位数，第3位四舍五入）。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分将视为无效。

评 分 细 则

| 档次 评分内容 | 总分值 | 一档（优） | 二档（良） | 三档（可） | 四档（差） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 一、总体规划 （25）分 | 25分 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）：10.00分 2、与周边环境（含市政环境，建筑环境，景观环境）协调以及优化程度：5.00分 3、功能分区的合理性：5.00分 4、人流组织及竖向交通合理性：3.00分 5、满足消防间距要求的情况：1.00分 6、满足日照间距要求的情况：1.00分 |
| 二、建筑设计 （35）分 | 35分 | 35-31 | 30-26 | 25-21 | 20-0 |
| 1、建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布局情况：8.00分 2、建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造 型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）：8.00分 3、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）：7.00分 4、防火和安全疏散设计的合理性：6.00分 5、材料选择的合理性及科学性：3.00分 6、绿色节能措施的合理性及科学性：3.00分 |
| 三、结构设计 （15）分 | 15分 | 15-11 | 10-7 | 6-5 | 4-0 |
| 1、结构设计的先进性及经济合理性：4.00分 2、建筑结构体系，柱网布置：3.00分 3、结构设计的安全性、施工便利性：2.00分 4、软基处理方案的合理性、科学性：2.00分 5、工程投资估算技术经济指标的合理性：1.00分 6、水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用：2.00分 7、本工程建成后运营的经济性，便利性：1.00分 |

注：如果上述某细项在技术标中没有体现，则此细项按零分处理。

（三）企业信用评价评分标准（ 15）

投标人可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询投标人的企业季度信用评价得分，网址：http://www.……。以评价系统的投标人季度信用得分得分×15%作为投标人的企业信用评标分。以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。

（四）总得分

商务分、技术分和企业信用评标分之和为投标人的总得分。

# 第4章 合同条款及格式

漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）建设工程设计合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

设计证书等级：

发包人：           （业主单位）、          （代建单位）

设计人：

签订日期：

发包人：               （业主单位）、                   （代建单位）

设计人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人委托设计人承担        工程（以下简称：本工程）的设计任务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 	本合同设计项目的内容：

1.1 工程规模、服务阶段及设计费等见下表：（提示：根据项目实际委托选择以下内容填写）

1.1.1工程名称：                                       。

1.1.2.工程地点：                                     。

1.1.3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

1.1.4.建筑功能：      、       、        等。

1.1.5.投资估算：约         元人民币。

1.1.6总设计费估算：                                   （应含计算公式）

说明：

1).本合同的计费方式为根据工程造价的固定比例（详本条目计算公式）；

2).各阶段的介入深度如有特殊情况应予以说明。

3).以上各单项对应本合同第一款中第1.2条服务内容；

4).上述设计费用含税。设计人向发包人提交的所有发票应为增值税专用发票。乙方为一般纳税人，开具增值税专用发票税率为6%（若相关政府部门调整增值税税率的，则不含税价款不变，增值税税额及总价（含税）按照调整后的增值税税率相应调整）。

1.2服务范围：

（1）基坑支护设计（含支护结构体系、排水体系、变形监测方案、应急抢险方案、相关计算书等）；

（2）建筑方案及施工图设计[含总平管综、建筑、结构、水、电、暖、日照分析报告、节能及绿建（含氡检测）、人防、结构超限设计等]；

（3）住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房工程方案及施工图设计（含硬装设计、软装设计、灯光设计、二次机电设计，包含且不限于所有二次机电点位及其他专项设计点位定位）；

（4）室外景观工程方案及施工图设计（含园建、水景、道路、绿化、景观照明、水电、景观软装意向设计）；

（5）其他专项设计[包括但不限于外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、挡墙设计、智能化工程（含电梯五方通话、运行监控系统管线）、建筑夜景照明工程、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等]。

1.3服务内容：

（1）负责基坑支护、建筑、住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房、室外景观工程的各项方案设计（含估算）、初步设计（含概算）、各专业施工图设计、其他专项设计（图纸除应满足外部相应图纸深度标准外，还应满足招标人各项内部技术规定和要求（中标后提供）；

（2）负责各类报批、报审的成果报送及盖章，负责所有设计文件（含建筑、住宅公区精装、公建全精装、展示区及样板房、室外景观、其他专业设计）的汇总、审图、会签、修改。各图纸通过相关部门审查，编制技术规范并配合业主进行施工招标及后续施工全过程服务；

（3）提供工程招标所需的完整图纸：应能满足招标要求的各专业完整图纸，含设备选型、材料清单、装饰做法等内容；

（4）负责出具面积测绘相关图纸（规划测绘、产权测绘）并根据测绘结果进行测绘图纸修改（针对不合理的超计容情况及规划面积与产权面积不符情况），配合所有面积测绘相关事宜的推进及最终完成；

（5）负责根据招标人的要求提供相应的材料样品，配合打样、定样，并配合招标人进行各类施工招标；

（6）负责完成招标人销售要求的各类折页附图、宣传效果图、营销沙盘及区域模型制作所需图纸等；

（7）负责施工阶段的施工指导、技术交底及施工配合（包括并不限于根据招标人的要求进行设计变更、定期现场巡检、参加项目各类验收、竣工图配合、保修阶段的咨询服务等）；

（8）其他专项设计[包括但不限于外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM（含管综，包括地下室及地上主体、场地、全项目、全过程、并提供可供编辑的revit源模型）、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、挡墙设计、智能化工程（含电梯五方通话、运行监控系统管线）、建筑夜景照明工程、室内灯光设计、二次机电、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程（设备+进线，不含外电）、有线电视工程（系统规划）、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计、燃气工程（路径规划）、合同附图、竣工交付两书制作、立面控制手册、各专业叠合图设计、设计数据成本表格统计等]；

（9）需提供景观施工图SU全模型（在建筑施工图SU模型的基础上，不少于叠合铺地、围墙、小品构筑物、地形、胸径＞20cm的乔木、桩景苗、＞1.5米的灌木球、地被线、草坪等）；

（10）需根据施工图SU翻模（表达主体结构、外立面、设备管线、通风井、消火栓、水箱等）；

（11）负责根据招标人要求的内部标准化编制；

（12）施工图中标单位应根据招标人要求，无偿作为第三方，审核招标人指定的一个项目施工图；审图质量作为作为招标人供方评价依据之一；其中施工图设计包括详见附件8《建筑设计图纸编制深度统一要求》内容。

1.4 建筑设计各阶段服务内容详附件3：《建筑设计各阶段服务内容表及合作设计分工表》）；

第二条 	设计人设计依据：

2.1 发包人提供的《建筑设计任务书》（附件1）；

2.2 发包人或政府主管部门对各阶段设计成果的审批意见；

2.3 发包人提交的基础资料。

第三条 	发包人向设计人提交的资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划设计条件 | 1 | 本合同签订日 |  |
| 2 | 建筑设计任务书（附件1） | 1 | 本合同签订日 |  |
| 3 | 规划局选址意见书 | 1 | 办理后即提交 |  |
| 4 | 项目备案证明 | 1 | 办理后即提交 |  |
| 5 | 界址图 | 1 | 办理后即提交 |  |
| 6 | 市政基础资料 | 1 | 本合同签订后一周 |  |
| 7 | 规划部门有关批文 | 1 | 批复后即提交 |  |
| 8 | 设计过程中有关抗震、 消防、人防等部门批文 | 1 | 批复后即提交 |  |
| 9 | 地质勘探报告 | 1 | 初步设计开始前 |  |

第四条	 设计人应向发包人交付的设计成果及时间要求：

4.1 各阶段设计成果及深度要求详附件8：《图纸编制深度统一要求》；

4.2 各阶段设计成果提交时间详下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑概念方案 | / | 同交标时间 | 方案应满足日照计算、预测绘要求、日照分析报告、海绵城市设计、当地规划规范要求 |
| 2 | 基坑支护设计 | 8 | 设计合同签订后10日历天内提交 | 含计算书，经专家论证通过。 |
| 3 | 建筑报批方案 | 20 | 发包人认可上阶段设计成果后 5 日历天内提交。 | 1.须将规划报批意见及发包人自审后须在方案阶段修改的意见同时修改完毕。 2. 另外需提供 6 份各专业实施版图纸供发包人审查；另外需包含规划局及专家会等政府部门报建份数。 3、该阶段主要包括完成建筑主体方案设计、内外审报批相关的信息中心日照及三维建模、日照分析报告、海绵城市及绿建设计、精装平面初步深化设计等。 4、配合本项目所需测绘工作（包括但不限于报批所需地形测量、工规测绘） 5、提交成果后提资装配式建筑施工图设计，并在5日历日内开始装配式建筑设计。 |
| 4 | 初步设计 | 8 | 方案报批通过并经发包人确认后 10 日历天内提交 | 1.应确保所有建筑主体典型大样的完整性，包括含高层典型墙身、独立商业典型墙身、门厅出入口、小区出入口大门、物业办公用房等配套用房墙身； 2.本阶段影响SU模型或MAX模型逐步进行修正。 3.经超限结构专家论证通过。 |
| 5 | 工程成本招标要求的各专业完整图纸 | 20 | 发包人提出书面要求后 10 日历天内提交 | 应确保能够满足成本招标要求的各专业完整图纸，含设备选型、材料清单、装饰做法等内容； |
| 6 | 初步版施工图 | 20 | 方案报批通过并经发包人确认后15日历天内提交 | 送审版图纸，主要用于图纸送审，图纸深度满足施工图审查需要（包括且不限于建筑、结构、水、电、暖通、日照分析报告、海绵城市、人防、绿建、节能设计、装配式建筑设计等） |
| 7 | 审核版施工图 | 20 | 初步设计完成并经发包人确认后 15 日历天内提交并通过审查 | 1.另外需提供 4 份各专业施工图的白图供发包人审查； 2.须将施工图审查及发包人自审后的意见同时修改完毕。 3、该阶段主要包括将建筑施工图、节能、消防、人防、海绵设计等外审意见修改到位并取得施工合格证。 4、该阶段应完成装配式建筑施工图与主体施工图同步审查通过。 5、审查取证后3天内，应准备好工业化认定资料并提交申请。 |
| 8 | 正式主体施工图 | 20 | 施工图审查通过并经发包人确认后 15 日历天内提交 | 1.另需提供 4 份各专业施工图的白图供发包人审查。 2.若实际施工过程有出现相关修改，还须提供 4 份各专业施工图完整版的图纸供发包人审查； 3.在此期间应保证发包人内部及政府外部各级部门审查通过； 4.在此期间须将内、外部各部门审查意见修改完毕； 5.派专员进行我方系统内部审查上线工作，对设计成果进行自审，并按要求填写内审表； 6、该阶段包括完成实施版图纸、含各专业叠图及BIM设计优化等。 |
| 9 | 深化设计图 | 20 | 主体建筑施工图外部报批通过后 15 日历天内提交且获得发包人确认。 | 1.完成幕墙、装配式建筑、铝合金门窗、钢结构、智能化等各专业的二次深化设计及相关审查； 2. 完成泛光（含夜景）照明、标识、智能化等相关内容的方案至施工图 3.完成营销相关宣传折页附图、宣传效果图、营销沙盘及区域模型制作所需图纸、合同附图等； 4.以上均包括将发包人意见落实到位 |
| 10 | 深化版施工图 | 20 | 根据发包人通知 | 将精装、面积测绘、优化设计、二次深化设计等所有意见落实到位 |
| 11 | 设计变更单（含附图） | 8 | 发包人提出书面要求后 3日历天内提交 | 需提供设计变更单的清单资料整理服务 |
| 12 | 合同附图 | 2 | 发包人提出书面要求后 7日历天内提交 | 1、需符合当地房屋买卖合同附图要求深度； 2、配合本项目所需测绘工作（包括但不限于施工图预测量） 3、竣工交付两书制作 |
| 13 | 其他设计服务项 | 根据发包人通知 | 根据发包人通知 | 根据发包人通知 |

说明：

1.所有设计文件均应使用公制尺寸，所有文字说明采用中文为准。

2.设计人在提交以上所有设计文件时均应同时提交一份完整的电子文件：含所有效果图（含根据最终版施工图制作的效果图）、图纸和计算书。其中效果图为jpg格式（jpg文件的像素大小应满足发包人提出的具体要求），图纸文件为dwg格式，计算书文件为Word、Excel、txt等相关专业软件生成的可编辑的格式文件；

3.在工程竣工后 3个日历日内应提交一份完整的可修改的电子版（dwg、doc、xls等格式）施工图设计文件（含所有专业最终版的施工图、设计变更和计算书）,供发包人存档。

4.经发包人要求加晒蓝图的费用为：A0图幅2元/张；A1图幅1元/张；A2图幅0.5元/张；A3图幅0.3元/张；小于A3的图幅按A3图幅标准计费。

第五条  设计费及付款进度

5.1 计费方式与总额：按以下第        种方式计算。

1）按总包干价计费，设计费总包干价           元人民币；

2）按单价计费，总价按实结算，设计费暂定总价      元人民币（详细报价详本合同第一条1.1项）

5.2 付费进度表：

| 序号 | 工作分项 | 分项金额暂定价 | 付款进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 | 工作内容 | 付费比例 | 付费金额 | 付费时间 |  |
| 1 | 建筑主体 方案设计费 | 163.8 | 建筑主体方案设计 第一笔付费 （合同签订） | 15% | 24.6 | 本合同签订后，设计单位提交中标方案成果及付款申请，由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 | 项目产品类别： 1、地上低层、多层别墅或类别墅（住宅） 2、地上洋房（住宅）、小高层住宅、高层住宅 3、地上独立办公 4、地上沿街商业、社区配套等 5、所有地下部分（含主楼投影范围） |
|  |  |  | 建筑主体方案设计 第二笔付费 （建筑主体方案报批完成） | 55% | 90.1 | 建筑主体方案设计（该阶段主要包括完成建筑主体方案设计、内外审报批相关的信息中心日照及规划面积预测的复核、海绵城市及绿建设计、精装平面初步深化设计；本项目所需测绘工作的配合（包括但不限于地形测量、工规测绘）等）及估算完成，经代建单位及业主单位评审通过后，并获得工程规划许可证批准通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 建筑主体方案设计 第三笔付费 （配合建筑主体初步设计完成） | 15% | 24.6 | 配合建筑主体初步设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 建筑主体初步设计成果完成标准为： 1、该阶段主要包括完成能够满足成本招标要求的各专业完整图纸及施工图审查深度的主体施工图、初稿装配式建筑设计成果）及概算； 2、主体初步设计成果（含概算）通过业主单位组织的初步设计评审 |  |
|  |  |  | 建筑主体方案设计 第四笔付费 （配合建筑主体施工图设计完成） | 15% | 24.6 | 配合建筑主体深化版施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 建筑主体深化版施工图设计成果完成标准为： 1、经政府相关部门审批通过； 2、且通过代建单位及业主单位评审及各项外部审查并修改完成； 3、且代建单位及业主单位确认立面选材（该阶段主要包括完成实施版图纸、含各专业叠图及BIM设计优化等） |  |
| 2 | 室内精装 方案设计费 | 36.3 | 室内精装方案设计 第一笔付费 （合同签订） | 15% | 5.4 | 本合同签订后，设计单位提交中标方案成果及付款申请，由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 | 室内设计范围： 1、展示区（含售楼处、样板房） 2、住宅大盘区（公区） 3、公共建筑（全装修） |
|  |  |  | 室内精装方案设计 第二笔付费 （室内精装展示区方案设计完成） | 15% | 5.4 | 室内精装展示区方案经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 室内精装方案设计 第三笔付费 （配合室内精装展示区施工图设计完成） | 20% | 7.3 | 配合室内精装展示区施工图完成，并经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 室内精装方案设计 第四笔付费 （室内精装整体方案设计完成） | 30% | 10.9 | 室内精装方案设计成果（住宅大盘区公区及公共建筑全装修）经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 室内精装方案设计 第五笔付费 （配合室内精装初步设计完成） | 10% | 3.6 | 配合室内精装初步设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 室内精装初步设计成果完成标准为： 1、成果提交代建单位及业主单位评审通过 |  |
|  |  |  | 室内精装方案设计 第六笔付费 （配合室内精装整体施工图设计完成） | 10% | 3.6 | 配合室内精装整体施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 室内精装施工图设计成果完成标准为： 1、完成室内精装整体施工图设计交底； 2、提交施工图审核意见 |  |
| 3 | 景观 方案设计费 | 22.7 | 景观方案设计 第一笔付费 （合同签订） | 15% | 3.4 | 本合同签订后，设计单位提交中标方案成果及付款申请，由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 | 景观设计范围： 1、展示区 2、大盘区 |
|  |  |  | 景观方案设计 第二笔付费 （景观展示区方案设计完成） | 15% | 3.4 | 景观展示区方案经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 景观方案设计 第三笔付费 （配合景观展示区施工图设计完成） | 20% | 4.5 | 景观展示区施工图完成，并经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 景观方案设计 第四笔付费 （景观整体方案设计完成） | 30% | 6.8 | 景观方案设计成果（住宅大盘区公区及公共建筑全装修）经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 景观方案设计 第五笔付费 （配合景观初步设计完成） | 10% | 2.3 | 配合景观初步设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 景观初步设计成果完成标准为： 1、成果提交代建单位及业主单位评审通过 |  |
|  |  |  | 景观方案设计 第六笔付费 （配合景观整体施工图设计完成） | 10% | 2.3 | 配合景观整体施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 景观施工图设计成果完成标准为： 1、完成景观整体施工图设计交底； 2、提交施工图审核意见 |  |
| 方案设计费合计 | 222.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑主体 初步设计费 | 196.6 | 建筑主体初步设计 第一笔付费 （建筑主体初步设计完成） | 70% | 137.6 | 建筑主体初步设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 建筑主体初步设计成果完成标准为： 1、该阶段主要包括完成能够满足成本招标要求的各专业完整图纸及施工图审查深度的主体施工图、初稿装配式建筑设计成果）及概算； 2、主体初步设计成果（含概算）通过业主单位组织的初步设计评审 | 项目产品类别： 1、地上低层、多层别墅或类别墅（住宅） 2、地上洋房（住宅）、小高层住宅、高层住宅 3、地上独立办公 4、地上沿街商业、社区配套等 5、所有地下部分（含主楼投影范围） |
|  |  |  | 建筑主体初步设计 第二笔付费 （配合建筑主体施工图设计完成） | 30% | 59.0 | 配合建筑主体深化版施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 建筑主体深化版施工图设计成果完成标准为： 1、经政府相关部门审批通过； 2、且通过代建单位及业主单位评审及各项外部审查并修改完成； 3、且代建单位及业主单位确认立面选材（该阶段主要包括完成实施版图纸、含各专业叠图及BIM设计优化等） |  |
| 5 | 室内精装 初步设计费 | 43.5 | 室内精装初步设计 第一笔付费 （室内精装初步设计完成） | 70% | 30.5 | 室内精装初步设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 室内精装初步设计成果完成标准为： 1、成果提交代建单位及业主单位评审通过 | 室内设计范围： 1、展示区（含售楼处、样板房） 2、住宅大盘区（公区） 3、公共建筑（全装修） |
|  |  |  | 室内精装初步设计 第二笔付费 （室内精装整体施工图设计完成） | 30% | 13.1 | 配合室内精装整体施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 室内精装施工图设计成果完成标准为： 1、完成室内精装整体施工图设计交底； 2、提交施工图审核意见 |  |
| 6 | 景观 初步设计费 | 27.3 | 景观初步设计 第一笔付费 （景观初步设计完成） | 70% | 19.1 | 景观初步设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 景观初步设计成果完成标准为： 1、成果提交代建单位及业主单位评审通过 | 景观设计范围： 1、展示区 2、大盘区 |
|  |  |  | 景观初步设计 第二笔付费 （景观整体施工图设计完成） | 30% | 8.2 | 配合景观整体施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 景观施工图设计成果完成标准为： 1、完成景观整体施工图设计交底； 2、提交施工图审核意见 |  |
| 初步设计费合计 | 267.3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑主体 施工图设计费 | 201.0 | 建筑主体施工图设计 第一笔付费 （基坑支护施工图设计完成） | 6% | 12 | 设计单位向发包人提供经专家论证和有关部门审查合格的基坑支护施工图设计文件后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 | 项目产品类别： 1、地上低层、多层别墅或类别墅（住宅） 2、地上洋房（住宅）、小高层住宅、高层住宅 3、地上独立办公 4、地上沿街商业、社区配套等 5、所有地下部分（含主楼投影范围） |
|  |  |  | 建筑主体施工图设计 第二笔付费 （基坑支护施工图设计完成） | 1% | 3 | 基坑竣工验收合格后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 建筑主体施工图设计 第三笔付费 （建筑主体初版施工图设计完成） | 20% | 40.2 | 建筑主体初版施工图（该阶段主要包括将建筑施工图、节能、消防、人防、海绵设计、装配式建筑施工图等外审意见修改到位并取得施工图审查合格证）审批通过，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 建筑主体施工图设计 第四笔付费 （建筑主体深化版施工图设计完成） | 33% | 65.4 | 建筑主体深化版施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 建筑主体深化版施工图设计成果完成标准为： 1、经政府相关部门审批通过； 2、且通过代建单位及业主单位评审及各项外部审查并修改完成； 3、且代建单位及业主单位确认立面选材（该阶段主要包括完成实施版图纸、含各专业叠图及BIM设计优化等） |  |
|  |  |  | 建筑主体施工图设计 第五笔付费 （专项设计施工图完成） | 20% | 40.2 | 合同约定的项目所需所有专项设计施工图完成，完成施工图设计交底及提交施工图审核意见后，并经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 建筑主体施工图设计 第六笔付费 （施工配合） | 10% | 20.1 | 项目主体结构全面封顶后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 建筑主体施工图设计 第七笔付费 （尾款） | 10% | 20.1 | 工程竣工，经发包人及相关部门验收合格且办理完工程结算后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
| 8 | 室内精装 施工图设计费 | 65.3 | 室内精装施工图设计 第一笔付费 （室内精装展示区施工图设计完成） | 15% | 9.8 | 室内精装展示区施工图完成，并经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 | 室内设计范围： 1、展示区（含售楼处、样板房） 2、住宅大盘区（公区） 3、公共建筑（全装修） |
|  |  |  | 室内精装施工图设计 第二笔付费 （室内精装展示区施工配合） | 20% | 13.1 | 室内精装展示区验收通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 室内精装施工图设计 第三笔付费 （室内精装整体施工图设计完成） | 40% | 26.1 | 室内精装整体施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 室内精装施工图设计成果完成标准为： 1、完成室内精装整体施工图设计交底； 2、提交施工图审核意见 |  |
|  |  |  | 室内精装施工图设计 第四笔付费 （室内精装大盘区施工配合） | 15% | 9.8 | 室内精装大盘区交付样板验收通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 室内精装施工图设计 第五笔付费 （尾款） | 10% | 6.5 | 工程竣工，经发包人及相关部门验收合格且办理完工程结算后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
| 9 | 景观 施工图设计费 | 40.9 | 景观施工图设计 第一笔付费 （景观展示区施工图设计完成） | 15% | 6.1 | 景观展示区施工图完成，并经代建单位及业主单位评审通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 | 景观设计范围： 1、展示区 2、大盘区 |
|  |  |  | 景观施工图设计 第二笔付费 （景观展示区施工配合） | 20% | 8.2 | 景观展示区验收通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 景观施工图设计 第三笔付费 （景观整体施工图设计完成） | 40% | 16.4 | 景观整体施工图设计成果完成后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 景观施工图设计成果完成标准为： 1、完成室内精装整体施工图设计交底； 2、提交施工图审核意见 |  |
|  |  |  | 景观施工图设计 第四笔付费 （景观大盘区施工配合） | 15% | 6.1 | 景观大盘区交付样板验收通过后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
|  |  |  | 景观施工图设计 第五笔付费 （尾款） | 10% | 4.1 | 工程竣工，经发包人及相关部门验收合格且办理完工程结算后，设计单位提交付款申请由代建单位审核后提交业主单位审定，设计单位提交合法有效增值税专用发票后由业主单位10个工作日内支付。 |  |
| 施工图设计费合计 | 307.1 |  |  |  |  |  |
| 设计费总计 （暂定） | 797.2 |  |

说明：

1.上述设计费含税，并包括设计人人工费用、设计成果制作费用、办公通讯费用和利润、支护结构和超限结构专家论证费用，以及发包人要求设计人派专人来往现场设计技术支持及各类汇报的差旅食宿费用。设计人应提供相应款项的设计发票（应为增值税专用发票）并自行向有关部门主动交纳所应缴之税费；发包人只有在收到相应款项的设计发票后才能开始支付相应阶段的设计费，否则，发包人有权拒付，且不构成违约，设计人不得以此为由暂停服务等。

2.上述工作全部完成后，在尾款付费即按固定比例核算最终设计费，具体详1.1.6条。

3.以上付费进度可根据实际设计进度完成情况按上述付费进度表对应比例进行付款。

第六条 	双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计重大返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。此外，因发包人原因增补设计的，双方可以另行协商，增补设计费用不超过合同价款的5%。

6.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、文件、图纸资料、数据、计算软件和专利技术。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计人提交的设计资料需满足附件8：《图纸编制深度统一要求》。

6.2.2 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.3 设计人应根据发包人提供的有关要求进行各阶段设计，且设计人的各阶段设计成果须得到发包人的书面认可。

6.2.4 设计人不得对发包人已确认的设计成果擅自做出增减或修改，如必须修改时，应提前通知发包人，并征得发包人同意后方可进行修改。

6.2.5 设计人按本合同第一条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.6 设计人交付设计资料及文件后，应按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做出必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人、及施工图设计单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.7设计人在设计过程中应认真熟悉现场情况及发包人提供的市政基础资料、场地标高等相关图纸资料。若发现设计人的设计图纸与发包人提供的图纸资料有冲突或无法施工，设计人应无偿修改，若给发包人造成损失的，发包人有权向设计人索赔。

6.2.8 本项目所有设计成果的知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权等）均归属于发包人。

6.2.9 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。同时设计人提交设计成果不侵害第三方知识产权，若因侵权发生纠纷的，设计人应负责处理，并承担由此造成的一切经济损失。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人全额索赔。

6.2.10设计人应对在设计过程中所涉及的发包人的企业技术标准进行保密，不得向第三人泄露、转让发包人提出的企业技术标准。如发生以上情况，发包人有权对设计人处以罚金，并将设计人列入发包人供方资源库中的黑名单。

6.2.11 设计人应提供《项目设计人员配备表》（附件2）及《技术保证措施》（附件4）作为合同附件，为合同有效组成部分。设计人承诺该《项目设计人员配备表》及《技术保证措施》将得到完整执行。如在本设计过程中发包人发现设计人员难以配合、消极怠工，《技术保证措施》无法落实，或认为设计进度或质量不能满足发包人的实际要求，设计人应按发包人的要求于 5个日历日内更换相关设计人员，或同意发包人有权单方面终止合同，另外选择设计单位在设计人设计成果的基础上继续设计，发包人已付给设计人的设计费不再追要，未付的设计费不再支付，已付设计费部分的设计成果及其知识产权归发包人所有，设计人对此无异议；若设计人因自身原因要求更换主要设计人员的，须提前 7个日历日书面通知发包人，经发包人同意后方可更换设计人员，若发包人不同意，则发包人有权单方面终止合同，另外选择设计单位在设计人设计成果的基础上继续设计，发包人已付给设计人的设计费不再追要，未付的设计费不再支付，已付设计费部分的设计成果及其知识产权归发包人所有，设计人对此无异议。

6.2.12 设计人应保证《项目设计人员配备表》（附件2）中的相关专业负责人和主要设计人员根据发包人的要求出席设计例会和工地例会，每缺席1人次罚款1  万元；设计人的项目总负责人应亲自参加并主持各阶段设计成果汇报、设计技术交底，相关专业负责人也应参加；在施工阶段项目总负责人应至少  10 次亲自到施工现场指导工作，各专业负责人应至少 20  次到施工现场指导工作，每缺席1人次罚款  1 万元。

6.2.13 设计人应按《建筑设计任务书》（附件1）要求，对设计成果进行自审，并按要求填写各专业相关设计内审表（附件9《设计内审表》）,若发包人检查发现图纸达不到自审表的内容要求，设计人应对设计图纸无条件修改，且按照本合同第八条奖惩措施相关要求进行相应惩罚。

6.2.14 设计变更：

a) 设计成果得到发包人书面确认以前，发包人提出的本合同约定范围内的各类合理变更要求，设计人应无条件满足且不能增补变更设计费。当变更工作量确实较大，经发包人同意后，可由双方另行协商。

b) 因设计人自身原因导致的设计错误、设计深度不足、设计不合理或设计不符合发包人要求而进行的设计变更调整或返工，无论其工程量大小均不能增补设计费。

c) 设计成果得到发包人书面确认以后，如发包人要求重大功能调整，以致设计人设计须部分返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，并另行协商确定。

6.2.15 本合同的设计费已包含方案设计、初步设计、施工图设计(以上均应提供与项目对应的设计资质及报批报建所需的盖章)和施工配合费用（包括但不限于参加项目竣工预验、验收及保修阶段的咨询服务费用）、包括营销配合的宣传折页附图、宣传效果图、营销沙盘及区域模型制作所需图纸、合同附图等因为设计调整产生的相关修改费用，以及室内设计、景观设计、幕墙设计、门窗设计、泛光照明设计、外装修设计、钢结构设计、挡墙设计、智能化设计、标识设计、日照分析报告、海绵城市、绿建设计，节能设计、电气设计、给排水设计、暖通设计、管线综合设计、市政设计、日照报建等其他专业设计、包括与其他单位的技术交底、技术配合、协调及出图配合工作（含审图、会签、报建所需的盖章以及由上述设计所引起的相关专业设计修改工作），设计人不得因此额外要求增补设计费。

6.2.16外装饰工程、日照分析报告、海绵城市、三维BIM、幕墙及门窗工程、古建工程、钢结构工程、智能化工程、建筑夜景照明工程、声学设计、标志标识工程、配套市政工程、供电工程、电梯、三网通信配套、信报箱、消防设施工程、人防工程、抗震支架设计等其他二次专项设计，需满足发包人对项目进度、质量效果的要求，如多次调整仍未满足，发包人有权利要求设计人更换本条例中涵盖的二次专项设计单位，设计人对此不得提出异议。

6.2.17设计人应提供建筑、景观、室内设计相关材料的实物样板并得到发包人确认。

6.2.18设计人应配合发包人提供文字性的设计理念，用于楼书、广告及报刊宣传以推广本项目。

6.2.19 设计人应根据发包人要求，向发包人提供销售合同所需的相关图纸。

6.2.20 设计人应严格遵守《诚信守法承诺书》（附件6）

6.2.21 设计人应根据发包人要求配合完成项目相关的户型库录入工作。

6.2.22 若设计成果被选入发包人标准化项目，设计人应在方案报批通过后或施工图报审后，将设计成果中建筑立面主要部品部件的图纸按照发包人要求编制成《标准化图纸手册》，内容包括且不限于：小区大门模块、楼栋主体模块、会所模块、围墙模块等。发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付不高于人民币  20万元整 的标准化设计费。

6.2.23 设计人应根据发包人要求，无偿作为第三方，审核发包人指定的一个项目施工图；审图质量作为作为发包人供方评价依据之一。

第七条 	违约责任：

7.1合同生效后，若设计人不履行职责或设计成果无法达到发包人要求，发包人可以发出书面通知载明违约事实。如果设计人在发包人发出通知后10个日历日内未能纠正违约，则发包人可以发出书面通知，单方面终止或解除合同，发包人不同意使用设计人已完成设计成果的，发包人不支付任何费用，设计人已收费用应全额退还；发包人同意使用的，设计费根据实际工作量进行结算，以发包人最终认定为准，已付设计费多退少补，未付设计费不再支付。发包人已付设计费部分的设计成果及其知识产权归发包人所有。此外，设计人均应按合同总额5%向发包人支付违约金，造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。若由于发包人自身原因要求终止或解除合同的，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人与设计人按已完成的实际工作量协商结算设计费用。此外，发包人不支付其他赔偿、补偿款，不承担其他违约责任。

7.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收该部分设计费，同时应根据损失的程度和设计人责任的大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方另行协商或依法确定。

7.3若因设计人员的遗漏或错误造成设计返工的，设计人应无偿负责返工直至符合要求，承担逾期违约责任。同时设计人同意按发包人核定给工程建设承包人的索赔金额的10%支付赔偿金。发包人可从支付给设计人的任何款项中扣除赔偿金，不足部分由设计人另行支付。

7.4 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，若逾期，经设计人书面催告仍无效后，每逾期一个日历日，应承担支付金额万分之二的逾期违约金。逾期超过30日历日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.5 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定任一阶段的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一个日历日，应减收该项目应收设计费的万分之二，可累计计算。若延误超过30日历日，发包人有权单方面终止或解除合同，发包人不同意使用设计人已完成设计成果的，发包人不支付任何费用，设计人已收费用应全额退还；发包人同意使用的，设计费根据实际工作量进行结算，以发包人最终认定为准，已付设计费多退少补，未付设计费不再支付。发包人已付设计费部分的设计成果及其知识产权归发包人所有。此外，设计人均应按合同总额5%向发包人支付违约金，造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

7.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金，或应按合同总额5%向发包人支付违约金，造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

7.7设计人累计出现三次违约行为或出现违约行为经发包人要求改正后拒不整改/整改无效的，发包人有权解除合同，有权没收保证金，设计人应按设计费总额 5%向发包人支付违约金，退还发包人已支付的设计费（双方另行协商一致除外），并赔偿因此而给发包人造成的损失。

第八条 奖惩措施

8.1奖励措施：设计人在不违反以下前置条件（详8.1.1条）的前提下，满足任一奖励条件（详8.1.2条），发包人将在1.1条约定的设计费总额的基础上另行支付奖励金（含税），且所有奖励金总额（含税）不超过设计费总额的  10  %。奖励金在相应奖励条件达成的设计阶段款项支付时一并支付。发包人拥有对奖励金支付与否的最终解释权。

8.1.1 前置条件：

a) 在发包人要求的时限内按时提交设计成果；

b) 设计成果深度及质量符合国家及地方各项规范、规定及外部审查、报批的要求；

c) 设计成果深度及质量满足发包人内部审查及设计任务书要求（详合同附件），且方案设计成果经发包人内部审查质量评分≥ 80分、或施工图设计成果经发包人内部审查后未违反严控事项、违反技术规定红条不超过  3条、黑条不超过 5 条（提前与发包人沟通并获得确认的除外）；

d) 设计人在当前设计阶段的履约评价获得 良 及以上；

8.1.2 奖励条件（同时满足多个奖励条件时，奖励金可累加，以下奖励金额均含税）：

a) 在发包人要求的时限内提前  7  天以上提交设计成果,奖励 /  万元；

b) 方案设计成果报规划局审批  1  次性通过,奖励   /  万元；

c) 施工图设计成果报审查所审批  1  次性通过,奖励   /  万元；

d) 设计成果经发包人内部审查  1  次性通过，且未遗留问题进入复审,奖励  / 万元；

e) 设计成果经发包人内部审查质量评分≥ 90 分,奖励  / 万元；

f) 设计成果经发包人内部交付验收得分≥ 90 分,奖励  /  万元。

8.1.3 奖励对象及支付要求：

- 奖励对象为设计人相关的项目负责人、专业负责人及其他主要设计人员，发包人拥有对奖励金发放人员名单及各人奖励金额（含税）的最终解释权。

- 设计人应在收到奖励金10日历日内，按照发包人提供的奖励金名单及各人奖励金额（含税），将税后奖励金发放给相应人员，并将支付凭证及各人签收凭证提交发包人。

- 设计人不得以发包人已支付奖励金为由，以各种方式削减相关负责人、设计人员原本应得的工资、补贴、奖金及其它与本项目相关的收入。

- 设计人若违反上述奖励金支付要求，未及时、足额将奖励金发放给相关负责人及设计人员，或以发包人已支付奖励金为由变相削减相关人员的相关应得收入，发包人可从支付给设计人的任何款项中扣除已发放给设计人的奖励金，不足部分由设计人另行返还支付给发包人。

8.2 惩罚措施：设计人在任一设计阶段，触犯以下任一项惩罚条款时，发包人有权在1.1条约定的设计费总额内扣除惩罚金。惩罚金在相应发生的设计阶段款项支付时进行扣除。同时触犯多个惩罚条款时，惩罚金应累加，且本条约定的惩罚内容不可与本合同约定的其他惩罚内容相抵扣。发包人拥有对惩罚金处罚与否的最终解释权。

8.2.1 日照未通过且影响报批进度或报批结果的，处罚  5  万元。

8.2.2 最终提交的设计成果与政府相关规划条件相违背（包含但不限于面积指标、建筑高度、密度、绿化率、退距、间距、车位配比等），导致设计产生颠覆性修改，处罚  5   万元。

8.2.3计容面积较规划指标减少超过  0.1  %（发包人主动降容除外），或产权面积较计容面积减少超过  0.1  %的（由当地规范原因引起且设计人提前与发包人确认过的除外），各处罚  5  万元，以上面积以测绘报告为准。

8.2.4户型产权面积（面积测绘报告为准）超过设计任务要求的浮动范围（详附件1-3建筑方案设计要求明细表），处罚  5   万元。

8.2.5 设计人提供了错误的营销图纸或合同图纸，造成销售信息错误引发后期客户投诉，处罚  5   万元。

8.2.6因图纸深度或技术缺陷导致外部报规、图纸审查不能在2次内通过，各处罚  5   万元。

8.2.7设计成果经发包人内部审查质量评分≤  70  分，处罚  10   万元。

8.2.8由于设计人自身原因导致的设计错误、设计深度不足、设计不合理或设计不符合发包人要求而导致内部报批不能在  2  次内通过（通过包含带问题通过），或不能在限期内通过内部报批的复审，处罚  5   万元。

8.2.9违反发包人严控事项每条处罚  10 万元，违反发包人技术规定红条超过 3 条以上的每条处罚  0.5  万元，违反发包人技术规定黑条超过  5条以上的每条处罚  0.3  万元（提前与发包人沟通并获得确认的除外）。（提前与发包人沟通并获得确认的除外）

8.2.10 任一阶段的履约评价为差，处罚  2  万元人民币罚款。

8.2.11因设计图纸的错、漏、碰、缺而产生的设计变更事项不允许超过 20项，每超过一项，处罚  0.2  万元。

8.2.12应在施工图报审后于15天内按照发包人确认版的施工图图纸完成所有建筑3DMAX及sketchup模型建模及其各个单体的渲染图，渲染图应能看到所有立面，并得到发包人确认，每推迟一天，扣除设计费2000元。

8.2.13 设计成果经发包人内部交付验收得分≤ 80 分,处罚  5  万元。

第九条 	其它

9.1设计人对其分包的所有设计单位提供的设计成果负责，并负责对内报审、对外报审等一切相关事务。提供满足成本招标要求的各专业完整图纸。配合本项目所需各项测绘工作（包括但不限于地形测量、工规测绘、施工图预测量、绿地测量、地下管线测量、人防面积测量、房产面积测绘等）。室外景观工程设计费单价不应低于26元/平方米，室内精装工程展示区设计费单价不应低于300元/平方米，展示区样板房设计费单价不应低于700元/平方米。

9.2对设计分包单位的共性要求：

1）、所有设计分包单位需满足发包人要求并经发包人最终确认；

2）、所有设计成果在满足外部相关标准及规范要求的同时满足发包人内部要求，若设计分包单位提供的相关设计成果质量及深度三次达不到发包人要求，发包人有权更换设计单位，如因更换设计单位对本项目造成设计节点延误、工期延误、业主单位有权对设计人进行相应处罚和索赔；

3）、奖励与惩罚措施：若分包单位提前完成相关设计并通过业主单位审核，业主单位可根据提前完成时间长短，进行专项设计奖励，整体缩短时间5-20天，一次性奖励5万元，缩短时间20天以上，一次性奖励10万元；若分包单位无法在发包人要求的工期内提交满足要求的设计成果，每延误一个工作日罚款1万元。延误惩罚在阶段进度款中扣除，奖励金额在项目设计完成时统一结算支付。

9.3为满足项目的进度及质量要求，在设计过程中可能存在专业或专项工程分包，设计人应对本项目所有分包设计的专业或专项工程统一管理且配合分包设计单位达到发包人的要求。设计人应根据各分包单位的实际设计进度，支付各分包单位相应款项，不得拖延各分包单位的费用。若设计人对分包单位的付款进度未达到发包人要求，发包人有权暂停下一笔设计人的付款申请。

9.4本项目如出现专业或专项设计工程分包，若设计人要求分包单位支付管理费，则管理费用不应超过该分包合同设计费用的5%。

9.5设计人须配合分包单位的图纸复核及相关报审（包括且不限于技术复核、报审资质符合相关部门要求），且不得因此向分包单位另行索要相关费用。

9.6 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

9.7当发包人要求设计人提供的设计资料及文件份数超过本合同第四条规定的份数，设计人可另收工本费（具体收费标准详见本合同第四条的相关约定）。

9.8 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂家、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，设计人应配合，所需要费用由发包人承担。

9.9 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.10在报审过程中, 设计人将提供适当的技术协调工作, 并在收到审批意见后把其工作范围内的图纸及说明与合作设计单位配合及进行修改, 以符合有关方面的要求，直至报审通过。

9.11 发包人为提高项目知名度可利用设计人著名设计公司的品牌优势，在该项目印刷及广告宣传品中注明设计人名称，用做项目宣传，设计人不再额外收取费用。设计人在其宣传和专业材料中，须在项目资料经媒体公开后，且经发包人书面许可，方可使用本项目的设计资料。如果发包人事先书面通知设计人哪些资料是保密的，设计人不能把它用在其宣传和专业材料中。

9.12在合同履行期间，由于项目甩项、停建、缓建或项目取消的，发包人有权单方面终止或解除合同，不构成违约，设计人应无条件执行。发包人在收到设计人已完成设计成果后，应根据设计人已进行的实际工作量和设计各阶段工作量及费用比例，按实支付设计费，其余费用不予补偿。

9.13本项目履约保证金：

履约保证金额：合同价款的10%；

履约保证提交形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或履约保函的方式提交；履约保函可以银行保函或担保保函或保证保险。

履约保证金转入账户：中标后提供。

履约保证提交时间：设计人应在签订合同前缴交履约保证金，未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。

履约保证金的退还：履约保证金有效期至施工图审查合格后退还，履约保证金退还由设计人提出申请并提供等额合法有效票据后，发包人于10个工作日内无息退还。

保函的有效期：如工程实际周期超过保函的有效期，保函的有效期需延长至全部设计周期之日，若未按要求延长保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程全部施工图审查合格后10个工作日内退还。

合同期间，若出现设计人违约行为应向发包人支付违约金、赔偿金、罚款、经济损失等一切费用，发包人均有权直接从履约保证金中扣划。

发包人依法、依约行使单方解除权的，发包人均有权全额没收该保证金，并根据合同约定继续追究设计人其他违约责任，前述违约后果可以同时适用。

9.14由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.15本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由漳州仲裁委员会仲裁。

为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

| 联系方式 | 发包人 | 设计人 |
| --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |
| 地址 |  |  |
| 手机 |  |  |
| 微信 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |

双方确认上述联系方式真实可送达，一方变更联系方式，应以书面形式通知对方。同时上述联系方式作为有效送达地址（含诉讼、执行、仲裁各阶段），明确知晓对方、仲裁机构或人民法院按上述地址送达文书时，即使送达不成，亦具有视为送达的法律后果。9.16本合同一式 玖 份，发包人陆份（其中业主单位叁 份、代建单位叁 份），设计人 叁 份。

9.17本合同经双方签章后生效。

9.18本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.19本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.20发包人认可成果仅指仅认可功能的合理性、立面效果、以及是否满足发包人技术标准，设计人应执行认真校审，确保图纸准确、完整并满足国家及地区相关规范要求。

9.21本合同附件：

附件1：《建筑设计任务书》

附件2：《项目设计人员配备表》

附件3：《建筑设计各阶段服务内容表及合作设计分工表》）

附件4：《技术保证措施》

附件5：《建造标准明细表》

附件6：《诚信守法承诺书》

附件7：《经济控制指标》

附件8：《图纸编制深度统一要求》

附件9：《设计内审表》（2023）(中标后提供)

附件10：三维评审设计内审模板（2023）

发包人：          （业主单位）、          （代建单位）

(盖章)

法定代表人：     （签字）

委托代理人：     （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

建设行政主管部门备案：

(盖章)

备案号

备案日期：     年    月    日

设计人：

(盖章)

法定代表人：     （签字）

委托代理人：     （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

鉴证意见：

(盖章)

经办人：

鉴证日期：      年    月    日

附件2

# 《项目设计人员配备表》

| 项目职位 | 姓名 | 执业资格/职称 | 从业年限 | 过往主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主要设计人员 | 项目总负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 方案主创设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 方案设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 暖通专业负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 暖通设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 电气专业负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 电气设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 其他专业负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 其他专业设计师 |  |  |  |  |  |

（提示：根据项目具体情况填写上表，应至少填至主创或专业负责人一级）

备注：若乙方要更换以上人员应书面通知甲方并经甲方允许后方可更换，在此过程中因更换人员所造成的效果与施工现场脱节，乙方按合同总额的5%作为赔偿金；若甲方无正当理由要更换设计人员所造成效果与施工现场脱节的现象乙方概不负责。

承接项目单位（法人单位盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

时间：         年        月          日

附件3

| 《各阶段服务内容》(提示：若方案和施工图为同1家设计单位负责时使用） |
| --- |
| （本表规定的所有最终设计成果均须满足国家、地方规范及发包人质量控制的要求） |
| 设计阶段 | 服务内容 |
| 方案设计 | 1.完成全部建筑设计及各专业的设计说明及其他需要表达的图纸。 2.项目红线范围内的总体规划设计和单体方案设计。 3.向甲方介绍方案，以充分表达设计意图；解决、回复甲方提出的相关问题。 4.向政府主管部门介绍方案；与甲方沟通后，解决、回复各主管部门提出的相关问题。 5.根据甲方要求对方案进行自审。 6.向甲方提供对内及对外报批的方案设计图纸及文件,并满足甲方及相关部门对图纸文件的深度和数量要求,确保报批通过；提供报批所需的相关的设计资质证明及营业执照。 7.根据甲方的内部审查意见及时将方案修改到位。 8.与甲方讨论政府主管部门的审批意见，及时将方案修改到位。 9.提供本项目所需的主要建筑外墙材料样品及其施工要求、方法等方面的资料。 10.(根据甲方需要)参加甲方组织的景观、室内设计相关会议，并提出参考意见。 11.确定设备专业的设计负载和各个设备用房、管井的布置和尺寸；确保设备用房及管线的布置在满足专业要求及市政条件的基础上，尽量减少对建筑主要功能区域的影响，并满足甲方及报批的要求。 12.完成本项目所有的市政工程、地下室总体管线设计及室外总体管线设计。 13.(根据甲方需要)对方案进行结构布置及初算，并提出合理化建议。 14.从经济性、可实施性角度提供结构、设备专业多方案比选。 15.其他本合同约定的本阶段设计范围内的相关事宜。 |
| 初步设计 | 1.完成建筑、结构、设备专业的初步设计和计算，并达到初步设计深度。 2.结合市政工程及总体管线资料，完成本项目所有的市政工程、地下室总体管线设计及室外总体管线设计并达到初步设计深度。 3.为甲方提供本项目地质勘查要求及详勘布点图。 4.在本阶段设计过程50％的时间节点提交初步设计成果供甲方审查。 5.深化主要外立面节点详图（包括节点构造、尺寸、材质、色彩等）；幕墙等的节点设计由专业设计单位深化设计。 6.向甲方提供初步设计的图纸及文件。 7.根据甲方的内部自审意见及甲方组织的专家审查意见，及时将图纸修改到位。 8.审查铝合金门窗、幕墙、钢结构等专业设计单位的深化设计图纸。 9.提供本项目所需的外墙建筑材料的实物样板及相关建筑材料施工要求、方法等方面的资料。 10.协助收集和调查当地的建筑材料及施工方法等方面的资料。 11.(根据甲方需要)参加甲方组织的景观、室内设计相关会议，并提出参考意见。 12.与甲方委托的景观、室内设计单位进行协调工作。确保景观、室内设计与总体规划、建筑单体或设备均能有机结合与考虑。 13初步设计成果的设计深度如有争议，由甲方认定为准。 14.其他本合同约定的本阶段设计范围内的相关事宜。 |
| 施工图 设计 | 1.完成各专业施工图设计并达到施工图设计深度，其中包括但不限于：建筑、结构、各设备专业、小区道路、管线等，包括各专业之间的设计和协调工作。 2.与甲方的景观设计单位进行协调工作。确保景观方面与总体建筑的结构、设备均有结合设计与考虑。 3.与甲方的样板房、精装房、公共空间的室内设计单位进行协调工作。确保室内设计方面与总体建筑的结构、设备均有结合设计与考虑。 4.施工图招标及报批提交所需的建筑、结构、设备的所有设计文件。 5.协助甲方与各政府主管部门进行协调。 6.根据甲方要求对图纸进行自审。 7.提交两次供甲方审查的图纸（分别为本阶段50％、90％时间节点）。 8.根据甲方及各政府主管部门的施工图审查意见修改施工图。 9.根据最终修改完成后的正式施工图更新一次效果图，并提交甲方作为施工依据。 10. 配合专业设计单位（如铝合金门窗、幕墙、泛光照明设计等）共同完成的专项设计施工图纸及文件上加盖有效图章及相关专业负责人的注册印章。 11.完成所有消防设计图纸并达到施工图深度并负责施工图审图通过。 12.完成本项目所有的市政工程、地下室总体管线设计及室外总体管线设计并达到施工图深度。 13.设计人提供工程承包商进场后施工图纸技术文件，将完整的施工图纸归档。 14.配合甲方选择主要外墙材料；协助甲方选择主要室内公共空间的装饰材料。 15.其他所有合同约定的本阶段设计范围内的相关事宜。 |
| 承包商招标 阶段服务 | 1.协助甲方招标工作，提供技术评价意见（如甲方要求）。 2.提供甲方进行招标所需的技术资料。 3.提供甲方合约部在制作标书、工料规范、工料清单等招标工作中有关技术要求和规范说明的必要协助设计工作，并提供招标的技术规范。 4.协助乙方提供相应的材料样板。在招标过程中答疑，增补招标文件（如有必要），审核和设计相关施工合同条款。（丙方设计范围内） 5.参加评标会议（如甲方要求）。 6.提供技术评标报告（如甲方要求）。 7.其他本合同约定的本阶段设计范围内的相关事宜。 |
| 现场服务 | 1.对施工单位进行施工图纸交底。 2.解决施工中的设计问题，并和甲、乙方设计协调。 3.处理施工中出现的图纸修改。 4.如现场有紧急情况，应在半个日历日内到达现场。 5.出席周期现场会议，整理周期会议报告（包括文字、图纸、或需要解决施工问题的现场照片）给甲方。 6.参加隐蔽工程、消防等各阶段工程验收。 7.参加设计范围内的设备调试。 8.参加竣工验收。 9.协助甲方办理竣工验收备案工作。 10.其他本合同约定的本阶段设计范围内的相关事宜。 |

附件4： 《技术保证措施》

本《技术保证措施》是为了明确设计单位提供的服务能够满足发包人工程项目的实施与技术管理，发包人依此审核、执行设计合同的相关奖惩条例。

第一条  建筑专业设计要求

1.1建筑设计中关于建筑面积的计算要精确，并随设计的加深不断核算，直至最终成果。建筑面积计算应严格按照相关规范及规定执行。总建筑面积的计算误差不应大于1.0%(以房管局最终确认的面积为基准)，误差大于1.0％后每超出0.1%扣设计费2万元。

1.2根据各项目的具体情况进行要求。

第二条  结构专业设计要求

2.1在设计过程中、在不同设计阶段结构计算完成后应向发包人提交以下计算成果，经发包人确认后方可进行下一阶段工作：

设计依据、结构计算总信息表、荷载取值、楼地面（含地下室）、屋面荷载计算资料、地基基础计算资料、每层梁墙柱配筋简图、每层板配筋简图、柱轴压比图、柱底内力图等，同时设计人应提供单体的结构建模、结构计算电子文件及书面文本。

2.2送审计算书文本应一式两份分送审图所和发包人。

2.3结构施工图正式出图前和出图后向发包人提交两次相应图纸电子文件。

2.4为有效控制结构设计的技术经济指标，防止设计功能缺陷，克服不同设计人员之间的不统一，设计过程应进行并向发包人报备以下工作：

（1）对桩基、基础、上部结构选型、地下室结构设计进行多方案技术经济比较；

（2）对结构竖向受力体系进行优化设计；

（3）对梁板布置进行功能性缺陷检查(要求结构电子版与建筑电子版叠加检查，并提供叠加电子版图)；

（4）对梁的归并，以二～三个标准层归并为宜，柱归并系数不应>0.1，杜绝厅、房内穿梁现象。

2.5含钢量的控制

要求竣工决算的含钢量指标如下，每减少或超过5kg/M2，奖罚设计费3元/ M2。（按建筑面积计算）；具体指标详见附件7：《经济控制指标》

2.6钢结构部份应含在主体结构设计中并由主体结构设计单位出图，厂方或施工方所出的钢结构深化图应由主体结构设计专业负责人审核并予以签字确认后，加盖单位技术章（非出图章）。其余各专项设计的专项设计图纸，与主体结构相关部份应由主体结构设计专业负责人审核并予以签字确认后，加盖单位技术章（非出图章）。

2.7所有工程技术联络单原则上以不耽误现场进度为回复时间控制节点，最迟在两日内回复。

2.8单张图上涉及三处或三处以上修改，则此图需出新版图纸。

第三条  设备专业设计要求

3.1在设备专业施工图设计过程中，以下各项内容均应事先与发包人共同协商，并获得发包人确认后，方可继续下一步的工作。

1）电气负荷、给水用水量和排水流量的计算书。

2）电气主结线方案的确定。

3）电缆敷设方案的确定。

4）强弱电预埋管材、给排水管材的选择。

5）二次供水方案对比分析。

6）强弱电主要设备，如变压器、开关、消防报警设备、智能化设备的选型和布置方案；户内配电箱、弱电箱、强弱电插座的布置方案。

7）燃气竖向管道的位置及入户位置。

8）所有的预留预埋应提供各专业的会签证明文件。

第四条  服务承诺：

4.1方案阶段：根据发包人要求，及时提供设计方案，确保每轮修改均在发包人规定的时间内保质保量的完成。

4.2初步设计阶段：精确计算、精心设计、保质保量按时提供符合要求的设计文件，最大限度地控制工程造价。

4.3施工配合：相关设计人员做到随叫随到，一般简单设计修改变更24小时内答复，较复杂设计修改变更根据发包人的要求，在发包人规定的时间内答复；施工招标前的设计修改应完整的出新版图，招标图中不宜有设计变更；所有工程技术联络单原则上以不耽误现场进度为回复时间控制节点，且最迟在两个日历日内回复。

| 附件5： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 造 标 准 明 细 表 |
| 分项 | 名称 | 构造/工艺/参数 | 适用部位 | 备注 |
| 墙体 | 墙体1 | 外墙及分户墙 |  |  |  |
|  | 墙体2 | 内墙 |  |  |  |
|  | 墙体3 | 地下室外墙 |  |  |  |
| 楼地面 | 楼地面1 | 水泥砂浆楼地面 |  |  |  |
|  | 楼地面2 | 防水楼地面 |  |  |  |
|  | 楼地面3 | 地下室顶板 |  |  |  |
|  | 楼地面4 | 地下室底板 |  |  |  |
| 顶棚 | 顶棚1 | 刮腻子中级抹灰 |  |  |  |
|  | 顶棚2 |  |  |  |  |
| 屋面 | 屋面1 | 有保温上人屋面 |  |  |  |
|  | 屋面2 | 有保温不上人屋面 |  |  |  |
|  | 屋面3 | 种植屋面 |  |  |  |
| 内墙 装饰 | 内墙1 | 刮腻子中级抹灰 |  |  |  |
|  | 内墙2 |  |  |  |  |
| 外墙 装修 | 外墙1 | 面砖外墙面 |  |  |  |
|  | 外墙2 | 涂料外墙面 |  |  |  |
|  | 外墙3 | 干挂石材外墙面 |  |  |  |
| 门窗 工程 | 门窗1 | 入户门 |  |  |  |
|  | 门窗2 | 防火门 |  |  |  |
|  | 门窗3 | 铝合金门窗 |  |  |  |
| 栏杆 扶手 | 栏杆1 | 铝合金栏杆玻璃栏板 |  |  |  |
|  | 栏杆2 | 铁艺栏杆 |  |  |  |
| 电梯 | 电梯1 | 载客电梯 |  |  |  |
|  | 电梯2 | 载货电梯 |  |  |  |
| 其它1 |  |  |  |  |  |
| 其它2 |  |  |  |  |  |
| 说明：构造做法按由上到下、由外到内的顺序编写。 |

附件6：

诚信守法承诺书

（发包人）:

本单位参加贵公司建设（代建）的            项目建筑方案设计投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

三、若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内， 本单位自愿支付贵公司贰拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 伍拾 万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 伍拾 万元人民币违约金。

四、本单位完全接受贵司招标文件中的全部条款及评标办法的所有规定，并相信本项目的评标委员会将公平公正地进行评标，不论是否中标，除掌握有贵司承办人员弄虚作假、内外串通影响招标公正性的证据外，发包人均不对贵司的定标结果向相关政府部门提出复议、重审要求，以免给发包人造成时间与费用成本的损失。特此承诺，自愿约定责任无期限。

设计人（法人单位盖章）：

住所：

法定代表人（签字）：

住所：

身份证号码：

联系电话：

2020202020202020                              2024 年    月     日

附件7

经济控制指标

（提示：可参考结构技术规定，表格内容根据项目实际情况调整）

附表1上部结构经济控制指标表                                            抗震等级（ ）7度区（   0.15 g）50年一遇的风荷载标准值为（ 0.7）KN/M2，场地土类别（二 ）类

| 项 目 类 型 | 钢含量控制值（Kg/m2） | 砼含量控制值（m3/m2） |
| --- | --- | --- |
| 2-4层别墅 | 50 | 0.39 |
| 1~8层 (≤24m) | 48 | 0.38 |
| 9~19层（≤60m） | 50 | 0.38 |
| 20~25层（≤80m） | 52 | 0.39 |
| 26~33层（≤100m） | 54 | 0.42 |
| 备注 | 一、计算含钢量指标统一以结构计算面积作为基准面积。其计算面积的定义为： S=S1+S2+S3+S4+S5 S1=建筑计容面积 S2=架空层面积+层高小于2.2米未计计容面积的部分面积+结构连接板面积 S3=有顶盖的入户花园或凹阳台中中未计入建筑面积的部分面积 S4=坡屋顶中加设水平闷顶层的面积 S5=按规定可以不计面积的挑高阳台面积的1/2 但空调板，建筑角线，凸窗等构件不计入结构面积。 二、楼板开洞所预留的“赠送面积”，此部分面积的钢筋含量指标按以下两种情况计算： ①如增送面积仅预留荷载，出图时无板，则此部分面积的含钢量按比对应限额指标低8 kg/m2,,混凝土含量指标比限额低0.11 m3/m2计算。 ②如增送面积出图时有板，则此部分面积按结构面积计入S2内。 三、多处大悬挑结构、连体结构、竖向转换等复杂结构形式可适当增加含钢量。 四、各部分结构实际含钢量及砼含量：含主体结构、主体结构型钢混凝土内型钢、构造柱、过梁、圈梁、砌体拉结筋及所有大样。不含大型钢结构、桩基础、游泳池、景观部分、无地下室的建筑物±0.00以下所有结构部分、施工措施（如预埋线管及管线穿梁的补强钢筋、垫铁，马蹬等）、损耗部分的钢筋量（单位：kg/m2）。 五、上部结构的钢筋（或混凝土）指标=结构实际含钢量（或混凝土含量）/结构计算面积（S） |

附表2地下室结构经济指标控制

| 地下室类型 | 钢含量控制值（kg/m2） | 砼含量控制值 （m3/m2） |
| --- | --- | --- |
| 非人防地下室 | 地下室车库区 | 110 | 1.05 |
|  | 地下室塔楼区 | 150 | 1.75 |
| 人防地下室 | 155 | 1.80 |
| 备注 | 一、本指标工程量含天然基础和承台（不含桩基），混凝土不含基础垫层。 二、项目地下室钢筋（混凝土）指标计算方法： 项目钢筋（混凝土）指标=塔楼区钢筋（混凝土）指标×塔楼占比+人防区钢筋（混凝土）指标×人防区占比+车库区钢筋（混凝土）指标×车库占比 三、地下室面积=塔楼区面积+人防区面积+车库区面积。当人防区与塔楼区重合时，重合部分面积同时计入塔楼区和人防区，车库区面积相应减少。 四、当地下室层高不同时，结构经济指标按不同层高修正后加权平均。 |

附件8

《建筑设计图纸编制深度统一要求》

设计单位的图纸深度应满足建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）及各地方政府部门的相关报批规定，同时还应满足以下要求。如有涉及赠送面积和二次改造的内容应分别出报批版和实际使用版两版图纸。

发包人将对设计单位提交的设计文件进行审核，并依此执行设计合同中的相关奖惩条款。

第三条  建筑专业图纸编制深度要求

一、投标概念设计

1.应满足国家和地方相关规范要求，满足上述规划设计条件要求

2.应满足附件1《建筑设计任务书》第四条对设计成果的要求

3.应满足附件1-2《建筑方案设计要求明细表》对设计内容的要求

二、方案设计

- 设计说明及经济技术指标{包含方案说明、规划设计指标（应有分项、分栋、分层面积）、户型配比、赠送面积等指标）}

- 分期开发示意图（应明确报批图纸所属分期范围、表达总体和分期的主要指标）（提示：若有分期时提供）

- 彩色和cad总平图（应表达相关设计尺寸、功能布局和总图指标和管理范围线等）

- 首层平面的总平布置图（应表达道路出入口位置及防砸范围、大堂位置、消防登高场地等）

- 各层平面在总平面的布置图（仅低层别墅类项目提供）

- 分析图

6.1 地块及功能分区分布图

6.2业态分布图

6.3户型分布图

6.4日照分析图（应以当地政府认可的日照软件进行分析，且包含对周边建筑的影响）

6.5交通分析图（应表达人车流线和各管理口的实际用途与日常开闭情况）

6.6消防分析图（应表达消防流线、消防登高面、消防登高场地位置等）

6.7竖向分析图（应表达竖向标高及场地剖面）

6.8景观及视线分析图

- 各地下层剖面图、平面图{地下层平面图应表达车位及车道布置、各单体地下门厅布置、采光井布置、楼梯出入口方式、人防及防火分区示意、各重要设备用房位置、指标说明（含按当地规范折减后的车均面积）等}，平面的结构布置应经过结构专业试算。

- 车库流线分析图（应表达人、车行的主次流线分析，车道车位尺寸、管理口位置、销控车位布置等）

- 首层大堂专项图纸，包括：实际使用时的首层大堂平面图（应表达家俱布置、信报间位置、主要通道毛坯完成面净宽、大堂与入口门廊的的关系及与入口残疾人坡道的关系）；首层大堂剖面图（应表达大厅部分、电梯厅部分及不利部位）；首层大堂外立面效果图（有单元拼接的，应将拼接单元整体表达）

- 单体平面图，包含：首层到屋顶的各层平面布局与尺寸、家具示意、消火栓、强弱电箱、垃圾收集点、室内外空调布置、户型面积表等，平面的结构布置应经过结构专业试算）。

- 单体立面图（包含各栋楼4个方向的立面和能补充表达单体效果的剖立面）

- 单体剖面图（应清晰表达层高关系，各限高高度，日照控制高度；商业剖面应表达门高、广告位、空调位、雨棚）

- 效果图效果图{包含2张不同角度的鸟瞰图、各栋楼至少2张能够表达4个方向立面的单体效果图、各栋楼四个方向的立面效果渲染图、小区主次出入口视点透视图、各栋楼单元入口透视图（有单元拼接的，应将拼接单元整体表达）、商业街的人视点透视图和其它重要空间的效果图，所有效果图均应标注图名、标注大门/售楼处/楼栋门厅的整体尺寸、洞口尺寸和所有屋檐出挑尺寸，均应为日景图，鸟瞰图和透视图应为3D渲染（无需后期配景处理）}

- 外墙材料类型示意图（应表达主要外墙材料的类型、规格、颜色及分布位置）

- 其它能表达方案的重要图纸

- 与方案成果同时报批的批量精装专业图纸要求：

  - 公共部分和所有基本户型的精装平面布置图、结构梁系图、吊顶平面图（含吊顶范围及净高）、空调布置图（含内外机位置及管线连接）

  - 施工图节点前，所有门厅、电梯厅管线综合图，应经过室内专业人员签字确认并写明已符合室内设计要求。若后期有设计变更，应有室内专业会签。

以上图纸、分析图、指标应真实准确，确保方案的可行性（如：不准确的日照分析、面积指标均有可能导致规划方案的重大变化）。

三、初步设计

初步设计阶段应将所有单体的图纸设计完善，包括入口大门、围墙、保安岗亭、垃圾站、独立变电所、地下室出地面楼梯间以及其它独立的小型配套建（构）筑，不得漏项；上述小型建筑单体的设计需与景观专业充分沟通协调，确保既与主体建筑风格统一，又与景观风格协调。

- 图纸目录

- 建筑设计总说明

  - 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确，建筑面积计算应严格按照国家和地方的有关规定执行；

  - 应有详细的经济技术指标，包括重新核算住宅的套数、套型面积比、套型户数比、每套建筑面积、公摊面积、公摊率、阳台面积等指标，确保与施工图最终指标基本一致；

  - 应有中央空调等主要配套设备的基本选型说明；

  - 应有电梯的基本选型说明；

  - 应有门窗明细表；

  - 应有外墙材料明细表和实物样板（含材料名称、使用部位、规格、颜色、质感、参考图片等信息）；

  - 应有建筑构造及装修明细表。

- 总平面图

  - 用地红线坐标；

  - 建筑轴线编号定位；

  - 消防车行线及消防车道，消防扑救面及扑救场地，防火间距（参  照消防批文），日照间距，与景观专业沟通确认的道路网；

  - 竖向设计，±0.000标高，入口场地标高，底层每间店面的室内、外标高，如场地高差大于3米的需计算初平土方工程量；

  - 流线及视线分析图：反映建筑底层平面的总平面图，反映建筑标准层平面的总平面图（如有别墅应分别绘制出含别墅各层平面的总平图；如地形高差较大，还应按几个主要标高绘制出含别墅各层平面的总平图）。

  - 指北针、风玫瑰；

  - 图例。

- 各层平面图

  - 注意轴线定位及轴号编写合理、正确，便于查找；

  - 标注尺寸应包括外包总尺寸、单元分段尺寸、轴线尺寸、各房间尺寸、外门窗分尺寸；花台尺寸、台阶尺寸、雨披尺寸，花园尺寸，车道和转弯半径尺寸，幕墙与主体结构的定位尺寸，以及各构筑物、构架尺寸（尺寸标注应基本达到施工图深度）；

  - 应表示出准确的结构柱网及剪力墙位置、尺寸；

  - 各层平面如有局部变化（如，阳台错位等）应分别出图表示并标注出变化的部分，当变化不多时可以采用局部索引的表示方法；

  - 房间名称、楼梯编号、门窗编号等；

  - 消火栓、检查口、配电盘、雨落管、溢水口等位置；

  - 注明各层建筑面积、户型面积、户型公摊；

  - 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸；住户大堂家具布置及信报箱平面位置；指北针、图例； 剖切线位置、方向及剖面图图号标注（别墅项目应在各层平面表示剖切线）；综合考虑各专业室外设备位置；

  - 各主要功能房间的空调室内、外机位置及空调板尺寸、定位；表示上下水管位置、室外雨水立管、空调冷凝水管位置；

  - 卫生间应表示出马桶、洗面台、浴缸、淋浴房等各洁具和室外排气口的位置；厨房应表示出灶台、洗菜池、烟道、冰箱和煤气管道接入点的位置；

  - 屋面注明坡度、水流方向及分水线，天沟、雨水口、雨落管位置；

  - 地下室车位和车道的组织设计，车道出入口位置；地下室住宅门厅布置；防火分区及消防疏散设计；人防分区及及人防口部的位置；地下室主要设备用房的布置；

- 立面

  - 立面饰面材料标注、分隔线位置；

  - 表示出空调室外机位、店招位置；

  - 总高度、分层高度和标高、屋檐、雨披、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高。

- 剖面

  - 每个单体剖面图不少于2个，双拼和独栋别墅的剖面图不应少于4个，至少应有1个剖面剖切到客厅；

  - 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息平台、吊顶底皮等应注明标高；

  - 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符，并注意：

    - 各层墙厚尺寸不同时的收分关系；

    - 门窗洞口尺寸；

    - 注意净高的合理性；

- 主要户型大样

  - 各墙体、门窗洞口尺寸定位；

  - 家具布置及空调室内、外机位置；

  - 空调机、户配电箱、弱点箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位；

  - 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等；注明各户型建筑面积，阳台面积等。

- 门窗、幕墙大样及门窗表

  - 初步设计阶段幕墙或铝合金门窗顾问公司应介入，协助建筑设计单位完成专业设计；

  - 门窗数量；门窗、幕墙分格尺寸及开启形式，注意正反窗分类；

  - 应注明框料材料、颜色；

  - 玻璃种类、颜色。

- 外墙大样

  - 各层楼板及楼面垫层做法，楼地面、屋面做法，外墙保温做法；

  - 外檐、侧檐、屋脊等的构造；

  - 立面线角尺寸及做法；

  - 檐口底标高及坡度斜率；

  - 各种不同材料交接部位的节点；

  - 注意滴水及防水措施。

- 其它细部大样

  - 注意索引编号与节点编号相符，一般水平尺寸应与轴线发生关系，垂直尺寸应与各层标高发生关系，所有尺寸与标高应与立面图、剖面图一致；

  - 立面材料拼贴示意图：

    - 小剖面；

    - 细部节点 （如：门窗洞口、阳台封口梁、外墙阴/阳角等）；

    - 阳台、露台、外廊栏杆大样；女儿墙大样；经常使用的公共楼梯栏杆大样；

    - 外墙格栅、百叶大样；立面构架详图；

    - 空调室外机位、商业店招节点。

- 效果图

  - 总体鸟瞰图（不少于4张，分别为4个不同方向鸟瞰）

  - 各单体效果图（包括保安岗亭、垃圾站等小型配套建、构筑）（每单体不少于6张，其中至少有2张为鸟瞰角度。如有内院还应补充内院效果图，可根据需要补充局部节点透视；原则上应确保效果图能反映出建筑的各个部位，不留死角，效果图模型尺寸应与初步设计图纸完全一致（包括门窗分割）；应在效果图中标注出各种外立面材料；（除需送报批的效果图外，其余效果图不应有配景，以免遮挡建筑细部）

- 工作模型

（根据合同约定，山地建筑宜制作总体工作模型进行分析）

  - 总体工作模型

    - 应较真实地反映地形地势及周边环境、建筑高度、形体及建筑群体相互关系；

    - 应反映建筑立面及屋顶形式；

    - 真实的反映道路、广场、停车场。

  - 典型组团或典型住宅单元组合模型

    - 应较真实地反映地形地势及组团或住宅单元组合的周边环境、建筑高度、形体及住宅单元相互关系；

    - 应反映建筑立面上阳台、空调板、门窗等构配件的形式、色彩。

四、施工图设计

施工图设计应含所有单体的设计，包括入口大门、围墙、保安岗亭、垃圾站、独立变电所、地下室出地面楼梯间以及其它独立的小型配套建（构）筑，不得漏项；上述小型建筑单体的设计包括建筑、结构、给排水、电气、空调等各专业设计；各专业之间应认真协调，图纸须相互校核并会签。

- 图纸目录

  - 每次修改的施工图纸及图纸目录应注明日期（每轮图纸修改日期要统一）和版本号，以便新旧图纸查阅、区分；若在底图上直接修改后晒图的，电子文档也应同时更改；若是修改电子文档重新打图的，应及时将原底图替换并销毁；每次出修改图和设计变更，图纸目录应同步更新；设计院应认真做好图纸文档的管理；

  - 施工图开始前设计院应与发包人共同协商图纸文档的管理方式，包括图号，版本号的表示方法，并形成书面文件，严格执行；

  - 与图纸有关的洽商要注明在哪一版图纸基础上进行的；

- 建筑设计总说明

  - 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确，并随设计的加深不断核算直至最终成果，建筑面积计算应严格按照国家和地方的有关规定执行；

  - 屋面找坡应加注做法厚度，并应核算找坡做法中最薄及最厚两点厚度，与结构沟通，计算荷载；

  - 应有门窗洞边框做法；

  - 应有墙身防潮做法；

  - 应有中央空调等主要配套设备的选型说明及预留条件；

  - 应有电梯（自动扶梯）选型说明（含功能、载重量、速度、停站数、提升高度、轿箱尺寸、有无机房等）；

  - 应有设备、电气管井的封堵做法说明；

  - 应有建筑图中所设计的钢筋混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明，并应经结构专业审核确认；

  - 应有内、外装修材料及做法；

  - 应有消防道路面做法。

- 总平面图（出图比例宜为1：500）

  - 道路平面图应单独出图，并且应与景观专业充分协调；

  - 当场地高差大于3米的应绘制土方图并计算土方平衡；

  - 绘制消防道路断面构造、挡土墙、护坡、广场、停车场地面等详图，并应与景观专业充分协调；

  - 消防车行线及消防车道，消防扑救面及场地，防火间距（参照消防批文），日照间距；

  - 综合汇总地下室出地面的各专业管井（如风口等）的定位尺寸、标高（应有地下室自然透风采光井的设计）；

  - 应表示入口大门、围墙、保安岗亭、垃圾站、独立变电所、地下室出地面楼梯间以及其它独立的小型配套建（构）筑的定位尺寸、标高；

  - 指北针、风玫瑰；

  - 图例。

- 各层平面图（出图比例宜为1：100，不应小于1：150）

  - 注意轴线定位及轴号编写合理、正确；

  - 应将结构柱网、剪力墙分层套入建筑平面，确保建施图中结构柱网、剪力墙的定位与尺寸与结施完全一致；结构柱、剪力墙截面尺寸变化的楼层平面应单独出图表示；

  - 尺寸标注应详细、准确，不应遗漏；尺寸定位一般应表示轴线关系尺寸，图纸实际尺寸应与标注尺寸一致，严禁只修改尺寸标注的数值不修改相应图纸；

  - 板面面层构造厚度大于50mm的应分别标注建筑标高和结构标高，结构标高应与结施完全一致；

  - 对于规范中有要求最小净尺寸要求的部位（如：通道净宽等），应标出净尺寸以及与其相邻的墙、柱尺寸；

  - 各层平面如有局部变化（如，阳台错位等）应分别出图表示，不应采用局部索引的表示方法；

  - 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等；

  - 各管沟、管井、烟道、地沟、集水井、检查口、配电盘、消火栓等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置；

  - 各预留孔洞的尺寸及定位；

  - 注明各层建筑面积、户型面积、公摊、阳台面积等；

  - 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度；住户大堂家具布置及信报箱平面位置；指北针、图例； 剖切线位置、方向及剖面图图号标注（别墅建筑应在各层平面中表示剖切线位置、方向及剖面图图号）；综合考虑各专业室外设备位置及定位；

  - 各主要功能房间的空调室内、外机位置及空调板尺寸、定位；表示上下水管位置、室外雨水立管位置；

  - 平面图中应表示幕墙（含石材、铝板、防腐木等幕墙）的构造厚度，并标注定位尺寸；

  - 平面采光凹槽内的窗户开启方向应表示（避免开窗冲突）；

  - 屋面注明坡度、水流方向及分水线，天沟、雨水口、雨落管位置；人孔、爬梯定位及选型；

  - 各层管线综合天花图（应与设备专业的综合管网图一致）。

- 立面（出图比例宜为1：100，不应小于1：150）

  - 立面饰面材料标注、分隔线及尺寸；

  - 空调机位、雨水管等应表示清楚；

  - 总高度、分层高度、空调隔板、屋檐、雨披、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高；

  - 立面尺寸标注应详细、准确，不应遗漏；尺寸定位一般应表示与楼层标高的关系尺寸，图纸实际尺寸应与标注尺寸一致，严禁只修改尺寸标注的数值不修改相应图纸；

  - 如建筑为围合式、半围合式应绘制内庭院立面图（也可结合剖面图绘制）；采光槽内应补充局部立面图，表示出窗户洞口的标高关系。

- 剖面（出图比例不应小于1：100）

  - 剖面尺寸标注应详细、准确，不应遗漏；尺寸定位一般应表示与楼层标高的关系尺寸，图纸实际尺寸应与标注尺寸一致，严禁只修改尺寸标注的数值不修改相应图纸；

  - 剖面图应剖切到建筑形体和空间变化较复杂的部位，每个单体剖面图不少于2个，双拼和独栋别墅的剖面图不应少于4个，至少应有1个剖面剖切到客厅、底层入口门厅；

  - 建筑专业应与结构专业充分协调，剖面图中的梁高尺寸应与结施一致。对于规范中有要求最小净高要求的部位（如：梯段和楼梯平台净高等），应标出净高尺寸以及与其相关的结构梁、板尺寸；

  - 剖面图与平面图、立面图、墙身节点以及结构图应相符，并注意：

    - 各层墙厚尺寸不同时的收分关系；

    - 应表示出可见部分，并详细标注尺寸；

    - 注意净高合理性。

- 厨卫大样（出图比例不应小于1：50）

  - 卫生间马桶、洗面台、浴缸、淋浴房等各洁具及室外排气口的尺寸定位；

  - 厨房操作台、灶台、吊柜、洗菜池、烟道、冰箱的位置及煤气管道接入点的定位尺寸；

  - 各预留孔洞的尺寸及定位；

  - 排水方向及坡度，立管、地漏的位置（应与给排水施工图一致）；

  - 节点作法索引号。

- 楼梯大样（出图比例不应小于1：50）

  - 踏步高、宽尺寸，平台尺寸标高，梯段尺寸；

  - 梯段及平台的最小净高尺寸，以及与其相关的结构梁、板尺寸；

  - 栏杆高度及选型（室外公共楼梯栏杆的形式应与立面协调，应出详图表示，不得套用标准图集）；

  - 低窗台护栏的高度及选型；

  - 踏步及防滑条作法选型。

- 底层门厅、地下室门厅、标准层电梯厅大样

（出图比例不应小于1：50）

  - 底层架空层、底层门厅、地下室门厅、标准层电梯厅大样应包含平面详图和剖面，建筑专业还应协调各专业完成顶棚的管线综合图，以控制室内净高，避免管线冲突，管线综合图应有各专业会签；

  - 如与楼梯间相邻可结合楼梯平面、剖面大样出图；

  - 消火栓、消防立管、各管井、设备箱的尺寸及定位；

  - 各门窗洞口的尺寸及定位，各门扇（包括管井检修门）的开启方式；

  - 剖面详图中应表示设备水平管线的位置、吊顶的安装高度；

  - 设计过程中应与室内设计专业充分沟通协调。

- 幕墙、门窗大样及门窗表（出图比例不应小于1：50）

  - 施工图阶段幕墙及铝合金门窗的图纸应达到招标图的深度；

  - 幕墙、各楼层门窗数量及总数；幕墙、门窗分格尺寸及开启形式，注意正反窗分类；

  - 应注明铝合金框料材料、表面工艺、颜色；

  - 玻璃种类、颜色；

  - 石材、铝板、防腐木等板材的规格、厚度、表面工艺、颜色等。

- 墙身大样（出图比例宜为1：30）

  - 各外立面典型墙身大样，应从室外散水、明沟画至女儿墙；当标准层墙身完全一样时可用折断线简化表示，但标高信息应完整；

  - 室外工程、各层楼板及楼面垫层做法、室内地面、屋面、女儿墙、檐口、门窗洞口、雨披阳台等各悬挑构件、各种立面线脚等做法应表示清楚；

  - 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟等；

  - 内外墙防潮层做法；

  - 檐口底标高及坡度斜率；

  - 钢结构等附属构件的尺寸、标高及其与主体的连接等，图纸深度应达到招标图深度，必要时可由专业顾问公司协助完成；

  - 吊顶作法应表示并注明标高；

  - 注意滴水及防水措施。

- 其它细部大样（出图比例宜为1：20）

  - 注意索引编号与节点编号相符，一般水平尺寸应与轴线发生关系，垂直尺寸应与各层标高发生关系，所有尺寸与标高应与立面图、剖面图一致。

  - 立面材料拼贴示意图；

  - 外墙材料构造做法详图（如干挂构造、材料收口位置节点等）

  - 墙身大样中没有表示到的小剖面、断面；

  - 空调机位、屋顶平台等材料铺贴做法；

  - 细部节点 （各外墙材料阴/阳角节点；门窗洞口收边；阳台封口梁收边；外墙管线的隐藏构造；不同材料交接部位及其节点构造；压顶构造等）

  - 阳台、露台、外廊栏杆大样；女儿墙大样；经常使用的公共楼梯栏杆大样；

  - 外墙格栅、百叶大样；

  - 立面构架详图；

  - 空调室外机位、商业店招节点。

- 效果图

须根据各专业施工图纸的实际情况重新制作效果图，并与方案阶段的效果图进行比对，以确保项目最终实施效果符合方案设计的要求；效果图数量及内容的要求同初步设计。

- 其他

应单独列出所有在施工图中选用的标准图集清单（含图集名称、图集号、使用部位等），并将施工图中索引的该页图集复印、整理成图集汇编，供甲方施工图审查时查阅。

第四条  结构专业图纸编制深度要求

一、初步设计

- 在初步设计阶段结构专业设计文件应有设计说明书和结构布置图；

- 设计说明书：

  - 建筑结构的安全等级和设计使用年限、建筑抗震设防烈度和设防类别；

  - 地基基础设计等级，地基处理方案及基础形式、基础埋置深度及持力层名称；若采用桩基时，应说明桩的类型、桩端持力层及进入持力层的深度；特殊抗抗震要求（隔震或消能减震等）。

  - 上部及地下室结构选型；

  - 伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置；

  - 地下室的结构做法和防水等级；当有人防地下室时说明人防的抗力等级；

  - 为满足特殊使用要求所作的结构处理；

  - 主要结构构件材料的选用；

  - 高层建筑和大型公共建筑的主要结构特征参数和采用的计算程序及计算模型；

  - 施工特殊要求；

  - 其他需要说明的内容。

- 提出在设计审批时需解决或确定的主要问题；

- 设计图纸（根据发包人要求）

  - 标准层、特殊楼层及结构转换层平面结构布置图，注明定位尺寸、主要构件的截面尺寸；条件许可时提供基础平面图；

  - 特殊结构部位的构造简图；

  - 结构缝的平面布置。

- 计算书：包括荷载设计、结构整体计算、基础计算等必要内容，钢筋及混凝土用量估算指标。

二、施工图设计

结构专业的施工图中的柱网、剪力墙的定位与尺寸，各预留孔洞的定位与尺寸，板面结构标高，外立面构件（含钢结构）的定位与尺寸，与建筑有关的节点构造大样尺寸应与建施图完全一致。

- 结构设计总说明：

  - 简要说明有关地基概况，基础形式，对不良地基的处理措施及技术要求、抗液化措施及要求；

  - 采用的设计菏载，包含风荷载、雪荷载、楼屋面允许使用荷载、特殊部位的最大使用荷载标准值；

  - 结构采用的材料（混凝土、钢筋、砌体、砂浆）型号及强度要求；

  - 结构抗震构造节点所采用的图集号或构造图(板、梁、柱、墙)；

  - 砌体构造节点、构造柱及水平拉梁的构造；

  - 在施工期间存有上浮可能时，应提出抗浮措施；有地下室的建筑要注明地下室外墙土体的回填时间；

  - 注明沉降观察点的位置和做法；

  - 施工中的注意事项。

- 基础平面图

  - 基础底标高不同时，应绘出基础开挖线示意；

  - 标明地沟，地坑和已定设备基础的平面位置、尺寸、标高，无地下室时±0.000标高以下的预留孔与埋件的位置、尺寸、标高；

  - 当为复合地基且另由有设计资质的单位设计时，主体设计方应明确提出对地基承载力特征值和变形值的控制要求；

- 结构平面图

  - 应绘出梁，柱位置及定位，结构板面标高，不同标高的板用不同的阴影线表示；

  - 高低差大于50mm的应有剖面构造大样；

  - 各细部构造大样的引用位置及大样编号；

  - 应绘出抗震构造柱的定位尺寸，并注明其编号；

  - 空调板尺寸、位置；

  - 变形缝、后浇带、加强带的尺寸、位置；

  - 有预留孔、埋件、已定设备基础时应示出规格与位置，洞边加强措施，当预留孔、埋件、设备基础复杂时需放大另绘；

  - 屋面结构平面布置图，当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板面标高，当屋面上有留洞或其他设施时应绘出其位置、尺寸与详图，女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图；电梯机房顶层屋面应核对电梯吊钩梁位置及吊钩荷载。

- 梁配筋图

  - 标注各梁配筋，核对反梁处的梁顶标高与建筑的关系；

  - 核芯筒或剪力墙的连梁应满足相应的规范构造要求。

- 墙、柱配筋图

  - 剪力墙配筋图的暗柱应有配筋大样，电梯井道的暗梁及柱应与电梯土建预埋件的条件图位置核对。

- 钢筋混凝土构件详图

  - 对构件受力有影响的预留洞、预埋件，应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等；

  - 对复杂的配筋大样应画出钢筋大样及锚固要求；

  - 楼梯大样图中的标高需核对与建筑楼梯标高的对应关系；中间平台下楼梯入口处梁底净高需核对是否满足人行要求；

  - 曲梁或平面折线梁宜增绘平面图，必要时可绘展开详图；

  - 采用平法设计时，对节点构造应明确所采用的编号。

- 其他图纸

  - 配合建筑外墙大样的外墙做法；

  - 底层隔墙、院墙基础及构造，预防开裂，加固的措施；

  - 在发包人提供了电梯土建条件图后，应根据工程实际情况，补充绘制电梯井道的平剖面大样图。应表示出电梯轨道锚固梁的具体定位、配筋；电梯门洞顶部梁的设置，基坑构造；顶层电梯机房的平、剖面图；

  - 预埋件：应绘出其平面、侧面，注明尺寸、钢材和锚筋的规格、型号、性能、焊接要求；

  - 防雷设计要求。

- 建筑幕墙的结构设计文件

  - 当建筑幕墙的结构设计由有设计资质的幕墙公司按建筑设计要求承担设计时，主体结构设计人员应复核幕墙与相连的主体结构的安全性；

  - 幕墙防火构造及布置；

  - 幕墙性能等级的检测标准及现场验收试验标准。

- 钢结构

  - 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段；

  - 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成，设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求；钢结构施工详图（即加工制作图）一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成，也可由具有该项资质的其他单位完成。但主体结构设计人员应审查加工制作图是否符合钢结构设计图的要求以及施工的安全性，并在加工制作前对加工制作图予以确认；

  - 钢结构设计图

    - 设计说明：设计依据、荷载资料、项门类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级（必要时提出物理，力学性能和化学成份要求）及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施；

    - 基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图；

    - 结构平面（包括各层楼面、屋面）布置图应注明定位关系，标高，构件（可用单线绘制）的位置及编号、节点详图索引号等；必要时应绘制檩条，墙梁布置图和关键剖面图；空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图；

    - 构件与节点详图应注明构件钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法，连接节点详图，施工、安装要求；出格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面（必要时加立面）、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格，组装节点和其他构件连接详图；

    - 钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图，标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等，宜对零件进行编号；并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点；

    - 防腐涂装要求：应明确腐蚀环境等级、防腐设计年限、表面予处理等级、涂装配套体系及分层厚度。

- 结构计算书

  - 采用手算的结构计算书，应给出构件平面布置简图和计算简图；结构计算书内容宜完整、清楚，计算步骤要条理分明，引用数据有可靠依据，构件编号、计算结果应与图纸一致；

  - 当采用计算机程序计算时，应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位，计算程序必须经过有效审定（或鉴定），电算结果应经分析认可，总体输入信息、计算模型、几何简图、荷载简图和结果输出应整理成册；

  - 所有计算书应校审，并由设计、校对、审核人在计算书封面上签字，作为技术文件归档；

  - 钢筋及混凝土用量指标。

第五条  电气专业图纸编制深度要求

一、方案设计

- 设计说明书：

  - 设计范围：本工程拟设置的电气系统。

  - 变、配电系统

    - 确定负荷级别：1、2、3级负荷的主要内容；

    - 负荷估算；

    - 电源：根据负荷性质和负荷量，要求外供电源的数量、容量、电压等级。

    - 变、配电所：位置、数量、容量。

  - 应急电源系统：确定备用电源及应急电源型式。

  - 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容

二、初步设计

- 设计说明书：

  - 设计依据

  - 设计范围

    - 应包含变电所设计。

  - 变、配电系统

    - 确定负荷等级和各类负荷容量；

    - 确定供电电源及电压等级，电源由何处引来，电源数量及回路数；

    - 备用电源或应急电源容量确定原则及性能要求；

    - 高、低压供电系统结线型式及运行方式；

    - 变、配电站的位置、数量、容量，设备技术条件和选型要求；

    - 电能计量装置：满足供电部门要求和发包人内部核算要求。

  - 配电系统

    - 电源由何处引来、电压等级、配电方式、负荷容量和性质；对重要负荷和特别重要负荷及其他负荷的供电措施；

    - 选用导线、电缆、母干线的材质和型号，敷设方式；

    - 开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式。

- 设计图纸

  - 供电总平面图：与市政的各种强弱电接口应符合项目周边市政管网布置，并应符合当地电业、电信、广电等部门的要求。

  - 变、配电站系统

    - 高、低压供电系统图

    - 平面布置图

    - 标示房间层高、地沟位置、标高。

  - 配电系统：主要干线平面布置图，竖向干线系统图。

  - 平面图：

    - 根据设备选型，确定设备房平面布置；

    - 管道井的布置尺寸；

    - 电表间的布置尺寸；

    - 地下室设备、管道的布置不应影响车道及车位的使用，标准层设备、管道的布置不应影响人行及入户门使用。

  - 火灾自动报警及弱电系统图

- 主要设备表

注明设备名称、型号、规格、单位、数量。

- 设计计算书

  - 用电设备负荷计算；

  - 变压器选型计算；

  - 电缆选型计算；

  - 系统短路电流计算；

  - 防雷类别计算及避雷针保护范围计算。

三、施工图设计

应合理设计各管线的位置、标高，不应出现冲突现象，应特别注意地下室、架空层、门厅、电梯厅、公共走道、商业、办公等场所。各设备专业管线应由给排水专业牵头进行管线综合，不同专业管线及交叉点应注明标高，并提供经各专业（含建筑、结构、设备）会签后的综合管网图及节点大样图。各设备专业的管线、管井不应影响室内空间的净宽、净高且应满足公共空间室内装修的品质要求。

- 图纸目录：先列新绘制图纸，后列重复使用图。

- 施工图设计说明

  - 工程设计概况；

  - 主要材料（管线）、设备选型说明。

- 设计图纸

  - 供电总平面图：应根据各专业管线图纸，由给排水专业牵头进行管线综合后，提供准确的供电总平面图。

  - 变、配电站

    - 高、低压配电系统图

    - 变配电房平、剖面图

    - 竖向供电系统图

  - 电力、照明

    - 配电箱（或控制箱）系统图：断路器等元器件、管、线按通用型号或是发包人要求的品牌型号设计。

    - 配电平面图：应标注各回路对应的箱体及出线编号。

    - 照明平面图：应标明配电箱、编号、干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等。

    - 应根据设备布置提供电气竖井大样图。

    - 各种风机、水泵等设备的二次控制原理图纸应提供完整。

  - 火灾自动报警

    - 系统图应明确各种设备具体接线方式方法；

    - 平面图应包括所有报警设备。

    - 应根据设备布置提供电气竖井大样图。

  - 电视、电话、智能化系统

    - 根据发包人要求配置系统；

    - 按专业出平面图。

- 主要设备表

注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。

- 计算书

  - 用电设备负荷计算；

  - 变压器选型计算；

  - 电缆选型计算；

  - 系统短路电流计算；

  - 防雷类别计算及避雷针保护范围计算。

第六条  给水排水专业图纸编制深度要求

# 一、方案设计

给水排水设计说明。

- 给水

  - 水源情况简述(包括自备水源及市政给水管网)；

  - 用水量及耗热量估算：总用水量(最高日用水量、最大时用水量)．热水供应设计小时耗热量和设计小时热水量，消防用水量(用水量标准、一次灭火用水量)；

  - 给水系统：简述系统供水方式；

  - 消防系统：简述消防系统种类、供水方式；

  - 热水系统：简述热源、供应范围及系统供应力式；

  - 中水系统：简述设计依据、处理水量及处理方法；

  - 循环冷却水：重复用水及采取的其他节水、节能减排措施；

  - 饮用净水系统：简述设计依据、处理方法等。

- 排水

  - 排水体制，污、废水及雨水的排放出路；

  - 估算污、废水排水量，雨水量及重现期参数等；

  - 排水系统说明及综合利用；

  - 污、废水的处理方法。

# 二、初步设计

- 设计说明书。

  - 设计依据。

  - 工程概况：

  - 设计范围：应包括室内外给排水设计。

  - 建筑室外给水设计。

    - 水源：项目取水源点应符合项目周边现有市政管网；

    - 用水量：生活用水定额及用水量、生产用水水量、其他项目用水定额及用水量、消防用水量标准及一次灭火用水量、总用水量(最高日用水景、半均时用水量、最大时用水量)；

    - 给水系统：说明给水系统的划分及组合情况、分质分压分区供水的情况及设备控制方法；

    - 消防系统：说明各类形式消防设施的设计依据、设计参数、供水方式、设备选型及控制方法等；

    - 中水系统：说明中水系统设计依据、水质要求、设计参数、工艺流程及处理设施、设备选型，并宜绘制水量平衡图；

    - 管材、接口及敷设方式。

  - 建筑室外排水设计。

    - 现有排水条件简介；

    - 说明设计采用的排水制度(污水、雨水的分流制或合流制)、排水出路；

    - 说明生产、生活排水系统的排水量；

    - 说明雨水排水采用的暴雨强度公式(或采用的暴雨强度)、重现期、雨水排水量等；

    - 管材、接口及敷设方式。

  - 建筑室内给水排水设计。

    - 水源：说明供水干管的方位、接管管径及根数、能提供的水压；

    - 说明各种用水量定额、用水单位数，使用时数、小时变化系数、最高日用水量、平均时用水量，最大时用水量；

    - 给水系统：说明给水系统的选择和给水方式，分质、分压、分区供水要求和采取的措施，计量方式，设备控制方法，水箱和水池的容量、设置位置、材质，设备选型、防水质污染、保温、防结露和防腐蚀等措施；

    - 消防系统：分别对各类消防系统的设计原则和依据、计算标准、设计参数、系统组成、控制方式、消防水池和水箱的容量，设置位置以及主要设备选择等予以叙述；

    - 中水系统：说明中水系统设计依据、水质要求、工艺流程、设计参数及处理设施、设备选型，并宜绘制水量平衡图；

    - 排水系统：说明排水系统选择、生活和生产污(废)水排水量、室外排放条件；屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件，采用的降雨强度和重现期：

    - 管材、接口及敷设方式。

- 设计图纸。

  - 建筑室外给水排水总平面图：与市政的给排水接口应符合项目周边市政管网布置，并应符合当地供水、排水、市政等部门的要求

  - 建筑室内给水排水平面图和系统原理图。

    - 应绘制给水排水底层(首层)、地下室底层、标准层、管道和设备复杂层的平面布置图，标出室内外引入管和排出管位置、管径等；

    - 应绘制机房平面设备和管道布置图；

    - 应绘制给水系统、排水系统、各类消防系统、中水系统等系统原理图，标注于管管径、设备设置标高、水池(箱)底标高、建筑楼层编号从层面标高；

    - 地下室集水坑、设备、管道的布置不应影响车道及车位的使用，标准层设备、管道的布置不应影响人行及入户门使用。

- 主要设备器材表。列出主要设备器材的名称、性能参数、计数单位、数量，备注使用运转说明(宜按子项分别列出)。

- 计算书。

  - 各类用水量和排水量计算；

  - 中水水量平衡计算；

  - 有关的水力计算及热力计算；

  - 设备选型和构筑物尺寸计算。

# 三、施工图设计

应合理设计各管线的位置、标高，不应出现冲突现象，应特别注意地下室、架空层、门厅、电梯厅、公共走道、商业、办公等场所。给排水专业应牵头对各设备专业管线进行管线综合，不同专业管线及交叉点应注明标高，并提供经各专业（含建筑、结构、设备）会签后的综合管网图及节点大样图。各设备专业的管线、管井不应影响室内空间的净宽、净高且应满足公共空间室内装修的品质要求。

- 图纸目录。先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。

- 设计总说明。

  - 设计总说明。

    - 设计依据简述。

    - 工程概况。

    - 设计范围。

    - 给排水系统概况。主要的技术指标，如最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量，最高日排水量、设计小时热水用水量及耗热捷、循环冷却水且，各消防系统的设计参数及消防总用水量等。

    - 主要设备、管材，阀门等的选型说明。

    - 说明管道敷设、设备、管道基础，管道支吊架及支座(滑动、固定)，管道支墩、管道伸缩器，管道、设备的防腐蚀、防冻和防结露、保温，系统工作压力，管道、设备的试压和冲洗等。

  - 图例。

- 建筑室外给水排水总平面图：应根据各专业管线图纸，由给排水专业牵头进行管线综合后，提供准确的室外给排水总平面图。

- 室外排水管道纵断而图。

  - 排水管道绘制高程表；

  - 对地形复杂的排水管道以及管道交叉较多的给排水管道，宜绘制管道纵断面图。

- 水泵房平面，剖面图。

  - 平面图：根据供水部门相关审批意见（如二次供水审核意见），提供水泵房平面图。

  - 剖面图。

- 水塔(箱)、水池配管及详图。

- 建筑室内给水排水图纸。

  - 平面图。

    - 给水排水、消防给水、中水管道各层的平面，注明各种管道系统编号；

    - 给水排水、消防给水、中水管道平面布置、立管位置及编号，管道穿剪力墙处定位尺寸，标高、预留孔洞尺寸及其他必要的定位尺寸；

    - 管道井大样图及卫生间大样图。

  - 系统图。

    - 给水、排水、消防、中水系统轴测图。

    - 给水、排水、消防、中水展开系统原理图。

    - 卫生间管道应绘制轴测图或展开系统原理图。

- 主要设备器材表。主要址备、器材可在首页或相关图上列表表示，并标明名称、性能参数，汁数单位、数量、备注使用运转说明。

- 计算书。

  - 各类用水量和排水量计算；

  - 中水水量平衡计算；

  - 有关的水力计算及热力计算；

  - 设备选型和构筑物尺寸计算。

# 第七条 通风与空调专业图纸编制深度要求

一、方案设计

通风与空气调节设计说明。

- 工程概况及通风和空气调节设计范围；

- 空气调节的室内设计参数及设计标准；

- 冷负荷的估算数据；

- 空气调节的冷源选择及其参数；

- 空气调节的系统形式，简述控制方式；

- 通风系统简述；

- 防排烟系统及空调系统的防火措施简述；

- 节能设计要点；

- 废气排放处理和降噪、减振等环保措施。

二、初步设计

- 设计说明书。

  - 设计依据。

  - 工程概况。

  - 设计范围。根据设计任务书和有关设计资料，说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。

  - 设计计算参数

    - 室外空气计算参数；

    - 室内空气设计参数。

  - 空调。

    - 空凋冷负荷；

    - 空调系统冷源及冷媒选择，冷水、冷却水参数；

    - 空调系统冷源供给方式及参数；

    - 各空调区域的空调方式，空凋风系统简述，必要的气流组织说明；

    - 空调水系统设备配置形式和水系统制式，系统平衡、调节手段；

    - 监测与控制简述；

    - 管道材料及保温材料的选择。

  - 通风。

    - 设置通风的区域及通风系统形式；

    - 通风量或换气次数；

    - 通风系统设备选择和风量平衡。

  - 防排烟及暖通空调系统的防火措施。

    - 防排烟的区域及方式；

    - 防排烟系统风量确定；

    - 防排烟系统及设施配置；

    - 控制方式简述；

    - 空调系统的防火措施。

  - 节能设计。按节能设计要求采用的各项节能措施。

- 设备表：列出主要设备的名称、性能参数、数量等。

- 设计图纸。

  - 通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图；

  - 系统流程图包括冷热源系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟等系统的流程；

  - 通风、空凋、防排烟平面图；

  - 冷源机房平面图。

  - 地下室设备、管道的布置不应影响车道及车位的使用，标准层设备、管道的布置不应影响人行及入户门使用。

  - 计算书：冷负荷、风量、空调冷水量、冷却水量及主要设备的选择。

三、施工图设计

应合理设计各管线的位置、标高，不应出现冲突现象，应特别注意地下室、架空层、门厅、电梯厅、公共走道、商业、办公等场所。各设备专业管线应由给排水专业牵头进行管线综合，不同专业管线及交叉点应注明标高，并提供经各专业（含建筑、结构、设备）会签后的综合管网图及节点大样图。各设备专业的管线、管井不应影响室内空间的净宽、净高且应满足公共空间室内装修的品质要求。

- 图纸目录。应先列新绘图纸，后列选用的标准图或重复利用图。

- 设计说明和施工说明。

  - 设计说明。

    - 工程概况；

    - 设计依据；

    - 空调室内外设计参数；

    - 冷源设置情况，冷媒及冷却水参数，空调冷负荷、折合冷量指标，系统水处理方式、补水定压方式、定比值等。

    - 各空调区域的空调方式，空调风系统及必要的气流组织说明。

    - 通风系统形式，通风量或换气次数，通风系统风量平衡等；

    - 设置防排烟的区域及其方式，防排烟系统及其设施配置、风量确定、控制方式，暖通空调系统的防火措施；

    - 设备降噪、减振要求，管道和风道减振做法要求，废气排放处理等环保措施；

  - 施工说明。施工说明应包括以下内容：

    - 设计中使用的管道、风道、保温等材料选型及做法；

    - 设备表和图例没有列出或没有标明性能参数的仪表、管道附件等的选型；

    - 系统工作压力和试压要求；

    - 图中尺寸、标高的标注方法；

    - 施工安装要求及注意事项，大型设备安装要求；

    - 采用的标准图集、施工及验收依据。

  - 图例。

- 设备表，施工图阶段性能参数栏应注明详细的技术数据。

- 平面图。

  - 通风、空调、防排烟风道平面用双线绘出风道，标注风道尺寸、主要风道定位尺寸，标高及风口尺寸．各种设备及风口安装的定位尺寸和编号，消声器，调节阀、防火阀等各种部件位置，标注风口设计风量。

  - 风道平面应表示出防火分区，排烟风道平面还应表示出防烟分区。

- 通风、空调、制冷机房平面图和剖面图。

  - 根据确定的设备选型提供机房平面图和剖面图，注明设备外形尺寸和基础距离墙或轴线的尺寸；

  - 绘出连接设备的风道、管道及走向。

- 系统图、立管或竖风道图。

  - 立管图；

  - 系统流程图；

  - 自动监控原理图；

  - 防排烟系统示意或喉风道图。

- 通风、空调剖面图和详图。

  - 复杂的部位剖向图或局部剖面。

  - 风道，管道、设备等与建筑梁、板、柱坟地面的尺寸关系；

  - 各种设备、零部件施工安装采用的标准图、通用图的图名图号。

- 室外管网设计：应根据各专业管线图纸，由给排水专业牵头进行管线综合后，提供准确的室外管网图。

- 计算书。

  - 通风、防排烟设计计算应包括以下内容：

    - 通风、防排烟风量计算；

    - 通风、防排烟系统阻力计算；

    - 通风、防排烟系统设备选型计算。

  - 空调设计计算应包括以下内容：

    - 空调冷热负荷计算(冷负荷按逐项逐时计算)；

    - 空调系统末端设备及附件(包括空气处理机组、新风机组、风机盘管、变制冷剂流量室内机、变风量末端装置、空气热回收装置、消声器等)的选择计算；

    - 空调冷热水、冷却水系统的水力计算；

    - 风系统阻力计算；

    - 必要的气流组织设计与计算；

空调系统的冷(热)水机组、冷(热)水泵、冷却水泵、定压补水设备、冷却塔、水箱、水池等设备的选择计算。

# 第5章 技术标准和设计要求

第1节 工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

## 第2节 设计任务书

漳州九龙江医院配套商住综合体项目（南区）

# 《建筑设计任务书》(2024）

一、项目概况

- 本项目地块位于 漳州高新区圆山大道以南，西环城路以东。基地北侧为漳州九龙江医院（在建），东侧为荔枝海生态保护公园（已建成），南侧为商业用地（未规划建设），西侧为西环城路（已通车） 。

- 用地基础资料：详附件1-1《用地基础资料》。

- 本项目工程设计费用限额：约人民币42300万元（即设计方案的工程投资估算金额）。

二、营销定位

- 项目营销定位：在满足客户首置首改需求的基础上，打造“大健康未来社区” 。

- 目标客群：刚需、首改。

- 产品类型建议及面积配比要求：

| 业态 | 户型 | 面积 （㎡） | 套数/个数 | 套数比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层 | 3房2厅2卫 | 89 | 182 | 32% |  |
|  | 3+1房2厅2卫 | 105 | 91 | 16% |  |
|  | 3+1房2厅2卫 | 115 | 91 | 16% |  |
|  | 4房2厅2卫 | 118 | 78 | 14% |  |
|  | 4房2厅2卫 | 127 | 78 | 14% |  |
| 多层 | 叠拼 | 计容180 | 16 | 3% | 4F |
|  | 叠拼 | 计容200 | 16 | 3% | 4F |
|  | 联排 | 计容240 | 13 | 2% | 4F |
|  | 类独栋 | 计容330 | 3 | 1% | 4F |
| 住宅小计 | - | 568 | 100% |  |
| 备注： 商铺面积控制在单间30㎡-50㎡，层高4.5米，纯一层，方正、不能有柱子、大面宽短进深。 展示区按新中式打造，功能区考虑泛会所，架空层考虑结合大健康主题配置，样板间尽量结合山景。 |

三、方案设计要求

1.规划条件

- 规划设计条件：详《附件1-1：用地基础资料》，且应符合国家及地方各项法律法规的相关规定。

- 特殊规划要求（仅作为评标时统一要求，后续以规划等相关部门意见为准）：

各项要求参照《福建省城市规划管理技术规定》及《漳州市中心城区实施细化规则》。

- 规划限制条件：

- 有利条件：

地块北侧紧邻漳州九龙江医院，医疗配套完善；南侧紧邻荔枝海公园，环境优美；西侧紧邻西环城路，交通便利。

- 不利条件：

- 需满足地块及周边城市设计要求（详《附件1-1：用地基础资料》）；

- 根据《漳州市中心城区实施细化规则》，超过60米高层面宽不大于45米；

- 子母车位按1个规划车位计，微型车位按0.7个规划车位计；

- 当地规划条件利用：

根据当地主管部门及当地规划、规定等相关规定，户型设计需尽量增加合规的附属功能空间（如凸窗、设备平台、阳台占比等）。

凸窗：

- 落地凸窗层高不超过2.1米，窗台≥0.45米， 深度≤0.6米；

- 凸窗面宽不能超过房间轴线尺寸的2/3。

阳台：阳台水平投影面积不大于套内使用（不含阳台）面积的15%；

设备平台：根据功能房间的0.9A面积，进深≤ 0.6 米；A：居室。

- 设计重点：

- 总图布局与流线

- 公建（创想中心）设置于用地西北角，计容面积规模暂定13500㎡；

- 多层住宅产品靠东侧、南侧布置；

- 北侧沿街商业尽量多做，只接受一层商业；

- 展示区靠西环城路一侧布置，建议红线外景观应一体化统一设计；

- 靠西环城路一侧红线外存在排洪渠（明渠，详《附件1-1：用地基础资料》），建议应结合展示区及红线外整体景观要求，在满足规划、规范要求的前提下提出合理化建议，如线型微调、局部加盖（加盖要求：间隔20米设置，加盖长度每段＜20米）等；

- 结合使用功能合理规划与北侧医院的流线关系。

- 建筑风格

- 天际线符合城市设计要求；

- 住宅及展示区打造新中式风格，公建（创想中心）现代风格。

- 展示区

- 展示区可套用附件中提供的模块（详见《附件1-5：展示区套用模块》；

- 展示区中样板房平面根据投标平面方案调整，建议展示区中重要景观庭院尺寸与原模块基本一致，展示区主楼、围挡等应充分考虑施工间距；

- 展示区门楼宜布置在地块西面，朝向西环城路，且重点应考虑展示区与地下室、建筑、施救场地等的进退、衔接关系；

- 总平须体现展示区门楼的屋檐轮廓线和一层平面轮廓线，其中屋檐轮廓距住宅的水平最近点宜约10米，且屋檐尖角不应正对住宅。

- 产品溢价

- 运用设计手法充分体现“大健康”社区理念；

- 公建（创想中心）设计充分考虑未来功能场景（如教培、医养、办公等）的灵活适用性；

- 利用赠送时应充分考虑提高住宅产品的溢价，尽量增加符合规范要求的套内空间赠送，赠送方式详《附件1-3建筑方案设计要求明细表》，且不得采用涉及建筑外立面主体结构改造的赠送方式。

- 中庭景观

- 应设置尽可能大的中庭花园，使尽可能多的楼栋可见中庭景观；

- 应尽可能做出相对集中的中心景观，确保小区有一定面积的公共空间；

- 成本控制

- 地下室应控制车均指标及地下室面积，在满足相关规范的前提下，尽量减少地下室机动车和非机动车位数（应符合国家及地方各项法律法规的相关规定）；

- 充分考虑控制支护难度，尽可能减少开挖深度，以控制地下室建设成本；

- 总图布局应结合场地高差设计，控制挖、填方量。

- 分区管理

公共配套用房、商业应沿小区外围设置且门窗洞口不应开向内院。

3.总平面设计要求：

- 分期开发

- 无分期开发；

- 展示区不开挖地下室以满足快速营销展示的需要。

- 小区入口/展示区

- 主入口位置排除沿南侧及东侧；

- 大门，售楼处等公共空间不应占用可售面积，门楼前期作为售楼处，后期作为物业管理用房使用；

- 建议展示区结合小区主入口、售楼处设置，用地面积约3500㎡；其中做两套主力户型做临时样板房，并绘制展示区参观动线图；

- 为了便于快速开放展示，主入口门楼和售楼处所在区域及周边不宜设置地下室，展示区与地下室应预留至少5M以上施工间距；

- 小区展示区平面参考《附件1-4 展示区、户型标准化资料》

- 交通流线

- 商业（含公建）停车与商品房车行出入口应分开独立管理，住宅小区应能封闭管理；尽可能减少小区出入口管理岗，有管理岗的小区出入口(含人行、车行、非机动车)不应超过3个；

- 内部交通：小区内不允许人车混流，所有地面车位（机动车、非机动车）应沿小区外环布置；地面停车不得影响小区中庭景观及步行系统；

- 配套功能：社区用房、物业、商业等停车位不与住宅停车合用，应设置在地面沿街位置；

- 应确保所有住户在地下车库停车后均可通过地下门厅直接进入到楼栋内；

- 商业的布局应能方便各自的独立管理，住宅小区应能封闭管理，小区内部多层建筑区宜成组团，低层与高层相对独立。

- 配套用房

- 配套用房控制按照规划条件及规范要求最低限设置；

- 根据规划设计条件合理布置要独立对外的配套用房（社区卫生室、居家养老服务站、党建用房），不得朝小区内开口；

- 垃圾房、配电房等设备用房位置应隐蔽，减少对住宅的干扰，同时应避免垃圾车进入小区内部收取垃圾；发电机房不应设在住户的正下方，排烟道墙体不应与住户墙体相邻相连，避免机组运行时噪音和排烟热量对住户造成严重影响；发电机烟管应通至建筑最高处，不得通过净化在一层排放，以免无法通过环保验收；设备选型应符合当地环保部门的要求。生活水泵房等有低频噪音的用房不应设置在住宅的直接下方，并采取有效的隔音降噪及防止噪声传导措施。

4.住宅设计要求：

- 单体要求

- 各类户型套数比可在指标允许内浮动，最终以住宅品质、货值为评优标准，户型面积及配置要求详《附件1-3：建筑方案设计要求明细表》；

- 单体户型户型设计需尽量增加合规的附属功能空间（如凸窗、设备平台、阳台占比等），户型内其他房间尺寸扣除赠送部分外的尺寸应仍具有合理性；其余单体平面设计时应充分考虑立面造型；

- 住宅朝向：应为南北向（偏转角度不大于30度）；

- 住宅间距：在满足当地规划要求、日照规定及户型配比情况下尽可能加大楼间距；间距不应小于楼栋高度的0.5倍；

- 住宅布置：不应南高北低，需结合总平间距、户型均好性、景观、日照、消防等综合因素合理布置；

- 架空层：在满足技术指标的条件下，综合各项设计宜设置架空层以增加中庭通透性，并为后期打造泛会所创造条件；

- 高层住宅可采用发包人提供的标准化户型模块（模块详见《附件1-4-5》），也可根据地块情况进行适当优化调整；展示区建议采用发包人模块，门楼轮廓不可调整；模块详见《附件1-5：展示区套用模块》；

- 电梯厅应自然采光通风；

- 应争取尽可能多的功能用房朝南或朝向景观；其中客厅和主卧室必须朝南或朝向景观；不接受北客厅户型；

- 所有户型应尽量南北通透；若有条件，尽量做真通透（非通过厨房或者房间门实现的通透）；

- 阳台尽量做足套内建筑面积的15%；89平方米及以上应至少有2个可实际使用的阳台，且其中至少有1个满足晾晒要求；阳台宜结合客厅布置（2开间通长阳台按2个计）；四房及以上户型应设置独立生活阳台，生活阳台应结合餐厅、厨房、次卧设置；阳台按全开敞设置；

- 卫生间应为明卫，若卫生间≥3个，可接受1个暗卫；

- 在满足户型配置要求的前提下，尽可能增加附加功能，如独立玄关、家政柜或者家政间、步入式更衣间等；

- 公共门厅：主入口应具有入户仪式感；同类型标准层户型组合方式建议设置相同的地下室门厅和首层门厅，且首层门厅应做到自然采光通风，地下室门厅尽量自然采光通风；

- 多层建筑产品应减少户与户之间的视线干扰，保证私密性，尤其应注意层数高的多层建筑对层数低的多层建筑的视线干扰及高层住宅对多层建筑的视线干扰；

- 其他要求：应考虑设备平台、空调外机的位置及各类管线的隐蔽处理，设备平台应尽量做满0.9A；

- 高层产品公摊率宜≤25%，公摊面积尽可能小；

- 若住宅在商业上面，应重点处理好住宅与商业的关系。

- 日照要求

- 软件要求：应符合当地要求；

- 日照标准：按照 《福建省城市规划管理技术规定》相关要求；

- 参数设置：按照 《福建省城市规划管理技术规定》相关要求；

- 应提供CAD天正日照模型和分析结果（多点和线上均要提供）；

- 应提供CAD天正日照模型和分析结果，日照模型女儿墙宜尽量按1500高设置；并应建电梯机房层。

5.商业设计要求：

- 业态规模及层高、层数等要求：详附件1-3《建筑方案设计要求明细表》；

- 商业形式：设置单层沿街独立店铺；

- 一层的单间店面面积建议30-60平方米，进深不宜大于12m，最大不应超过15m；面宽宜3-5m；

- 住宅若落在商业上部，为避免住宅剪力墙影响店面使用，宜在商铺对外一侧至少退让出2m的空间；

- 商业主要以可独立销售的单间商铺为主，不考虑大型集中商业。

6.配套设计要求：

- 变配电用房、消控中心、发电机房不应设置在地下，消控中心宜与物业用房统一相邻设置。发电机房不应设在住户的正下方或贴邻住宅，排烟道墙体不应与住户墙体相邻相连，避免机组运行时噪音和排烟热量对住户造成严重影响；发电机烟管应通至建筑最高处，不得通过净化在一层排放，以免无法通过环保验收；设备选型应符合当地环保部门的要求。生活水泵房等有低频噪音的用房不应设置在住宅的直接下方，并采取有效的隔音降噪及防止噪声传导措施；

- 配套建设内容应按规划要求配置齐全、合理、经济；公用设施应小巧隐蔽，符合环保的要求，减少对环境的影响；

- 应充分考虑老年人、残疾人、儿童等群体的需要，合理配置公共服务设施，按规定设置休息和活动设施、无障碍设施等，建立良好的人居环境。

7.地下室设计要求：

- 地下室平面应规整，尽可能提高停车效率，减少地下室面积；设置一层地下室，不考虑地下二层；

- 地下室非机动车停车，应结合地下室夹层及难以布置的空间设置，在地面设置时，注意避免非机动车及其坡道对底层住宅及中庭产生干扰；

- 地下车库汽车坡道开口应避免对住户产生噪音干扰，坡道盖板开口不应超出住宅楼主要朝向外墙线；

- 地库平面需初步设计人防分区范围,防火分区范围；

- 地下室平面图需计算单车位指标。单车位指标=（地下室总面积[含设备用房]-非机动车库面积）/车位数。

8.立面设计要求：

- 住宅立面风格：建议采用王府中式风格；

- 公建立面风格：采用现代风格，应与漳州九龙江医院整体协调；

- 住宅立面色调：深咖+米色，不应为大面积黄色系，主入口不锈钢材料不宜太黑，在主体材料为深色时应有局部装饰用浅色材质跳色点缀，与主体材料形成对比；

- 住宅立面材料：应充分考虑造价因素，裙房以石材、真石漆为主，高层主体以真石漆为主；

- 平面设计时，应充分考虑立面造型装饰：

- 应考虑立面细节构造节点与造价之间的平衡，避免出现大量造型复杂、实现困难的细部，尽量减少纯粹为造型而做的外包构造柱（外包假柱、假梁等）；

- 避免单纯追求立面造型而对户内重要使用空间产生视线的干扰或影响空调外机的设置；

- 沿景观面应尽量使用落地玻璃或低窗台；

- 展示区建筑和高层建筑顶部应考虑夜间泛光照明设计，考虑LOGO的位置；

- 应考虑设备平台、空调外机的位置及各类管线的隐蔽处理；

- 商铺应考虑广告牌、雨棚、空调外机位三者的协调处理；

- 夜景泛光照明设计应考虑不得对北侧医院造成光污染。

9.展示动线设计要求：

- 大门可参考《附件1-4 展示区、户型标准化资料》，对于选取的标准化大门，不应随意修改尺寸及比例（包括景墙尺寸及比例），并提供展示区建筑效果图，平面布置图，立面设计图；

- 展示区包含大门、售楼处（约500平方米）、两套临时样板房（89平方米，115平方米），应对展示动线、建筑于景观的关系进行重点考量；展示区大门及售楼处尺度及位置不应对临近建筑产生压迫；

- 需设计展示区景观布置方案。

四、设计成果要求：

- 设计深度：投标方案设计；（中标后提供初步设计/其他专项设计）；

- 投标方案图纸要求：

- 每家投标单位只能提供一个唯一方案；

- 如有涉及合规赠送面积的内容应绘制图纸说明。

- 投标方案图纸内容：

- 技术经济指标（应包含规划指标、各业态分项指标、户型配比等指标）；

- 规划总平面图（应在总图中应表达地下室轮廓范围及机动车库坡道的位置，提供彩图）；

- 分析图（彩图）：

- 产品类型分布图（包括不同业态分布图，以及不同户型面积分布图）

- 用地功能布局与结构分析

- 道路及消防交通组织分析图

- 绿化分析图（应标注各绿化用地面积及总面积）

- 景观视线分析图

- 日照分析图（应以要求的日照软件进行分析且包含对周边建筑的影响）

- 竖向设计示意图

- 应有占地轮廓及密度计算简图

- 其它能反映方案特性的分析图

- 项目主要竞品对标分析（朗云、君樾西湖、励欧南湖壹号）

- 地下室平面图：应准确表达车位及车道布置，柱网及动线经济合理，车位和楼栋位置关系合理，且尺寸符合任务书及国家规范要求；

- 单体平面图：应表示底层门厅位置及范围；户型平面应包含平面布局与尺寸、家具布置、空调室内外机位布置、公共部分的管井及开口位置、烟道等；应包含每个户型建筑面积、公摊面积、公摊率、阳台面积、阳台比例、赠送面积、赠送面积比例等（赠送应符合国家及地方各项法律法规的相关规定），并在电子档图纸中保留相关面积轮廓线备查（详附件1-4-1）；

- 剖面图（应能反映住宅、商业、地下室、市政道路及场地之间关系，包含典型单体及复杂场地整体剖面）；

- 效果图（应有鸟瞰图、沿街透视图、中庭透视图）

- 鸟瞰图（至少1张，为日景图）；

- 沿街透视图（至少1张，应能够看清沿街道路的城市界面及小区主大门）；

- 住宅单体透视图（至少1张）。

- 设计说明：应包括对总平面布置、建筑设计构思、结构选型以及给排水（含环境绿化用水）、电气、综合管线及智能化设计、通风空调、消防、环保、节能、交通、人防、抗震设防、结构工程、夜景工程、内外装修工程、绿建、日照分析报告、海绵城市、景观工程等方面专业设计简要说明。主要施工技术要求说明，设计周期、分段进度计划、有关设计质量与设计进度的说明和承诺、技术经济指标、投资估算表等投标人认为有必要说明的其它内容；

- 景观专篇图：应具有中式风格，包含大盘区景观设计概念意向。

- 室内专篇图：应具有中式风格，包含架空层、小区楼栋门厅、标准层公共电梯厅室内概念意向。

- 其他表达方案设计意图的图纸。

- 其他：

- 中标后，后续精装、景观、二次深化等设计应满足发包人设计要求，具体详后续详细任务书要求。

- 设计总包需负责确保分包单位的资质。

6.递交成果要求：

- 文本：

- 装订要求：A3规格，软皮封面，双面打印,套数详见招标文件要求；

- 内容要求：以图纸要求内容为准。

- 商务标文件2份（1正1副），商务标具体要求详见招标文件要求；

- 光盘2份：

- 与投标文本内容一致的电子文件（PDF格式）；

- 效果图（JPG格式）；

- 技术图纸：总图、建筑单体、地下室、场地剖面、各分析图、日照分析图等（DWG格式且各单体图纸附带面积框线）；

- 方案技术指标表(按照发包人提供的模板内容及格式填写，详附件1-4-2)；

- 汇报文件（PPT格式）；

- 盖章后的商务标扫描件（PDF格式）。

- 若方案中标，深化及报批设计图纸深度应满足：

- 建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》；

- 当地规划部门的相关报批图纸要求、规定；

- 满足发包人图纸深度要求及自审要求（详附件1-5，中标后提供）。

五、设计进度要求

各阶段进度安排如下表所示：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑概念方案 | / | 同交标时间 | 方案应满足日照计算、预测绘要求、日照分析报告、海绵城市设计、当地规划规范要求 |
| 2 | 基坑支护设计 | 8 | 设计合同签订后10日历天内提交 | 含计算书，经专家论证通过。 |
| 3 | 建筑报批方案 | 8 | 发包人认可上阶段设计成果后 5 日历天内提交。 | 1.须将规划报批意见及发包人自审后须在方案阶段修改的意见同时修改完毕。 2. 另外需提供 4 份各专业实施版图纸供发包人审查； 3、该阶段主要包括完成建筑主体方案设计、内外审报批相关的信息中心日照及三维建模、日照分析报告、海绵城市及绿建设计、精装平面初步深化设计等。 4、配合本项目所需测绘工作（包括但不限于报批所需地形测量、工规测绘） 5、提交成果后提资装配式建筑施工图设计，并在5日历日内开始装配式建筑设计。 |
| 4 | 初步设计 | 8 | 方案报批通过并经发包人确认后 10 日历天内提交 | 1.应确保所有建筑主体典型大样的完整性，包括含高层典型墙身、独立商业典型墙身、门厅出入口、小区出入口大门、物业办公用房等配套用房墙身； 2.本阶段影响SU模型或MAX模型逐步进行修正。 |
| 5 | 工程成本招标要求的各专业完整图纸 | 12 | 发包人提出书面要求后 10 日历天内提交 | 应确保能够满足成本招标要求的各专业完整图纸，含设备选型、材料清单、装饰做法等内容； |
| 6 | 外部送审版施工图 | 12 | 方案报批通过并经发包人确认后15日历天内提交 | 送审版图纸，主要用于图纸送审，图纸深度满足施工图审查需要（包括且不限于建筑、结构、水、电、暖通、日照分析报告、海绵城市、人防、绿建、节能设计、装配式建筑设计等） |
| 7 | 内部审查版施工图 | 12 | 初步设计完成并经发包人确认后 15 日历天内提交并通过审查 | 1.另外需提供 4 份各专业施工图的白图供发包人审查； 2.须将施工图审查及发包人自审后的意见同时修改完毕。 3、该阶段主要包括将建筑施工图、节能、消防、人防、海绵设计等外审意见修改到位并取得施工合格证。 4、该阶段应完成装配式建筑施工图与主体施工图同步审查通过。 5、审查取证后3天内，应准备好工业化认定资料并提交申请。 |
| 8 | 正式主体施工图 | 16 | 施工图审查通过并经发包人确认后 15 日历天内提交 | 1.另需提供 4 份各专业施工图的白图供发包人审查。 2.若实际施工过程有出现相关修改，还须提供 4 份各专业施工图完整版的图纸供发包人审查； 3.在此期间应保证发包人内部及政府外部各级部门审查通过； 4.在此期间须将内、外部各部门审查意见修改完毕； 5.派专员进行我方系统内部审查上线工作，对设计成果进行自审，并按要求填写内审表； 6、该阶段包括完成实施版图纸、含各专业叠图及BIM设计优化等。 |
| 9 | 深化设计图 | 12 | 主体建筑施工图外部报批通过后 15 日历天内提交且获得发包人确认。 | 1.完成幕墙、装配式建筑、铝合金门窗、钢结构、智能化等各专业的二次深化设计及相关审查； 2. 完成泛光（含夜景）照明、标识、智能化等相关内容的方案至施工图 3.完成营销相关宣传折页附图、宣传效果图、营销沙盘及区域模型制作所需图纸、合同附图等； 4.以上均包括将发包人意见落实到位 |
| 10 | 升版施工图 | 12 | 根据发包人通知 | 将精装、面积测绘、优化设计、二次深化设计等所有意见落实到位 |
| 11 | 设计变更单（含附图） | 8 | 发包人提出书面要求后 3日历天内提交 | 需提供设计变更单的清单资料整理服务 |
| 12 | 合同附图 | 2 | 发包人提出书面要求后 7日历天内提交 | 1、需符合当地房屋买卖合同附图要求深度； 2、配合本项目所需测绘工作（包括但不限于施工图预测量） 3、竣工交付两书制作 |
| 13 | 其他设计服务项 | / | 根据发包人通知 | 根据发包人通知 |

六、本设计任务书附件：

- 附件1-1:用地基础资料

- 附件1-1-1 用地红线图（dwg)；

- 1-1-2基地现状及周边道路竖向标高图、管线图

- 1-1-3基地外部条件分析

- 附件1-2：规划设计条件

- 附件1-2-1：规划设计条件及控规

- 附件1-2-2：漳州相关规定

3.附件1-3： 投标方案设计成果要求模板

第3节 设计服务要求

1、中标后，中标人应与其它专业公司做好配合设计工作。

2、中标人各专业设计人员应及时解决本工程过程中的技术问题并及时签发设计变更、设计修改及工程联系单等各类与工程有关的文件，自行解决往返施工现场的交通车辆。

3、中标人应按照发包人、专家意见及相关职能部门的要求，在发包人要求的时间内，对其规划设计方案进行细化、修改、补充和完善，使之通过规划等主管部门审批，发包人不再为此支付任何费用。若中标人未能按上述的各项要求按时完成设计修改工作，发包人有权扣除各地块剩余部分的设计费并可另行委托其他设计单位完成该项工作，以确保设计工作进度要求。

4、中标人在设计过程中应及时提供各主要设计参数或影响造价的中间成果，有多方案时必须提供技术经济比较分析。

5、设计文件（方案、初步设计）的审批工作由中标人自行负责，发包人配合相关工作。

6、负责按招标人要求完成设计总体技术资料的归档工作。

7、负责编制工程总图，并随工程的进展不断修订。

8、作为本项目的设计咨询单位，为发包人的设计管理提供相关的技术支持和顾问咨询；定期参加设计例会，协助发包人解决本工程设计过程中的技术问题；在设计各阶段，负责及时向各专业设计方提供有关总体设计方案的资料和图纸，并配合各专业对市政配套主体方案进行优化和调整。

9、协助发包人编制工程进度筹划（设计前期工作）以及设计进度计划编制工作，并协调、督促进度计划的完成。

10、协助发包人落实前期的分项设计基础资料收集工作。根据需要，负责提出开展设计工作所需的补充资料及工作方案。

11、协助发包人进行设计过程中各分项设计接口划分、技术接口协调工作。

12、协助发包人完成其它需要的有关本工程的设计和技术信息的收集、汇总、加工和发布工作。

（“设计服务要求”的格式和内容由招标人自定）

第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]

（无）

第5节 其他要求

1、投标人的投标报价要求：

中标人对其分包的所有设计单位提供的设计成果负责，并负责对内报审、对外报审等一切相关事务。提供满足成本招标要求的各专业完整图纸。配合本项目所需各项测绘工作（包括但不限于地形测量、工规测绘、施工图预测量、绿地测量、地下管线测量、人防面积测量、房产面积测绘等）。

（根据招标项目的实际情况和招标人的特定要求进行编写）

# 第6章 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

1.项目批复文件

2.附件1-1:用地基础资料

3.附件1-2：规划设计条件

4.附件1-3：《建筑方案设计要求明细表》

以上资料的电子文档已上传至漳州市工程项目交易中心网上招投标电子交易平台，由投标人自行下载。

# 第7章 投标文件格式

“资格审查（预审）申请文件”、“商务文件”和“技术文件”内容见设计招标文件《通用本》

本项目是否采用电子投标： □ 不采用  □ 采用

不采用电子投标的，投标文件编制的内容、签字、盖章要求按招标文件《通用本》所附格式。

采用电子投标的，投标文件编制的内容格式同后附格式，签字、盖章要求按电子交易平台要求修改如下：涉及个人签字、盖章的只需要在指定位置打印姓名的印刷体即可；涉及单位盖章的加盖投标人电子公章即可；联合体投标的只需要联合体牵头人的电子公章。投标文件应由联合体牵头单位的数字证书加密并上传到电子交易平台，开标时由上传此投标文件的单位数字证书解密。（具体内容按电子交易平台要求修改）

## 第1节资格审查文件

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投标人:（盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说 明

资格审查文件包含以下内容：

（一） 资格审查申请函

（二） 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：（招标人）

1．根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由（姓名）级国家注册建筑师（注册编号： ）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

联系人：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

投标人：（盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

二、资格审查申请函附表

资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |
| 基本情况简介： |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

日期：年月日

注：

（1）须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

（3）非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：身份证号码：性别：年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖投标人单位盖章）

日期：年 月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：（投标人名称）

地址：________________（投标人地址）

姓名： 身份证号码： 性别：

年龄： 职务：________系 （投标人名称） 的单位技术负责人。

特此证明

投标人：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：（投标人名称）

地址：________________（投标人地址）

姓名： 身份证号码： 性别：

年龄：职务：________注册建筑师注册编号：________系 （投标人名称）的拟担任（招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字） ； 职务：

日期： 年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册建筑师）（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续服务负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员必须专人专职，不得兼职。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称并由牵头单位盖章。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为申请人 服务时间 |  |
| 执业注册（若要求） |  | 职 称 |  |
| 在本项目拟任职务 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） | 该项目中担任职务 |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指招标文件投标须知前附表要求的各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人和主要勘察专业负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校、科研机构缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

5. 如以联合体形式投标的，本表由派出单位加盖公章。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：（招标人名称）

本承诺书声明：我方在《附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表》中所填报的拟担任本项目设计项目负责人和其他主要设计人员、勘察负责人和其他主要勘察人员（如有）均系我方（如联合体投标的包括各成员方）正式职工或招标文件允许的外聘人员，保证在编号为（招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计（勘察）期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计（勘察）工作。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：联合体投标的，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、层数、栋数等） | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

  - 若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明投标须知前附表第9项所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章；若设计合同书或施工图审查合格书均未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

附表8：联合体协议书（无）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

（一）投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人、拟委任的设计项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）。

（二）投标人诚信承诺函

投标人诚信承诺函（格式一）

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：    年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

（三）拟派出项目负责人承诺函

拟派出设计项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出设计项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行设计项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出设计项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出设计项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由投标人加盖单位公章（联合体投标的，联合体成员各方均应盖章）、拟派出设计项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

## 第2节商务文件格式

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投标人:（盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说 明

商务文件应包含下列内容：

（1） 投标函；

附：投标保证金有关单据

（2） 投标函附表；

（3） 授权委托书；

（4） 投标报价表

（5） 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

（6） 设计项目负责人、其他主要设计人员；

（7） 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

（8） 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函

投 标 函

致：（招标人）

根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：（如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：（盖投标人单位公章）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或保险凭证或接收单位开具的收款证明复印件及投标人企业基本账户开户许可证（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、投标保证金有关单据

注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以投标保函”形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

到账证明（格式）(如有)

编号:(保函开立人自行编号)

（招标人名称）:

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

说明：以上格式供投标人参考使用，允许投标人实际开具的投标保函和到账证明与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。以电子保函提交投标保证金的，到账证明以电子交易平台提供的格式为准。

三、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别：级 注册编号： |
| 设计费投标报价 金额 | （大写）人民币元； （小写）￥元。 |
| 设计周期 | 方案设计优化：日历日 初步设计 ：日历日 施工图设计 ：日历日 |
| 备注 |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：

（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。如招标不含勘察，可删除“勘察费投标报价”相应表格。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

四、授权委托书

授 权 委 托 书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字）； 职务：

日期： 年月日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

五、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 费 | 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、工程设计收费基准价、浮动幅度值 | 本工程设计费收费参考国家计委和建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算：工程设计收费计费额为42300万元，参照《工程设计收费基准表》，工程计费额40000万元收费基价为1054万元；工程计费额60000万元收费基价为1515.2万元；工程设计费收费基价＝1054+（1515.2-1054）/（60000-40000）×（42300-40000）＝1107.04万元，基本设计收费＝1107.04×1.0×1.15＝1273.10万元，工程设计收费=1273.10×方案设计阶段比例25%×（1-30%）+1273.10×初步设计阶段比例30%×（1-30%）+1273.10×施工图设计阶段比例45%×（1-46%）≈797.2万元。折成费率为：797.2万元÷42300万元×100%=1.88%，本项目设计费采用固定费率加风险包干的合同方式。最终设计费按招标方（或其委托的第三方）审核确定后建安工程结算审核价×设计费率1.88%计取。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，设计费费率均不做调整。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标报价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的范围和内容、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的设计费的计取方法，中标后，招标人不再另行计价或补偿 |
|  | 设计费投标报价金额（元人民币） | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或签章）或授权委托人：（签字）

日期：年月日

注：

（1）投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度。招标内容包含勘察的，其勘察费报价（浮动幅度值）也不得超过招标人公布的允许的浮动幅度值范围。本表中的设计费报价和勘察费报价（如有时）应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

（3）如招标文件不要求投标人对设计费组成进行细分报价或不包含勘察报价，投标人在制作投标报价表时可相应删除“设计费组成”或“勘察费”相应表格。

六、设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”和“排序法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

七、设计项目负责人、其他主要设计人员

设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

八、服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

九、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 第3节技术文件

一、1.设计说明和设计图纸汇编缩印本

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

（用于设计说明和设计图纸汇编缩印本封面, 统一采用A3幅面纸）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸

汇编缩印本

## 附录  通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第4条款 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 4、投标费用 4.1投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用，不再经济补偿。 4.2中标人应按相关规定标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第5条款 | 5.1原文见范本 5.2原文见范本 5.3原文见范本 | 原文删除更改为： 5、踏勘现场 5.1 招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 5.2 在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。 5.3投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 5.4招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 5.5投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以邮件形式提交或传真方式给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答公布在招标文件规定的媒介上。投标人应自行查阅并可以不记名形式向招标代理机构领取书面文件。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第6.1条款 | 原文见范本 | 原文删除 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第6.3条款 | 原文见范本 | 原文删除 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第6.5条款 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本项目开标后所有投标文件知识产权归招标人所有，招标人有权使用其全部或者部分设计成果。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第8.1条款 | ………在获得招标文件3日内向招标人提出…… | ……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出…… |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第9.2条款 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 9.2招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第9.5条款 | 原文无 | 增加： 9.5投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第13.7条款 | 原文见范本 | 不适用 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第17.4条款 | 原文见范本 | 增加： （4）中标人非因不可抗力原因放弃中标的、无正当理由不与招标人签订施工合同的； （5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （6）未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的； （7）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （8）在中标候选人公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的； （9）法律法规规定的其他情况。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第17.5、17.6条款 | 原文无 | 增加： 17.5投标保证金的有效期同投标有效期。 17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
|  | 第2章第2节投标须知和附件第19条款 | 原文见范本 | 19.投标文件的密封和标识 19.1.招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 19.2.技术文件（设计说明和设计图纸汇编）的签署及规定： 19.2.1技术文件采取封闭式评审。由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。 19.2.2《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式（详见投标文件格式）。 19.2.3技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理： ①技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。 ②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。 ③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。 |